|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | 2022_I Prof. Elmer P. T. Cari |
| --- | --- | --- |

Prova I de Máquinas Elétricas

Nome:_________________________________________

Atenção: Toda a questões serão válidas só se forem justificadas corretamente.

Completar gabarito com suas respostas. Caso escolha N.A. coloque sua resposta

| Questão | Q1(1) | Q2(1,5) | Q3(1,5) | Q4(1,5) | Q5(1,5) | Q6(1,5p) | Q7(1,5p) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternativa |  |  |  |  |  |  |  |

| 1) (1 ponto) O gerador síncrono ligado em delta opera com carga 1 com fdp capacitiva e If foi ajustado a fim que a Tensão Terminal V( seja a tensão nominal. Em t=0s, o disjuntor S2 é aberto com uma carga 2 idêntica á carga 1. Desenhe o diagrama fasorial antes e depois de abrir a chave S2 e indique o que ocorre com a tensão terminal? Aumenta. Diminui Não ocorre nada porque não depende da potência reativa NA. Sua Resposta:________ |  |
| --- | --- |

| 2) (1,5 ponto) Na figura ao lado as cargas 1 e 2 são iguais e inicialmente a chave está fechada. A variação da frequência do sistema após retirar a carga 2 pela abertura da chave é? (Justifique). Δfsis = 1 Hz Δfsis = -1,5Hz Δfsis = - 1Hz Δfsis = 1,5 Hz NA: Sua resposta_________ Obs: Δfsis = fsisfinal - fsisinicial |  |
| --- | --- |

3) (1,5 ponto)Um gerador síncrono ligado a um barramento infinito operando superexcitado possui um ângulo de carga δ, tensão induzida EA, corrente de armadura IA, ângulo de defasagem entre tensão e corrente θ, e fator de potência cos(θ). Quais são os efeitos de uma pequena diminuição da corrente de campo nas variáveis acima? Suponha que a potência mecânica for mantida constante. (justifique desenhando o diagrama fasorial antes e depois da situação proposta).

a) IδI aumenta; IA aumenta; IθI aumenta; cos(θ) diminui; Gera mais potência reativa Q(+);

b) IδI aumenta; IA aumenta; IθI aumenta; cos(θ) diminui; Gera menos potência reativa Q(-);

c) IδI diminui; IA diminui; IθI diminui; cos(θ) aumenta; Gera menos potência reativa Q(-);

d) IδI aumenta; IA aumenta; IθI aumenta; cos(θ) diminui; Gera mais potência reativa Q(-);

e) IδI aumenta; IA diminui; IθI dimiui; cos(θ) aumenta; Gera menos Q(+)_____

f) NA: Sua resposta__________________________________________________

4) (1,5 pontos) Um gerador trifásico de 25 MVA, 7,967kV ligado em delta, dois pólos, 60Hz  possui uma resistência de armadura de 0,24Ω por fase. Nos dados de placa foi encontrado que relação de curto-circuito é RCC =1,14. A partir disso pode-se concluir aproximadamente: (Justifique com cálculos) (1,5 pontos)

a) A reatância síncrona não saturada por fase é 7,616 (

b) A reatância síncrona não saturada por fase é 0,668 (

c) A reatância síncrona saturada por fase a tensão nominal é 0,877 (

d) A reatância síncrona saturada por fase a tensão nominal é 6,68 (

e) A reatância síncrona saturada por fase a tensão nominal é 2,23 (

5) (1,5 ponto)Um motor síncrono ligado a um grande sistema (barramento infinito) opera inicialmente superexcitado com uma carga no eixo de Pcarga1. Nessas condições possui um ângulo de carga δ, tensão induzida EA, corrente de armadura IA, ângulo de defasagem entre tensão e corrente θ, e fator de potência cos(θ). Quais são os efeitos após um pequeno aumento da carga no eixo mantendo fixo a corrente de campo?. Desenhe o diagrama fasorial antes e depois da situação e a partir daí conclua:

a) IδI aumenta; IA aumenta; IθI aumenta; cos(θ) diminui; Consome mais potência reativa Q(-);

b) IδI aumenta; IA aumenta; IθI aumenta; cos(θ) diminui; Consome menos potência reativa Q(-);

c) IδI diminui; IA diminui; IθI diminui; cos(θ) aumenta; Consome mais potência reativa Q(-);

d) IδI aumenta; IA aumenta; IθI diminui; cos(θ) aumenta; Consome menos potência reativa Q(-);

e) N.A sua resposta:___________________________________________________________________

- (1,5 pontos) Um gerador síncrono de pólos lisos, 480 V, 60 Hz, ligado em Y e de seis pólos tem uma especificação nominal de 50 kVA, com FP 0,8 atrasado. Sua reatância síncrona é 1,0 Ω por fase. Assuma que esse gerador está ligado a uma turbina a vapor, capaz de fornecer até 55 kW. As perdas por atrito e ventilação são 1,5 kW e as perdas no núcleo são 1,0 kW.

No momento de montar a curva de capacidade (capabilidade) foram encontradas as seguintes grandezas:

Origem do circulo proporcional à corrente do Rotor: Q=-230kVar

EA = 317(8,7°

Raio, DE = 263KVar.

Se a máquina deve operar a 80% da sua potência aparente nominal, qual é o menor fator de potência indutivo permitido para operar dentro dos limites da curva de capacidade? Qual é a potência ativa e reativa nessa situação?

- fdp =1         ; P=40kW; Q=0;

- fdp =0,603 ; P=24,15kW; Q=31,89kVar;

- fdp =0,45 ;  P=28,36kW; Q=28,36kVar;

- fdp =0,5 ;   P=20kW; Q=34,64Kvar;

- Não pode operar para esse valor de fdp com 80% da potência nominal.

| 7) (1,5 pontos) (Adaptado Petrobras, 2005). Duas fontes ideais de tensão, designadas como máquinas 1 e 2 (reatância síncrona zero), estão conectadas na forma indicada na figura acima. Se E1 =1(0° pu, E2=1 (30°pu e Z=0+j5pu , é correto afirmar que (justifique com cálculos): (A) ambas as máquinas funcionam como geradores. (B) a máquina 1 funciona como motor superexcitado e a 2, como gerador superexcitado. C) a máquina 1 funciona como motor subexcitado e a 2, como gerador subexcitado. (D) a máquina 1 funciona como gerador superexcitado e a 2, como motor superexcitado. (E) esta configuração não é realizável tecnicamente. |  |
| --- | --- |

Formulas disponíveis:

(Velocidade Síncrona);           η(%) =Psaídax100/Pentrada

“Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao seu encontro!” Mt 25:6