Atividade da Aula 17:

Equação Torque - Velocidade do Motor de Indução Trifásico

Prof. Dr. Elmer P. T. Cari

Atividade  1:

Use esta parte para tirar dúvidas da videoaula

Atividade  2:

2.1) Para um motor de indução de 4 pólos com velocidade a vazio de 1780RPM e velocidade a Plena carga de 1710RPM.  O escorregemento em vazio e plena carga são 1,11% e 5%, respectivamente?

- Verdadeiro

- Falso

2.2) Para um motor de indução de 4 pólos com velocidade a vazio de 1775 RPM e velocidade a Plena carga de 1710RPM. Diminuindo a carga para 75% de Plena Carga a velocidade do motor fica em 1740 RPM?

- Verdadeiro

- Falso

2.3) Um motor de indução de dois polos e 50 Hz fornece 15 kW a uma carga com uma velocidade de 2950 rpm (considere que as perdas mecânicas desprezíveis). O torque (conjugado) induzido do motor é 48,6 N.m?

a) Verdadeiro

b) Falso

2.4) Um motor de indução de dois polos e 50 Hz fornece 40% de plena carga com uma velocidade de 2950 rpm. A velocidade de operação do motor ficará em 2900 RPM se o seu conjugado for dobrado.

a) Verdadeiro

b) Falso

Atividade 3:.

A equação torque (conjugado) por velocidade do motor de indução é:

Demostre que entre o ponto de operação de plena carga e em vazio, a curva Tind = f((m) é linear

Sugestão:

Considere que

Respostas:

- Atividade 2

  - Verdadeiro

  - Falso

  - Verdadeiro

  - Verdadeiro

- Atividade 3

Deve demonstrar-se que a equação torque velocidade entre pontos da plena carga e vazio pode ser aproximada pela equação da reta

Tind = a – b ωm

Sendo a =

b  =

# Text boxes

[(RTH + R2/ s)² + (XTH + X2)²]

3V²TH R2

s

ind =

(sinc

(R2/s)² >>(X2+ XTH)²

R2/s >>RTH;