Atividade da Aula 18:

Torque ou Conjugado Máximo

Prof. Dr. Elmer P. T. Cari

Atividade  1:

Use esta parte para tirar dúvidas da videoaula.

Atividade  2:

2.1) Um motor de 460V, 25Hp, 60Hz, 4 pólos, ligado em Y tem as seguintes impedâncias por fase do circuito do motor:

R1=0,641Ω    ; R2=0,332Ω;   X1=1,106Ω;  X2=0,464Ω ;  XM=26,3Ω

- Quando a resistência do rotor é triplicada, qual é a velocidade na qual ocorre o conjugado máximo? Qual é o novo conjugado de partida do motor?

- Qual é a resistência R2adic que incluído junto com a resistência do rotor faz com que o torque de partida seja igual ao torque máximo?

Sugestão: Encontre o torque máximo e faça s=1 na equação de escorregamento máximo

Atividade 3:.

Dado o circuito equivalente por fase do motor de indução:

O torque induzido máximo ocorre quando a Potência no entreferro é máxima (potência na carga).

Demonstre que isso ocorre quando :

Sugestão: Substitua R2/s por uma resistência genérica R e encontre a  PEF max. Depois maximize em função de R.