Atividade da Aula 20:

Partida e controle de velocidade do MIT

Prof. Dr. Elmer P. T. Cari

Atividade  1:

Use esta parte para tirar dúvidas da videoaula.

Atividade  2:

Um motor de indução da classe B (NEMA) de 208 V, seis polos, ligado em Delta e 25 HP é testado, obtendo-se os seguintes resultados:

A vazio: 208 V, 24,0 A, 1400 W, 60 Hz

Rotor bloqueado: 24,6 V, 64,5 A, 2200 W, 15 Hz

Ensaio CC: 13,5 V, 64 A

Encontre o circuito equivalente monofásico e as perdas rotacionais desse motor

Resposta na outra página: Só veja a resposta após ter feito a atividade.

Resposta: R1=0,315(; X1=0,633; R2 = 0,213; X2=0,951; Xm=14,367

Prot = 1217,75W