Atividade da Aula 21:

Gerador de Indução e Placa de Identificação do Motor de Indução Trifásico

Prof. Dr. Elmer P. T. Cari

Atividade  1:

Use esta parte para tirar dúvidas da videoaula.

Atividade  2: Responda as questões abaixo em relação a Geradores Eólicos e Geradores de Indução.

Tipos de Geradores Eólicos

a) Mencione os tipos de Geradores Eólicos padronizados pelo IEEE e o tipo de máquina usado (síncrona, assíncrona gaiola de esquilo, assíncrona rotor bobinado)

b) Qual é a vantagem de incluir a resistência no rotor no Gerador Eólico tipo 2.

c) Porque os Geradores Eólicos tipo 3 e 4 são os mais  usados?

Geradores de Indução

d)Explique como a tensão é gerada em um GI operando isoladamente

e)Para que serve o banco de capacitores em GI operando isoladamente?

f)Para que serve o banco de capacitores em GI ligado à rede?

g)Indique o procedimento para ligar o GI à rede elétrica.

Atividade  3: Responda as questões abaixo em relação a dados de identificação de máquinas de indução trifásico

a) O fator de potência aumenta ou diminui para um motor que foi projetado em 60Hz ao trabalhar em 50hz em condições seguras?

b) A eficiência aumenta ou diminui ao duplicar o entreferro de um motor de indução?

c) O que deveria ser feito nos valores nominais ao operar um motor em na cidade de Campos de Jordão/SP (1600msnm)?