Atividade da Aula 22:

Motor Monofásico - Introdução

Prof. Dr. Elmer P. T. Cari

Atividade  1:

Use esta parte para tirar dúvidas da videoaula.

Atividade  2:  Campo magnético de duas bobinas defasadas 90°

- O diagrama abaixo esboça um motor bifásico com dois enrolamentos defasados 90° mecânicos e dois correntes defasadas 90° obtido pela adição do capacitor (projetado para esse fim).

Esboço de um motor bifásico obtido da referência [1] e [2]

A distribuição da Fmm (Fmm=NI) ao longo do entreferro produzido pela bobina principal e pela bobina auxiliar (Fmma e Fmmb, respectivamente) pode ser representada por um cosseno como:

Sendo θ o ângulo da distribuição da força magnetomotriz ao longo do entreferro.

Considere que as corrente obtidas nas fases principal e auxiliar são balanceadas e são respectivamente:

- Encontre o módulo e a direção da força magnetomotriz resultante para:

ωt=45°

ωt=90°

ωt=135°

b)Qual é a direção (horária ou anti-horária) que se move a forma magnetomotriz no entreferro?

Atividade  3:  Exemplo 2

Um motor de indução de fase dividida, 1/3 HP, 110 V, 60 Hz e seis pólos, tem as seguintes impedâncias.

As perdas no núcleo desse motor são 35 W, ao passo que as perdas mecânicas por atrito e ventilação e as suplementares totalizam 16 W. O motor está operando em tensão e frequência nominais com o seu enrolamento de partida em aberto e o escorregamento do motor é de 6,5 por cento. Nessas condições, encontre:

1) A velocidade em rotações por minuto

(2) A corrente do estator em ampères

(3) O fator de potência do estator

(4) Pentrada

(5) PEF

(6) Pconv

(7) Tind

(8) Psaída

(9) carga

(10) Eficiência