Atividade da Aula 22:

Motor Monofásico

Prof. Dr. Elmer P. T. Cari

- O diagrama abaixo esboça um motor bifásico com dois enrolamentos defasados 90° mecânicos e dois correntes defasadas 90° obtido pela adição do capacitor (projetado para esse fim).

Esboço de um motor bifásico obtido da referência [1] e [2]

A distribuição da Fmm (Fmm=NI) ao longo do entreferro produzido pela bobina principal e pela bobina auxiliar (Fmma e Fmmb, respectivamente) pode ser representada por um cosseno como:

Sendo θ o ângulo da distribuição da força magnetomotriz ao longo do entreferro.

Considere que as corrente obtidas nas fases principal e auxiliar são balanceadas e são respectivamente:

Onde ω é a freqüência da rede elétrica= 2 pi f.

Demonstre que a Fmm resultante de aplicar as correntes defasadas 90° I1 e I2 em enrolamentos defasados 90° (principal e auxiliar) produzem uma campo magnético girante.

Resposta:

A FmmT ao longo do entreferro fica:

Isso significa que FmmT  distribuída no entreferro se desloca com uma velocidade ω com magnitude constante. Esta FmmT produz um campo magnético constante ( ). Também a dedução é possível usando a densidade de campo B.

2)Um motor de indução monofásico com capacitor de partida de 1/4HP, 110V, 60V e quatro pólos tem os seguintes valores dos parâmetros:

R1=2,02 Ω

X1=2,79 Ω

R2=4,12 Ω

X2=2,12 Ω

XM=66,8 Ω

Perdas no núcleo = 24W; Perdas por atrito e ventilação = 13W;

Se o motor está funcionando a freqüência e tensão nominal, com seu enrolamento de partida em aberto e escorregamento de 0,05. Determine:

- Corrente de estator

- Fator de potência

- Pconvertida

- Tind=

- Potência de saída

- Torque na carga

- eficiência

Respostas:

a)I1=A

b)fdp = 0,62

c)Pconv=184W

d)Tind=1,023N-m

e) Psaída = 147W

f) Tcarga =  0,821N-m

g) eficiência = 60,2%