|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | 2018_I Prof. Elmer P. T. Cari |
| --- | --- | --- |

Prova I de Máquinas Elétricas

Nome:_________________________________________

I. Questões Teóricas-Práticas (6 pontos): Apenas nas questões que peça para justificar realize cálculos ou outras formas para resolver a questão.

- (Prova COPEVE-UFAL-2011) (1 ponto):

A corrente nominal de um motor de indução trifásico de 3 CV, com rendimento de 90%, sob uma tensão nominal de 220V, com fator de potência de 0,8 é, aproximadamente (justifique):

a) 4,65A.

b) 6,53 A.

c) 8,06 A.

d) 24,12 A.

e) 41,82 A.

- (concurso FCC-TRT 2011) (1ponto) Um motor trifásico possui as seguintes especificações  COPEVE-UFAL-2011

P = 2 CV.

p = 4 pólos

nm= 1730 RPM (plena carga)

rendimento = 75%

fdp = 0,8 indutivo

VL (em triângulo) =220V

VL (em estrela) = 380V

A corrente nominal do motor na configuração triângulo é, aproximadamente (justifique):

a) 25% maior que na configuração estrela;

b) 50% maior que na configuração estrela;

c) 73% maior que na configuração estrela;

d) 25% menor que na configuração estrela;

e) 73% menor que na configuração estrela.

3. (Concurso IFECT-2010). . (1 ponto) Uma máquina assíncrona trifásica funcionando como motor, possui um campo magnético girante com freqüência angular igual a 30 rotações por segundo. Sabendo que o escorregamento é igual a 3%, determine a velocidade do motor (aprox) (justifique)

a)25 rps.

b) 1746 rpm

c) 1915 rpm

d) 1730 rpm

e) 31,3 rps.

4. (Adaptado de Prova Maq 2017) (1 ponto)Um motor de indução trifásico de 50 Hz funciona em vazio com 745 RPM e a plena carga em 710 RPM. Qual é a velocidade em RPM a um quarto de plena carga? (justifique)

- 745rpm

- 740rpm

- 735rpm

- 700rpm

- N.A.

5. Os motores de indução são divididos em classes de acordo com seu comportamento conjugado-velocidade. As classes variam conforme a indicação no gráfico que segue (1 ponto).

|  | a). I-Classe A; II-Classe D; III-Classe C; IV-Classe B  b). I-Classe D; II-Classe A; III-Classe B; IV-Classe C  c). I-Classe D; II-Classe A; III-Classe C; IV-Classe B  d). I-Classe A; II-Classe B; III-Classe C; IV-Classe D |
| --- | --- |

6. Sobre o motores AC monofásicos (1 ponto):

I.  O motor com capacitor permanente tem maior torque de partida que o motor com capacitor de partida.

II. No motor com dois capacitores: o Capacitor permanente custa mais caro que o capacitor de partida.

III. Do ponto de vista técnico x econômico um motor universal poderia ser usado para acionar ventiladores.

IV. Do ponto de vista técnico x econômico um motor de histerese poderia ser usado para acionar um motor de compressão de ar condicionado.

Pode-se concluir:

- Apenas I e II são verdadeiras

- Apenas II e III são verdadeiras

- Apenas I é verdadeira

- Todas são falsas

- N.A.

II. (2,0 pontos).

Um motor de indução trifásico de rotor bobinado de 208V, 15Hp, 60Hz, 4 pólos, ligado em Y tem as seguintes impedâncias por fase do circuito do motor

| R1=0,100 Ω R2=0,07 Ω X1=0,21 Ω | X2=0,21 Ω XM=10,0 Ω | Perdas mecanicas = 500W; Perdas núcleo = 400W |
| --- | --- | --- |

O escorregamento a condição nominal é 5%.

Quanta resistência adicional (referida ao circuito de estator) seria necessário acrescentar ao circuito do rotor para fazer com que o conjugado máximo ocorra nas condições de partida (quando o eixo não está se movendo)?. Qual é o torque máximo?

- R2adic = 0,43 ohms; Tmax =210 N-m

- R2adic =0,36 ohms; Tmax =218 N-m

- R2adic =0,36 ohms; Tmax =210 N-m

- R2adic = 0,43 ohms; Tmax =218 N-m

- R2adic = 0,31 ohms; Tmax =200 N-m

III. (2,0 pontos) O motor do problema anterior vai ser operado no Paraguai (f=50Hz). Com a tensão adequada em 50Hz e as alterações no circuito equivalente do motor determine o novo valor da resistência adicional (referida ao estator)  nesta nova situação para que o conjugado máximo ocorra nas condições de partida? Qual é o torque máximo.

- R2adic = 0,36 ohms; Tmax =200 N-m

- R2adic =0,29 ohms; Tmax = 200 N-m

- R2adic =0,36 ohms; Tmax = 210 N-m

- R2adic = 0,29 ohms; Tmax =208 N-m

- N.A.       R2adic =______ohms; Tmax =_____ N-m

“Bem aventurado o homem de suporta com perseverança a provação; porque, depois de ter sido aprovado receberá a coroa de vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam” Tg 1:12

Formulas Máquinas Elétricas Prova II

(Velocidade Síncrona)

(escorregamento em porcentagem)

: Velocidade do motor em RPM

: Velocidade do motor em rad/seg

PSCL : Perdas no cobre no estator

Pcore: Perdas no núcleo

Pa&v: Perdas por atrito e ventilação

Potencia no entreferro: PAG = Pentrada - PSCL - Pcore

Potencia no entreferro: PAG = 3 I22R2/s

Potência convertida:  Pconv = (1-s)PAG

Potência de Saída:  Psaída = Pconv – Pa&v

Equivalente monofásico

# Text boxes

NSE, NC: Enrolamento série e comum respectivamente

VH, IH: Tensão, corrente no lado de alta (High)

VL, IL: Tensão, corrente no lado de baixa (Low)

Autotransformador abaixador