|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | 2021 Prof. Elmer P. T. Cari |
| --- | --- | --- |

Prova II de Máquinas Elétricas

Nome:_________________________________________

Atenção: Toda as questões serão válidas só se forem justificadas corretamente.

Completar gabarito com suas respostas. Caso não tenha respondido, não coloque nada.

| Questão | Q1(1,0) | Q2 | Q3 | Q4(1,5) | Q5(1,5) | Q6(1,5) | Q7(1,5) | Q8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alternativa |  |  |  |  |  |  |  | demonstrar |

1)(1,0 ponto) Um motor de indução está funcionando a 50% de plena carga. Se a carga no eixo for duplicado?

- s (escorreg.): aumenta; eind (rotor): aumenta ; perdas mecânicas:diminui; perdas no núcleo: aumenta

- s (escorreg.): aumenta; eind (rotor): aumenta; perdas mecânicas:aumenta; perdas no núcleo: diminui

- s (escorreg.): diminui; eind (rotor): diminui; perdas mecânicas:diminui; perdas no núcleo: aumenta

- N.A. Sua Resposta: _________________________

2. (1 ponto) Uma máquina assíncrona trifásica funcionando como motor, possui um campo magnético girante com freqüência angular igual a 30 rotações por segundo (rps). Sabendo que o escorregamento é igual a 3%, determine a velocidade do motor (aprox) (justifique)

a)  25 rps.

b) 1730 rpm

c) 182,8 rad/s

d) 188,5 rad/s

e) 31,3 rps.

3) (1ponto) Um motor de indução trifásico de 208-V, 60 Hz, seis-polos ligado em Delta, 25-HP classe de desenho A (X1=0,5XRB; X2=0,5XRB) é testado em laboratório com os seguintes resultados (1 ponto) (Justifique):

Ensaio em Vazio: 208 V, 22 A, 1200 W, 60 Hz

Ensaio em Rotor Bloqueado: 24,6 V; 64,5 A, 2200 W, 15 Hz

Teste em corrente contínua: 13,5 V; 64 A

A resistência do estator é aproximadamente

a) 0,1054 Ω;

b) 0,2109 Ω;

c)0,316 Ω;

d) NA: Sua Resposta:________

4. (1,5 pontos). A potência de entrada do circuito de rotor de um motor de indução de seis polos e 60 Hz, é 5 kW quando está funcionando a 1100 rpm. Quais são as perdas no cobre do rotor desse motor? (justifique).

- 110W

- 300W

- 515W

- NA:Sua Resposta: Pp,cobre,rot = ______

5. (1,5 pontos) Um motor de indução de 460V (norma NEMA), ligado em Delta, dois pólos, 100HP, 60Hz e letra F de código de partida. Se o motor tem acesso aos seis terminais dos enrolamentos do estator de tal modo que na partida usa-se a ligação em estrela e alguns segundos depois a ligação em Delta.  (justifique).

a)Qual é a máxima corrente de partida do motor com a partida estrela-delta?

- 200 A

- 234 A

- 405A

- NA: Sua Resposta: ___

6.  (1,5 ponto) Os dados de placa de um motor de indução de rotor bobinado são: 208V (ligado em Y), 15Hp, 60Hz, 4 pólos, escorregamento nominal 5%. As impedâncias por fase do circuito do motor são:

R1=0,100 Ω; X1=0,21 Ω; R2=0,07 Ω; X2=0,21 Ω; XM=10,0 Ω; Perdas mecanicas = 500W; Perdas núcleo = 400W

Qual foi a resistência adicional colocada no circuito do rotor a fim que o torque máximo ocorra na partida:

- R2adic = 0,431 ohms;

- R2adic =0,361 ohms;

- R2adic = 0,260 ohms;

- NA: Sua Resposta: _________

7. (1,5 pontos) Um motor monofásico de fase dividida de 1/3HP; 120V; 60hz tem as seguintes parâmetros dos enrolamento: Enrolamento principal: ZM = 5 + j4,3 [Ω]; Enrolamento auxiliar: ZA = 9,5 + j3,5 [Ω]

Qual é o capacitor de partida necessário para fazer com que as correntes fiquem 90° defasados?

- 182,3uF;

- 170uF;

- 150uF;

- NA: Sua Resposta: _________

8). (1,0 pontos) Demostre que entre o ponto de operação de plena carga e em vazio, a curva Tind = f((m) é linear.

“When you say, Seek My face, To you my heart says, Your face, O Jehovah, will I seek” Psalms 27:8

Formulas disponíveis

(Velocidade Síncrona)

(escorregamento em porcentagem)

: Velocidade do motor em RPM

: Velocidade do motor em rad/seg

PSCL : Perdas no cobre no estator

Pcore: Perdas no núcleo

Pa&v: Perdas por atrito e ventilação

Potencia no entreferro: PAG = Pentrada - PSCL - Pcore

Potencia no entreferro: PAG = 3 I22R2/s

Potência convertida:  Pconv = (1-s)PAG

Potência de Saída:  Psaída = Pconv – Pa&v

Equivalente monofásico

# Text boxes

Autotransformador abaixador

VL, IL: Tensão, corrente no lado de baixa (Low)

VH, IH: Tensão, corrente no lado de alta (High)

NSE, NC: Enrolamento série e comum respectivamente