|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | 2017_I Prof. Elmer P. T. Cari |
| --- | --- | --- |

Prova II de Máquinas Elétricas

Nome:_________________________________________

- Questões Teóricas-Práticas(4 pontos).

- Explique o princípio de funcionamento do motor de indução trifásico? (0,5)

- O que é rotor de dupla gaiola de esquilo? Por quê é usado ?(0,5).

- Um motor de indução está funcionando nas condições nominai. Se a carga no eixo for diminuída, como serão alteradas as seguintes grandezas?

  - s (escorreg.);  (0,125)

  - eind (rotor); (0,125)

  - perdas mecânicas; (0,125)

  - perdas no núcleo; (0,125)

- O Gerador de indução sempre precisa de capacitores ligados nos terminais para funcionar?. Justifique (0,5)

- Para que um motor de corrente contínua excitação série opere em forma eficiente em corrente alternada, o que deve ser feito (aspecto construtivo)? (0,5)

- Dos tipos de motores monofásicos estudados na matéria, qual é o mais apropriado (técnico-econômico) para:

- Aspirador de pó; (0,10)

- Refrigerador e compressor de ar; (0,10)

- Ventilador de ar condicionado; (0,10)

- Relógio elétrico; (0,10)

- Furadeira elétrica; (0,10)

- (Para pensar mais...) Um motor de indução trifásico de 60 Hz funciona em vazio com 710 RPM e a plena carga com 670 RPM.

Qual é o escorregamento a plena carga (em porcentagem)? (0,5)

Qual é a velocidade em RPM a um quarto de plena carga? (0,5)

Respostas: a) snom  = 6,9% ;             b) ω = 707,58 RPM

- (3.0 pontos) Um motor de indução trifásico de 460V, 50HP, 6 pólos, ligado em Delta, 60Hz, tem um escorregamento de plena carga de 4%, uma eficiência de 91% e um fator de potência de 0,87% atrasado. Na partida o motor desenvolve 1,75 vezes o conjugado de plena carga, mas consome 7 vezes a corrente nominal.

A partida desse motor deve ser realizada com um autotransformador abaixador como mostra a figura abaixo.

|  | Respostas a)VLsaída=348 [V] b)Im = 313,5[A] IL fonte=237 [A] |
| --- | --- |

a) Qual deve ser a tensão de saída do circuito de partida para reduzir o torque de partida até que seja igual ao torque nominal do motor? (1,5)

b) Quais serão as correntes de partida do motor e a corrente consumida pela fonte de tensão? (1,5)

- (3,0 pontos) Um motor de indução de 460V, ligado em Delta, dois pólos, 100HP, 60Hz e letra F de código de partida.

- Qual é a corrente de partida máxima deste motor? (1,0)

- Se o motor tem acesso aos seis terminais dos enrolamentos do estator de tal modo que na partida usa-se a ligação em estrela e alguns segundos depois a ligação em Delta. Qual é a máxima corrente ne partida nesta configuração? (1,5)

- Se for usado um autotransformador abaixador cuja relação é 1,25:1 durante a partida, qual é a corrente máxima de partida nesta situação(lado de alta tensão)? (0,5)

| Respostas: |  | b) | c) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IL = 703 [A] | IL = 234 [A] | IL = 450 [A] |

Boa Prova!!!

“Bem-aventurado o homem que suporta a provação; porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam.” Tg 1:12

Formulas Máquinas Elétricas Prova II

(Velocidade Síncrona)

(escorregamento em porcentagem)

: Velocidade do motor em RPM

: Velocidade do motor em rad/seg

PSCL : Perdas no cobre no estator

Pcore: Perdas no núcleo

Pa&v: Perdas por atrito e ventilação

Potencia no entreferro: PAG = Pentrada - PSCL - Pcore

Potencia no entreferro: PAG = 3 I22R2/s

Potência convertida:  Pconv = (1-s)PAG

Potência de Saída:  Psaída = Pconv – Pa&v

Equivalente monofásico

# Text boxes

Autotransformador abaixador

VL, IL: Tensão, corrente no lado de baixa (Low)

VH, IH: Tensão, corrente no lado de alta (High)

NSE, NC: Enrolamento série e comum respectivamente