SEL330 – LABORATÓRIO DE CONVERSÃO ELETROMECÂNICA DE ENERGIA

PRÁTICA #3–TRANSFORMADORES – PARTE 2

AUTOTRANSFORMADOR

Professores:Eduardo Nobuhiro Asada, Elmer Pablo Tito Cari, José Carlos de Melo Vieira Junior, Luís Fernando Costa Alberto.

OBJETIVOS:

Esta prática tem dois objetivos principais: avaliar o funcionamento de um transformador de dois enrolamentos conectado como autotransformador e montar um banco trifásico a partir de transformadores monofásicos e verificar a relação de transformação e defasagens entre as tensões de linha. Espera-se que o estudante compreenda as vantagens e limitações associadas ao funcionamento de um autotransformador, e verifique as relações entre tensões de fase e de linha em transformadores trifásicos.

PROBLEMA

Os enrolamentos primário e secundário de um transformador de dois enrolamentos podem ser conectados de forma que o equipamento opere como um autotransformador. Com isso, tem-se a possibilidade de um aumento na potência a ser transformada, além de melhorar a regulação de tensão e o rendimento do equipamento. Baseando neste aspecto, propõe-se:

- Conectar o transformador de dois enrolamentos da aula anterior na configuração de autotransformador com entrada em 110V e saída em 220V.

  - Realizar o ensaio de carregamento utilizando o conjunto de 9 lâmpadas de 60 W, obter a curva de carga (IL x VL), de rendimento (IL x Rendimento), de regulação de tensão (IL x RV) e de fator de potência (IL x fator de potência) e comparar com as curvas obtidas no ensaio de 2 enrolamentos.

DISPOSITIVO EM ESTUDO

Serão utilizados dois conjuntos de equipamentos para a realização desta prática. O primeiro transformador será utilizado para o ensaio do autotransformador. Para este, preencha os dados abaixo:

- Potência nominal:______________

- Corrente nominal no primário:______________

- Corrente nominal no secundário:______________

- Relação de transformação teórica:______________

- Relação de transformação real:______________

RECOMENDAÇÕES

Recomendação 1)Antes de proceder à ligação do autotransformador na configuração requerida, é preciso definir a configuração dos lados primário e secundário do transformador de dois enrolamentos, ou seja se eles devem ser ligados em 110V ou 220V. Assim, para cada parte desta prática esquematize as ligações e discuta com o professor.

Recomendação 2) Sobre o ensaio de carregamento do autotransformador, tenha em mente quais são as grandezas importantes para obter o rendimento e a regulação. Isto é essencial para verificar quais são os instrumentos de medida necessários na montagem do experimento. Esboce um esquema e discuta com o professor como realizar este ensaio. Recomenda-se ainda, inserir as lâmpadas gradativamente (uma a uma) e realizar as medições necessárias após cada inserção.

PRECAUÇÕES

Precaução 1) Deve-se realizar o ensaio da determinação da polaridade dos transformadores antes de conectá-los como autotransformador.

Precaução 2) Não exceda as correntes máximas nominais dos enrolamentos.

Precaução 3)Cuidado ao manusear as lâmpadas no ensaio de carregamento, devido ao aquecimento das mesmas.

Precaução 4)Atente-se à seleção das escalas nos instrumentos de medição. Uma escolha inadequada pode provocar danos ao instrumento.

BIBLIOGRAFIA

[1] P. C. Sen, Principles of Electric Machine and Power Electronics, Wiley, 2013

[2] G. McPersonn and R. D. Laramore, Electrical Machines and Transformers, John Wiley & Sons, 1981

[3] A. E. Fitzgerald, C. Kingsley Jr., S. D. Umans, Electric Machinery, McGraw-Hill, 2003.