AULA PRÁTICA N° 1

Assunto: Processo de Torneamento

Disciplina: SEM-0560 (Fabricação Mecânica por Usinagem)

Docentes: Prof. Renato Goulart Jasinevicius e Alessandro Roger Rodrigues

Departamento: Engenharia Mecânica

Objetivos: Acompanhar e relatar a usinagem por torneamento de uma peça contendo as principais operações do processo e avaliar as tolerâncias dimensionais, geométricas e estado de superfície especificadas.

Roteiro: Entregar relatório técnico com a “folha de processo” ou “plano de trabalho”, descrevendo as operações executadas, cálculos ou especificações dos parâmetros de corte para cada operação (como velocidade de corte, profundidade de usinagem e velocidade de avanço da ferramenta) e discutir as medidas de tolerâncias dimensionais/geométricas e rugosidades, conforme indicadas nos desenhos.

Relatório: O relatório deverá ser elaborado em grupo (até 5 alunos) e entregue na semana seguinte à aula prática. Deve conter capa (identificação da escola, disciplina, autores, prática e data), objetivos (propósitos da aula), materiais e equipamentos (descrição das ferramentas, peças, máquinas e dispositivos), resultados (folha de processo, cálculos dos parâmetros de corte, avaliação metrológica e respostas das questões) e conclusões (proposições finais dos resultados obtidos).

Dados das ferramentas e parâmetros de corte (Peça da Figura 1):

Serão informados pelo técnico antes ou durante a usinagem da peça.

As operações a serem executadas, não necessariamente em ordem, são:

Torneamento externo de desbaste e de acabamento, faceamento, furação (de centro), chanframento, recartilhamento, sangramento radial, roscamento externo e torneamento cônico externo.

Figura 1 - Peça para apresentação das principais operações de torneamento.

- Referente à Figura 1:

- Indique os limites superior e inferior da dimensão (25 m6 (montagem de rolamento), cite quais os tipos de tolerâncias geométricas exigidas no desenho e informe quais estados de superfície requeridos para a peça;

- Considerando as tolerâncias e acabamentos especificados no desenho, indique o provável funcionamento da peça em serviço.

Figura 2 - Peças de aço inoxidável e alumínio para análise das rugosidades teóricas e experimentais.

(Rotação (n) = 1400 rpm, profundidade de usinagem (ap) = 0,5 mm e raio de ponta (r) da ferramenta: 0,4 mm).

- Referente à Figura 2:

- Calcule a rugosidade teórica, obtida com os parâmetros de corte e a geometria da ferramenta, e compare com os resultados experimentais medidos na peça da Figura 2. Justifique a diferença observada entre os valores teóricos e experimentais.

- Qual é a faixa de rugosidade para o processo de torneamento? As rugosidades obtidas para as peças encontram-se dentro da faixa indicada na literatura? Explique.

- Dado que as condições de usinagem foram as mesmas para o alumínio e para o aço inoxidável, explique por que houve houve diferença nas rugosidades das peças.

MEDIÇÃO DAS TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS E GEOMÉTRICAS

Figura 3 - Peça para medição das tolerâncias dimensionais e geométricas.

(Peça similar à de apresentação das principais operações de torneamento apresentada na Figura 1).

Projetor de Perfil

- Rosca M25 X 1,5 mm e inclinação do cone de 30°

| Medida | Passo (mm) | Profundidade do Filete (mm) | Ângulo do filete (°) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Microscópio de Oficina

- Canal de Saída do Rebolo (Detalhe A)

| Medida | Raio (mm) |
| --- | --- |
| 1 |  |

Mesa entre Pontos

- Batimento Radial, Axial e Coaxialidade

| Medida | Batida Radial (m) (( 36 mm) | Batida Axial (m) (Detalhe A) | Coaxialidade (m) [( 25(1) x ( 25(2)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

Desenho esquemático para anotação geométrica dos desvios de coaxilidade e visualização da tolerância entre os diâmetros de 25 mm, conforme Figura 3.

MEDIÇÃO DE RUGOSIDADE

Figura 4 - Desenho Técnico para medição das rugosidades experimentais.

(Rotação (n) = 1400 rpm, profundidade de usinagem (ap) = 0,5 mm e raio de ponta (r) da ferramenta: 0,4 mm).

Rugosímetro Portátil Digital

- Parâmetro de Amplitude Ra

| Medida | Corpo A (m) | Corpo B (m) | Corpo C (m) | Corpo D (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- Parâmetro de Amplitude Rt

| Medida | Corpo A (m) | Corpo B (m) | Corpo C (m) | Corpo D (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

- Parâmetro de Espaçamento Sm

| Medida | Corpo A (m) | Corpo B (m) | Corpo C (m) | Corpo D (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |

Figura 5 - Procedimento para medição das rugosidades experimentais usando rugosímetro portátil por contato.

# Text boxes

Alumínio

Aço Inoxidável

( 25 mm (1)

1

2

3

4

( 25 mm (2)

1

2

3

4