Laboratórios de Medidas Elétricas e Eletrônicas I (SEL0441)

- Imprimir uma página por folha.

- Usar a página do verso para efetuar todos os cálculos necessários.

- Usar a Página do Verso para responder as questões quando não for possível na frente.

- acrescentar tantas folhas quanto forem necessárias.

- grampear todas as folhas no canto superior esquerdo.

- Não usar usar lápiz e sim caneta de tinta de cor azul ou preta na apresentação dos cálculos teóricos no verso e na anotação de valores nesta folha.

Aluno:	_________________________________________________________ Nº USP: _______________

Aluno:	_________________________________________________________ Nº USP: _______________

Experiência laboratorial 1

O objetivo é verificar a lei de Kirchhoff das Malhas e dos Nós.

(1) Considerar o circuito da Figura 1.

|  | (a) Efetuar no verso desta folha os calculos da corrente e das tensões VAB, VBC, VCD e VAD. |
| --- | --- |

Figura 1: Circuito usado para realizar as medições das diversas tensões no circuito.

(b) Realizar as medições abaixo com a escala de tensão apropriáda e anotar o respetivo valor.

Escala utilizada: _________________

Tensões com o multímetro digital:

VAB=______________ VBC=______________ VCD=______________ VAD=______________

(c) Calcular Erro relativo e o Desvio entre os valores valores medidos relativamente aos calculados.

Desvio:

(VAB=Vnominal-Vmedido=______________

(VBC=Vnominal-Vmedido=______________

(VCD=Vnominal-Vmedido=______________

(VAD=Vnominal-Vmedido=______________

Erro relativo (ou percentual):

(AB=(Vnominal- Vmedido)/Vnominal(100%=______________

(BC=(Vnominal- Vmedido)/Vnominal(100%=______________

(CD=(Vnominal- Vmedido)/Vnominal(100%=______________

(AD=(Vnominal- Vmedido)/Vnominal(100%=______________

Considerar Vnominal  como sendo o valor calculado teórico.

(2) Considerar o circuito da Figura 2.

|  | (a) Efectuar no verso os calculos das correntes IA, IB, IC e ID, que fluem através dos nós A, B, C e D. |
| --- | --- |

Figura 2: Circuito usado para realizar as medições das diversas correntes.

(b) Realizar as medidas de correntes no circuito da Figura 2, realizando as medições com a escala de corrente apropriada e anotando a escala utilizada.

Escala utilizada: ______________

Correntes com o múltimetro digital:

IA=______________ IB=______________ IC=______________ ID=______________

Tensão com o múltimetro digital:

V=______________

(c) Calcular Erro relativo e o Desvio entre os valores medidos relativamente aos calculados.

(IA=Inominal-Imedido=______________

(IB= Inominal-Imedido=______________

(IC= Inominal-Imedido=______________

(ID= Inominal-Imedido=______________

Erro relativo (ou percentual):

(A=(Inominal-Imedido)/Inominal(100%=______________

(B=(Inominal-Imedido)/Inominal(100%=______________

(C=(Inominal-Imedido)/Inominal(100%=______________

(D=(Inominal-Imedido)/Inominal(100%=______________

Considerar Inominal  como sendo o valor calculado teórico.

Questão:

As leis de Kirchhoff foram satisfeitas para os dois circuitos? Por quê, justificando individualmente para cada um dos circuitos?