Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 323 – Lab. de Sistemas Digitais II

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

PRÁTICA Nº4

Comparador de Igualdade – Descrição Comportamental

Implementar em linguagem VHDL, utilizando descrição Comportamental, um comparador de igualdade de 4 bits (Figura 1). A saída "Igual" só assume nível lógico alto se as entradas forem iguais (a = b). Use o comando sequencial “IF-THEN-ELSE”. Verifique o RTL gerado e compare com o RTL obtido na prática 2 para o mesmo circuito, porém descrito com arquitetura por fluxo de dados. Simule o projeto obtido. Atribua os pinos como mostrado na Tabelça1. Sintetize no FPGA da placa mercúrio IV e verifique o funcionamento. A posição das chaves e LED são mostrados na Figura 2.

Envie pelo stoa moodle um arquivo pdf com a imagem do VHDL no Quartus II constando como comentários Nome do projeto, Nome e Número do aluno assim como comentários para compreensão do projeto. Inclua no arquivo pdf o RTL, as figuras das ondas da simulação do projeto e as respostas das questões (se houverem).

Figura 1

Tabela 1

| Nome do sinal | Pino do FPGA | Segmento do dsiplay | Módulo mercurio |
| --- | --- | --- | --- |
| igual | E7 |  | LED_B |
| A[0] | E16 |  | Chaves da Placa expansora Grupo A |
| A[1] | H22 |  |  |
| A[2] | F16 |  |  |
| A[3] | F19 |  |  |
| B[0] | J21 |  | Chaves da Placa expansora Grupo B |
| B[1] | K21 |  |  |
| B[2] | H20 |  |  |
| B[3] | H18 |  |  |

Figura 2 chaves e LED RGB da placa mercúrio IV