Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 323 – Lab. de Sistemas Digitais II

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

PRÁTICA Nº6

Descrição de Flip-Flops

1.  FF tipo T sensível à borda do sinal de clock:

Gerar o código, compilar e simular quatro flip-flops tipo T sensíveis à borda de subida do clock. Utilize o atributo ‘EVENT (clk’EVENT AND clk = ’1’) ou RISING_EDGE(clk) para verificar a transição positiva do sinal de clock. Usar a biblioteca IEEE pacote STD_LOGIC_1164 e tipo STD_LOGIC.

Observação: como o flip-flop é um circuito sequencial ele só pode ser gerado dentro de um processo.

SAÍDA Q1: Flip-flop tipo T disparado na borda de subida do clock (clk). Usar a estrutura condicional IF-THEN-ELSE-END IF e WAIT UNTIL.

SAÍDA Q2: Flip-flop tipo T disparado na borda de subida do clock (clk) com RESET síncrono. Quando um Reset é ativado a saída Q = ‘0’. ,

Usar a estrutura condicional IF-ELSIF-ELSE.

SAÍDA Q3: Flip-flop tipo T disparado na borda de subida do clock (clk) com RESET assíncrono e. Usar a estrutura condicional IF-ELSIF-ELSE.

SAÍDA Q4: Flip-flop tipo T disparado na borda de subida do clock (clk) com ENABLE (síncrono) e   RESET assíncronos. Usar a estrutura condicional IF-ELSIF-ELSE.

Observação: quando o comando UNTIL é usado, não se utiliza lista de sensibilidade no comando PROCESS.

Como relatório entregar o texto do arquivo VHDL com comentários suficientes para a compreensão do projeto, contendo o nome e nº USP do alun@, as figuras do RTL e das formas de onda da simulação