Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 323 – Lab. de Sistemas Digitais II

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

PRÁTICA Nº7

Contador Binário – Usando Template do QUARTUS II

Utilizando o software QUARTUS II, faça os projetos em VHDL dos itens a seguir. Para tal, utilize o template do Quartus abaixo. O contador do template tem os seguintes pinos:

Obs: criar as saídas como OUT e usar sinal auxiliar para trabalhar internamente ao PROCESS.

DATA: Entrada que corresponde ao valor carregado nas saídas dos FFs dos contadores para iniciar a contagem a partir do valor “Data”.

LOAD: Entrada que habilita o carregamento da entrada “Data”.

CLEAR: Entrada que zera a saída.

CLOCK: Entrada. A cada pulso a contagem é incrementada.

ENABLE: Entrada habilitadora do clock.

CONT_OUTPUT: Saídas Q dos FFs.

- Utilizando o template acima faça o projeto em VHDL de um contador binário de (0000)b até (1111)b com apenas as entradas clear assíncrona e clock. Desabilite as entradas que não são desejadas, deixando na descrição como comentário, caso necessite destas entradas posteriormente. Simule e gere os RTL.

- Inicie outro projeto, aproveitando o projeto do item 1, e o modifique para que o contador se torne um contador de década, ou seja, a saída apresente números binários de 0 a 9. Simule e gere os RTL.

- Faça o projeto de um divisor de frequência para obter 1 Hz a partir da frequência do clock da placa, que é de 50 MHz. Simule no Modelsim externo ao Quartus e gere o RTL

- Faça um outro projeto com a junção do projeto do divisor de frequência (item 3), do contador de década (item 2) e do decodificador BCD para 7 segmentos ( projetado na prática nº5. Simule e gere o RTL

Como relatório entregar o texto do arquivo VHDL com comentários suficientes para a compreensão do projeto, contendo o nome e nº USP do alun@, as figuras do RTL e das formas de onda da simulação

Obs: A simulação de sinais com frequências altas (ex: 50MHz) deve ser feita no Modelsim como explicado no Guia de Projeto em VHDL versão 12.0, com Modelsim externo ao Quartus.

TEMPLATE CONTADOR:

-- Quartus VHDL Template: Clearable loadable enablable counter

LIBRARY ieee;

USE ieee.std_logic_1164.all;

ENTITY __entity_name IS

PORT

(

__data_input_name	: IN	INTEGER RANGE 0 TO __count_value;

__clk_input_name	: IN	STD_LOGIC;

__clrn_input_name	: IN	STD_LOGIC;

__ena_input_name	: IN	STD_LOGIC;

__ld_input_name		: IN	STD_LOGIC;

__count_output_name	: OUT	INTEGER RANGE 0 TO __count_value

);

END __entity_name;

ARCHITECTURE a OF __entity_name IS

SIGNAL	__count_signal_name	: INTEGER RANGE 0 TO __count_value;

BEGIN

PROCESS (__clk_input_name, __clrn_input_name)

BEGIN

IF __clrn_input_name = '0' THEN

__count_signal_name <= 0;

ELSIF (__clk_input_name'EVENT AND __clk_input_name = '1') THEN

IF __ld_input_name = '1' THEN

__count_signal_name <= __data_input_name;

ELSE

IF __ena_input_name = '1' THEN

__count_signal_name <= __count_signal_name + 1;

ELSE

__count_signal_name <= __count_signal_name;

END IF;

END IF;

END IF;

END PROCESS;

__count_output_name <= __count_signal_nam;

End a;