Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 455 – Laboratório  de Sistemas Digitais

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

PRÁTICA Nº1

### “INTRODUÇAO AOS CIRCUITOS LOGICOS BASICOS”

- Objetivos:

- Aprender a interpretar as especificações contidas nos manuais dos fabricantes de circuitos lógicos.

- Identificar a representação analógica referente a cada estado binário.

- Lista de Material

CI : 7410

Painel lógico, cabos de ligações, voltímetro.

Observação: informações sobre os CIs estão na pasta Componentes.

- Procedimento Experimental:

  - Reconhecimento do CI:

Escolher um dos CIs (7410) da família TTL acima e que utilize transistor bipolar, ou seja, não seja L, LS ou S.e responder as questões a seguir em relação a ele:

Nome do CI:

Constituição interna do CI (em relação ao número de portas lógicas e número de entradas de cada porta):

Função lógica do CI (expressão lógica da saída em função das entradas):

Símbolo:

  - Levantamento da tabela verdade de uma porta NAND:

- Verificação da tabela verdade em Volts de uma das portas do CI 7400 com o voltímetro representado na figura 1. Para realizar as mediads ligue o voltímetro como mostram as Figuras 2 e 3 e anotar na Tabela I (folha de respostas).

Finalizar o preenchimento da Tabela I (valoresTípicos ou nominais) obtidos das especificações do fabricante contidas no datasheet do fabricante (na área de trabalho, na pasta “COMPONENTES” na sub pasta “TTL”).

- Comparar os valores medidos verificando se encontram de acordo com a faixa especificada pelo fabricante para níveis altos e baixos, e discutir sobre esses resultados.

Figura 1  Equipamento de medida de tensão.

Figura 2  Medida de VoH  em  uma porta NAND.

Figura 3 Medida de VoL  em uma porta NAND.

  - Tabela Verdade lógica do CI:

Utilizando os valores obtidos na Tabela I, e medindo os valores de tensões das entradas, monte a tabela verdade do CI com medidas em Volts e anotar na Tabela II(folha de respostas). Comparar com a tabela verdade de níveis lógicos (tabela teórica) anotando na tabela III . Discutir sobre esses resultados.

- Questões:

  - Explique o que significa os termos Vcc, VoH , VoL, ViH, ViL, IiH, IiL, IoH, IoL

  - O que é fan-out?

  - O que é lógica positiva ?

- Bibliografia:

- Tocci, J. R. , “Sistemas Digitais- Princípios e Aplicações” Ed. Prentice Hall do Brasil

- Roteiro de Teoria e Prática do Módulo Digital Avançado 8810  DATAPOOL.

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 455 – Lab. de Sistemas Digitais

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

NOTA:

FOLHA DE RESPOSTAS: PRÁTICA Nº1

### “INTRODUÇAO AOS CIRCUITOS LOGICOS BASICOS”

TURMA:                              DATA:

NOMES:                                                                                                       Nº USP

  - Reconhecimento do CI:

Nome do CI:

Constituição interna do CI :

Função lógica do CI :

Símbolo:

3.2  Levantamento das características elétricas do CI:

Tabela I

| Características Em Volts | Teóricas | Medidas |
| --- | --- | --- |
|  | Mínimo Típico Máximo |  |
| Vcc |  |  |
| VoH |  |  |
| VoL |  |  |
| ViH |  |  |
| ViL |  |  |

Discussão dos resultados da tabela I:

Tabela II                                                      		Tabela III

| A(Volts) | B(Volts) | S(volts) |
| --- | --- | --- |

| A | B | S |
| --- | --- | --- |

Discussão dos resultados: