Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 455– Lab. De Sistemas Digitais

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

# Prática nº5

“Dispositivos de Lógica Programável de Alta Complexidade (HCPLD)- “

Circuitos Combinacionais: Somador/Subtrator e decodificação para displsy de 7 segmentos

1.   Objetivos:

- Projeto e síntese de circuitos sequenciais em dispositivo  FPGA utilizando o esquemático do Quartus II;

- utilização de circuitos aritméticos e decodificadores BCD para 7 segmentos

- utilização do programa QUARTUSII da empresa ALTERA no projeto e síntese de circuitos em dispositivos “CPLD (Dispositivo Lógico Programável Complexo e FPGA( Arranjo de Portas Programável em Campo).

2. Material utilizado:

- Dispositivo Programável de Alta Complexidade HCPLD do tipo FPGA Cyclone IV da Altera

- Módulo de desenvolvimento Mercúrio IV – Macnica DWH

- Multímetro

3. Procedimento Experimental:

3.1 Utilizando o software QUARTUSII v.12.OSP2, escolha o dispositivo HCPLD Cyclone IV-E EP4CE30F23C7, projete, e teste o funcionamento de um circuito somador/subtrator de 4 bits.

Um sinal P deve modificar o circuito de somador para subtrator (P=’0’ soma e P=’1’ subtração).

Implemente o circuito subtrator da seguinte maneira:

Se A >B

A= 8 e B= 2

A - B = 8 -2 = +6   então        A    (1000)b                         A (1000)b  +

B    (0010)b            inverte B  (1101)b

-----------------

Resultado da soma de A com B invertido     1  (0101)b

Como o carry é 1, o número é positivo, deve-se somar 1 ao resultado dessa soma para obter o resultado certo da subtração :   1  (0101)b   + 1 =   1  (0110)b

Se A < B

A =2  e   B= 8

A - B =  2 – 8  = -6   então        A    (0010)b                            A (0010)b  +

B       (1000)b            inverte     B  (0111)b

-----------------

Resultado da soma de A com B invertido     0  (1001)b

Como o carry é 0, número é negativo, deve-se inverter o resultado dessa soma para obter o resultado certo da subtração :   0  (1001)b  invertendo obtém-se  0  (0110)b

O circuito a ser implementado deve utilizar O CI 7483, somador completo de 4 bits e para a inverter os bits do subtraendo, deve ser utilizado circuitos ou exclusivo como inversor controlado. O circuito a ser montado é mostrado na Figura 1

Figura 1 Circuito de um somador/subtrator utilizando dois CIs 7483

O somador/subtrator pode ser montado como o circuito da Figura 2, onde apenas 1 CI 7483 é utilizado

Figura 2 Circuito de um somador/subtrator utilizando apenas 1 CI 7483

Mostre o resultado da soma/subtração no display de 7 segmentos (display 0), cujos segmentos acendem com nível alto(Tabela1).

Mostre também o sinal da subtração quando negativa no segmento g do display 1 ( pino N6). O segmento do dsiplay acende com nível alto

A saída OV sinaliza quando o valor da soma ultrapassa 15 decimal, ou seja, (1111)b. Ligue a saída OV  no LED B, pino E7 do FPGA ( Obs: O LED RGB acende com nível lógico alto).

Utilize o decodificador BCD para 7 segmentos (7448)  disponível na biblioteca Maxplus no software Quartus, ligado como mostrado na Figura 3.

A pinagem do circuito está na tabela 1. O arquivo de pinagem pratica5.qsf encontra-se no moodle e pode ser adicionado à pasta do projeto e  importado no software, através da opção Assignments/Import Assignment.

A tabela 2 mostra o nome dos segmentos do display na placa mercúrio.

Obs1 :quando criar vetor nomear de 0 a 3, Ex: A[3..0]

Obs2: O arquivo de pinagem (MercurioIV_pin_assingment_certo), se encontra no material didático, e deve ser importado na ferramenta de desenvolvimento Quartus.

A tabela 3 mostra a pinagem do circuito a ser montado. A figura 4 mostra a placa mercúrio com a indicação das chaves utilizadas e LEDs utilizados.

Para criar um arquivo de projeto esquemático no software QuartusII siga os passos do arquivo “Guia de Introdução ao QUARTUSII-Esquemático” que se encontra nas informações da disciplina.

Figura 3 conexões do 7448

Tabela 1 Pinagem do circuito completo

| Nome do sinal | Pino do FPGA | Módulo mercurio |
| --- | --- | --- |
| sa | V2 | Segmentos do Display 0 |
| sb | V1 |  |
| sc | U2 |  |
| sd | U1 |  |
| se | Y2 |  |
| sf | Y1 |  |
| sg | W2 |  |
| P | V21 | SW[0] |
| Sinal | N6 | Segmento g do display1 |
| OV | E7 | LED_B |
| A[0] | E16 | Chaves da Placa expansora Grupo A |
| A[1] | H22 |  |
| A[2] | F16 |  |
| A[3] | F19 |  |
| B[0] | J21 | Chaves da Placa expansora Grupo B |
| B[1] | K21 |  |
| B[2] | H20 |  |
| B[3] | H18 |  |

Figura 4 Placa mercúrio com as chaves utilizadas no projeto

.Tabela 2 Nome dos segmentos do display

| segmento | Pino do FPGA | DISP0 |
| --- | --- | --- |
| a | V2 | DISP0_D[0] |
| b | V1 | DISP0_D[1] |
| c | U2 | DISP0_D[2] |
| d | U1 | DISP0_D[3] |
| e | Y2 | DISP0_D[4] |
| f | Y1 | DISP0_D[5] |
| g | W2 | DISP0_D[6] |
| Pto. decimal | W1 | DISP0_D[7] |

3.2 Sintetize no dispositivo no FPGA da ALTERA do módulo mecurio IV o circuito projetado no item 3.1  e teste o funcionamento do circuito.

3.3 Para o relatório entregar cópia impressa do esquemático com os comentários necessários ao entendimento do que foi projetado, incluindo nomes e número USP dos componentes do grupo. Colocar como nome do arquivo pdf: prat5_nome

Onde: nome é o nome do aluno

Informações sobre o dispositivo FPGA EP4CE30F23C7 da família Cyclone IV E:

Categoria: 	Circuito Integrado(CI)

Família:		Embedded - FPGAs (Field Programmable Gate Array)

Série:     		Cyclone IV E

Número de Blocos Lógicos Configuráveis( CLBs ou  LABs): 1803

Número de bits da RAM:  608256

Número de portas de Entrada/Saída(I/O): 328

Tensão de Alimentação:  1,15 V ~ 1,25 V

Tipo de Montagem:   Montagem de superfície

Significado dos Campos do nome do dispositivo:

- EP4CE: Cyclone IV –FPGA de baixo custo

- 30 : quantidade de elementos lógicos: 28848 (aproximadamente 30 mil)

- F23: Encapsulamento: Fineline BGA  de 23 x 23 mm e 484 pinos

- C: temperatura de operação,  0°C a 85°C

- 7: tempo de atraso da porta: 7ns

Como

4. Bibliografia:

- Site da ALTERA

- Fregni, E. & Saraiva, A.M., “ Engenharia do Projeto Lógico Digital”, Ed. Edgard Blücher Ltda.

- Tocci, J. R. , “Sistemas Digitais- Princípios e Aplicações.