Laboratórios de Medidas Elétricas e Eletrônicas I (SEL0441)

- Imprimir uma página por folha.

- Usar a página do verso para efetuar todos os cálculos necessários.

- Usar a Página do Verso para responder as questões quando não for possível na frente.

- acrescentar tantas folhas quanto forem necessárias.

- grampear todas as folhas no canto superior esquerdo.

- Não usar usar lápiz e sim caneta de tinta de cor azul ou preta na apresentação dos cálculos teóricos no verso e na anotação de valores nesta folha.

Aluno:	_________________________________________________________ Nº USP: _______________

Aluno:	_________________________________________________________ Nº USP: _______________

Experiência laboratorial 6

O objetivo é conhecer o funcionamento de um circuito RC (parte 1).

(1) O circuito da Figura 1 representa um diporto que implementa um atenuador resistivo.

Em termos gerais, a função de transferência promovida por um diporto é dada pela razão entre o sinal complexo de tensão no porto de saída com o sinal complexo de tensão no porto de entrada, isto é, por H(f)=Vout(f)/Vin(f).

Figura 2: Circuito RC.

|  | (a) Para R1 e C2 quaisqueres, e supondo que a saída está em vazio (não tem nenhuma carga pendurada nos seus terminais), qual é a função de transferência complexa H(f) deste circuito? H(f)=Vout(f)/Vin(f)=Z2/(Z2+R1). A impedância Z2 de C2 é puramente imaginária e igual à sua reactância XC2 porque C2 está sozinho e não está em paralelo com nada [ainda]. Z2=-j.XC2=1/(j2(fC2). Relembrando: -j=1/j |
| --- | --- |

|  | (b) Traçar o módulo da função de transferência em função da frequência para R1=8.2k( e C2=1.5nF. Usar um gráfico com eixo horizontal logaritmico. Em que frequência ocorre o valor 1/((2)(0.707? Que conclusão se pode retirar? |
| --- | --- |

|  | (c) Traçar o valor de 20( o valor do logaritmo na base 10 do módulo da função de transferência em função da frequência para R1=8.2k( e C2=1.5nF. Usar um gráfico com eixo horizontal logaritmico. Em que frequência ocorre o valor -3? Que conclusão se pode retirar? |
| --- | --- |

(d) Montar o circuito da Figura 2.

Figura 2: Circuito RC e ligações ao osciloscópio e ao gerador de sinais.

LER COM ATENÇÂO:

O gerador de sinais possui 2 terminais: terminal activo de saída e massa (GND ou 0V).

Cada canal do osciloscópio possui 2 terminais, acessíveis por 2 pontas de prova: terminal activo de entrada na ponta central com gancho e a massa (GND ou 0V) no jacaré/crocodilo.

Os terminais activos dos 2 canais do osciloscópio são independentes (não ligam entre si).

As massas dos 2 canais do osciloscópio ligam entre si dentro do osciloscópio, sendo suficiente ligar apenas uma das massas (basta apenas ligar um jacaré/crocodilo na montagem).

Cada canal tem uma certa tensão por divisão e podem ser diferentes.

Ambos os canais tem o mesmo tempo por divisão.

A Figura 3 ilustra uma foto de dois sinais visualizados os osciloscópio, sendo que o canal 1 possui 500mV por divisão (de 1cm), o canal 2 possui 200mV por divisão (de 1cm) e ambos possuem 1ms/divisão de 1cm. Conforme se mostra na Figura 3(a), as setas com os números 1 (do lado direito) e 2 (do lado esquerdo) apontam para a linha dos 0V de cada canal. De acordo com a Figura 3(b), o sinal na entrada do canal 1 é senoidal, com componente DC negativa, dada por (1 div)((500mV/div)–(3 div)((500mV/div)=-1V. A amplitude pico-a-pico deste sinal é (4 div)((500mV/div)=2V. O período deste sinal é (4 div)((1ms/div)=4ms, correspondendo a uma frequência de 250Hz. De acordo com a Figura 3(c), o sinal na entrada do canal 2 também é senoidal, com componente DC nula, dada por (2 div)((200mV/div)–(2 div)((200mV/div)=0V. A amplitude pico-a-pico deste sinal é (5 div)((200mV/div)=1V. O período deste sinal também é (4 div)((1ms/div)=4ms, correspondendo a uma frequência de 250Hz. Se a ponta de prova tiver atenuação de 1:10, todas as amplitudes anteriores devem ser multiplicadas por 10 para anular a atenuação.

(a)	(b)	(c)

Figura 3: Exemplo de observação de dois sinais em um osciloscópio de duplo canal.

(e) No gerador de sinais: seleccionar a forma de onda senoidal, ajustar a frequência para 1kHz e a amplitude para 200mVpp. Atenção à atenuação na ponta de prova. Se a atenuação for de 1:10, deve-se visualizar no osciloscópio 20mVpp.

(f) Aproveitando o ajuste de amplitude anterior, fazer as seguintes medições sem RLOAD.

| Frequência [Hz] | Vin [Vpp] | Vout [Vpp] | ¦H(f)¦dB = 20.log¦H(f)¦ = 20.log10¦Vout/Vin¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 |  |  |  |
| 230 |  |  |  |
| 410 |  |  |  |
| 730 |  |  |  |
| 1.3k |  |  |  |
| 2.3k |  |  |  |
| 4.1k |  |  |  |
| 7.3k |  |  |  |
| 13k |  |  |  |
| 23k |  |  |  |
| 41k |  |  |  |
| 73k |  |  |  |
| 130k |  |  |  |

(g) Em que frequência a amplitude na saída se reduz a (141mVpp? Que conclusão se pode retirar?

|  | (h) Traçar o módulo da função de transferência em função da frequência para R1=8.2k(, C2=1.5nF e RLOAD=8.2k(. Nota: H(f)=Z2/(R1+Z2) e Z2=[1/(j2(fC2)]//RLOAD. Usar um gráfico com eixo horizontal logaritmico. O que aconteceu relativamente à alínea (b)? Que conclusão se pode retirar para frequências muito baixas? Em que frequência ocorre o valor 1/2? Que conclusão se pode retirar? |
| --- | --- |

(h) Aproveitando o ajuste de amplitude anterior, fazer as seguintes medições com RLOAD=8.2k(.

| Frequência [Hz] | Vin [Vpp] | Vout [Vpp] | ¦H2(f)¦dB = 20.log¦H2(f)¦ = 20.log10¦Vout/Vin¦ |
| --- | --- | --- | --- |
| 130 |  |  |  |
| 230 |  |  |  |
| 410 |  |  |  |
| 730 |  |  |  |
| 1.3k |  |  |  |
| 2.3k |  |  |  |
| 4.1k |  |  |  |
| 7.3k |  |  |  |
| 13k |  |  |  |
| 23k |  |  |  |
| 41k |  |  |  |
| 73k |  |  |  |
| 130k |  |  |  |

(i) Em que frequência a amplitude na saída se reduz a 100mVpp? Que conclusão se pode retirar?

(j) Retirar a resistência RLOAD=8.2k( e mudar o tipo de onda no gerador de sinal para onda quadrada. Traçar as ondas de entrada e saída à frequência de 1kHz na figura da esquerda e as ondas de entrada e saída à frequência de 50kHz na figura da direita.

(k) Na situação sem RLOAD, e R1 e C1 quaiqueres, obter H(f/f0) em termos de f/f0, sendo f0=1/(2(RC2). Básicamente, obtém-se H(f) e depois manipula-se para se obter H(x) em que x=f/f0. Exemplo: se H(f)=f/(f+f0), então H(f)=f/(f+f0)=[f/(f+f0)]([(1/f0)/(1/f0)], então H(f/f0)=(f/f0)/[(f/f0)+1].