# ANÁLISE DE SISTEMAS EM ENGENHARIA QUÍMICA I

PQI 5783

LISTA DE PROBLEMAS 6

1)	Uma mistura de três componentes é separada parcialmente através de uma destilação descontínua. O destilador é aquecido por uma camisa a vapor cuja temperatura é TC = 130 oC

O fluxo do calor é dado por:

onde,

- Q é o fluxo de calor, PCU/min;

- T Temperatura da mistura, °C.

O número total de moles iniciais é de 350 moles com composição

O destilador opera a pressão atmosférica e os três componentes são considerados ideais. A pressão de vapor de cada componente i é dada pela  equação de Antoine:

COEFICIENTE DE ANTOINE

| Componente | C1,i | C2,i | C3,i |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13,96 | -5210 | 273 |
| 2 | 15,2 | -6050 | 273 |
| 3 | 15,4 | -4957 | 273 |

Entalpia de vapor Hv e do líquido HL  em PCU/mol é dada por:

COEFICIENTES DAS EXPRESSÕES DE ENTALPIA

| Componente | Avi | Bvi | i | Ali | Bli |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8 | 0,01 | 9020 | 20 | 0,02 |
| 2 | 12,2 | 0,02 | 11500 | 32 | 0,01 |
| 3 | 6,5 | 0,01 | 7500 | 16 | 0,03 |

Supor que são obtidos dois cortes no sistema (o vapor é condensado e acumulado em dois tanques diferentes), calcular a composição dos cortes obtidos quando 30%, 40% e 30% da massa inicial foi destilada.

- As seguinte equações descrevem o sistema de reação entre o H2 e o Br2

cujo mecanismo é:

que gera o sistema de equações:

com r1, …, r5 dadas pela lei de ação de massas. Os valores dos parâmetros são k1=6,26 105 s-1 mol-1 cm3, k2=1,56 1015 s-1 mol-2 cm6, k3=2,61 109 s-1 mol-1 cm3, k4=1,39 1013 s-1 mol-1 cm3 e k5=6,26 1013 s-1 mol-1 cm3 e as condições iniciais são [H2] = [Br2] = 10-8 mol/cm3, [X] = 10-5 mol/m3, [H] = [Br] = [HBr] = 0 foram extraídas de Vajda S., Valko P., Turányi T., Principal Component Analysis of Kinetic Models, Int. J. Chem. Kin., 17, 55-81, 1985.

a ) resolver de 0 a 20 s;

- r esolver aplicando a hipótese de estado estacionário em H;

- em Br

- em H e Br simultaneamente.

Analisar a concentração de H e Br em todos os casos.