# Projeto 2

Projeto de Circuitos Integrados Analógicos (Sel0618 – jan./2021)

Neste projeto se inicia o trabalho com o CAD da Mentor Graphics para desenho de layouts de circuitos integrados. Algumas funções básicas do IcStudio e do IcStation serão vistas e, após isto, o layout de um inversor completo será desenhado. Concluído o inversor, sua verificação será realizada com o DRC (Design Rule Check) Calibre.

- Execute o comando

- source .cshrc-mentor

para configurar a janela de operação.

obs. dentro deste arquivo está o número da máquina que esta sendo usada com servidora de licença. Deve ser a servidora 5285@license.lme.usp.br.

Crie então um diretório de trabalho

- mkdir workxx

onde xx são letras que você escolhe. Dentro deste diretório execute o comando abaixo para iniciar o icstation

- ams_ics –project nome –t c35b4c3

obs.: (quando um projeto já esta criado, este comando pode ser simplificado para

- ams_ics –p nome)

Será aberta uma janela com diretórios onde estão colocadas células de biblioteca. Por agora elas não serão utilizadas. Crie um novo diretório com o nome cell. Dentro deste crie uma célula para layout com o nome inver.

- *Qual é o valor que deve ser usado no snap para a tecnologia AMS 0,35 m (ver nos manuais da AMS). O valor default está correto?

- Crie e apague algumas figuras com os comandos de shape, path, text e delete.

- Verifique como a aparência dos layers pode ser alterada.

- Verifique como os layers podem ser feitos visíveis ou não e selecionáveis ou não.

- *Carregue a configuração para o teclado. Descreva os comandos executados através das teclas d, u, s, m, p e c. Veja outras teclas que possam ser de interesse.

- Faça aparecer os softkeys.

- Verifique a função das teclas F1, F2 e F8.

- Verifique o grid e ajuste para que os pontos menores estejam a cada 0,1 m e os pontos maiores estejam a cada 1 m.

- Veja como se pode fazer zoon in e out escrevendo com o mouse na tela (botão central acionado).

- Verifique outros comandos que podem ser dados com o botão central do mouse (desenhe o sinal de interrogação para ter a lista dos comandos).

- Utilize os comandos de copy, rel copy, move, rel move, strech, slice, measure, del e flip. Certifique-se que aprendeu a usá-los de fato (eles são básicos).

- Selecione uma figura desenhada e utilize o comando report-select para obter informações sobre ela. Repita a operação para mais de uma figura selecionada.

- *O que aconteceria na fabricação se as camadas PPLUS ou NPLUS fossem colocadas sem ter abaixo delas a camada DIFF?

- *Quais os problemas que aparecem caso não seja colocado um contato de poço no NWELL?

- *O que acontece, por outro lado, se o contato de poço ou substrato existe, mas está muito afastado do transistor?

- *Desenhe um inversor com:

- L = 0,35 m

- Wn fornecido pelo professor (cada grupo terá um valor diferente). Qual deve ser o valor de Wp?

- as menores dimensões permitidas;

- um contato/metal no gate para entrada de sinal.

Salve constantemente o layout para não ter surpresas (não se esqueça de executar, após salvar, o comando reserve).

obs. os modelos dos transistores estão no diretório /local/tools/dkit/ams_3.70_mgc/eldo/c35.

- Passe o DRC no layout e localize os erros indicados. Para isso utilizar o aplicativo CALIBRE. A cada erro há comentários que auxiliam a identificar o problema.

- *Qual é a função das camadas NLDD e FIMP?

- Corrija todos os erros (devem aparecer apenas erros devido à quantidade de metal e poly1) e infos.

- *O que significam estes erros dos metais e poly1 (olhar no manual ENG_183).

- *Uma vez obtido o layout sem erros salve, apresente ao professor e coloque o desenho no relatório.

obs.: Seqüência de comandos para gerar imagem:

> xwd > name1.xwd	(captura a imagem de uma janela)

> convert -white-threshold 1 -negate name1.xwd name2.tif	(converte para branco e preto, inverte e salva no formato tif)

(por hoje é só folks!!)