# Projeto 4

Projeto de Circuitos Integrados Analógicos (Sel0618 - 2013)

Neste projeto se utilizará a ferramenta CALIBRE para gerar um netlist extraído a partir de layout. Este netlist servirá para preparar arquivos de simulação. Também será feita a análise do comportamento de inversores em função do seu tamanho e da sua capacitância de saída. O comportamento do inversor serve de guia para se conhecer o comportamento de qualquer outra porta lógica estática CMOS.

- *Desenhe um inversor com Wn = _____ e verifique com o DRC.

(inclua o layout no relatório)

Vamos fazer a extração do circuito via o CALIBRE. Para isso execute o comando CALIBRE - PEX. Verifique que a opção Outputs – Netlist: From = Layout (a outra possibilidade, Schematic, faz com que o PEX procure nomes dos nós em um esquemático que não existe no momento).

- *Na opção Outputs - Extraction type, há varias opções para extração (C+CC, R, R+C, R+C+CC). O que significa cada um destes tipos de extração?

- Execute a extração para os casos C+CC, R, R+C, R+C+CC. Veja os arquivos de saída e verifique o que, para cada uma das opções, é acrescentado ou tirado (verificar os arquivos que são adicionados pelo comando .include).

- *Extraia com a opção C+CC. Prepare o arquivo para simulação e simule o circuito com parâmetros típicos. Determine a máxima freqüência de operação, os atraso na propagação (para subida e descida) e consumo de potência do circuito. Considere

- Capacitância de saída de 50fF;

- VDD= 3,0 V;

- o sinal de entrada com (tempo de subida) = (tempo de descida) = 1% do período. Certifique-se de que a freqüência escolhida é conveniente para o que deseja.

obs.: Para determinar a máxima freqüência certifique-se que a saída atinja níveis satisfatórios. Utilize, para isto, comandos semelhantes a

.meas tran MinZero find v(out) when v(in)=2.95 fall=5

.meas tran MaxUm   find v(out) when v(in)=0.05 rise=5

A potência consumida é dada por:

onde T é um intervalo de tempo e i é a corrente no circuito.

Use o comando .meas para calcular a potência (verifique na pg. 10.155 e seguintes do manual (local/tools/mentor/shared/pdfdocs/eldo_ur.pdf).

(inclua no relatório linhas de comando e de sinais de entrada dos arquivos de simulação e figura com os sinais de entrada/saída para a máxima freqüência de operação)

- *Observe no ezwave as correntes que passam pelos transistores. Coloque no relatório o gráfico das correntes junto com a as tensões e justifique o comportamento das correntes.

- *Extraia agora com a opção R+C+CC. Prepare o arquivo para simulação e simule o circuito com parâmetros típicos. Determine a máxima freqüência de operação, os atraso na propagação (para subida e descida) e consumo de potência do circuito. Compare com o resultado anterior (o quanto piorou e se houve aumento expressivo no tempo de simulação).

(inclua no relatório linhas de comando e de sinais de entrada dos arquivos de simulação e figura com os sinais de entrada/saída para a máxima freqüência de operação)

- Para o circuito extraído com a opção C+CC determine os atrasos na propagação (para subida e descida) e consumo de potência do circuito para capacitâncias de carga de 50 fF, 100fF, 150 fF, 200 fF, 250 fF e 300 fF (certifique-se que o período do sinal de entrada é conveniente, que o tempo de simulação é suficiente e que o HMAX dê a precisão desejada). Mantenha no sinal de entrada tempo de subida/descida de 1% do período.

(inclua no relatório linhas de comando e de sinais de entrada do arquivo de simulação e figura com os sinais de entrada/saída para carga de 300fF)

- *Trace, com os resultados anteriores, o gráfico atraso (subida e descida) X carga de saída. Determine a inclinação dessa curva (não esqueça de fornecer as dimensões).

- *Trace o gráfico potência consumida X carga de saída. Determine a inclinação dessa curva (não esqueça de fornecer as dimensões).

- *Obtenha com os colegas da classe as inclinações das curvas encontradas nos intens 8 e 9 e trace os gráficos inclinação X Wn.

- *Justifique o formato das curvas dos itens 8, 9 e 10 (relações úteis estão no livro do Sedra, capitulo 5).

- *Repita os intens 7, 8 e 9 utilizando agora tensão de alimentação de 2,0 V. Compare os resultados com os anteriores e justifique as diferenças.

- *Desenhe no ICSTATION 3 inversores, com as dimensões utilizadas no item 1, um conectado ao outro. Passe o DRC e faça a extração C+CC. Aplique uma onda quadrada à entrada do circuito extraído e meça os atrasos na propagação (subida e descida) do inversor do meio.

(inclua o layout no relatório)

- *Desenhe no ICSTATION 5 inversores iguais e conecte a saída de um a entrada de outro; a saída do último inversor deve ser conectada a entrada do primeiro. Este circuito é chamado de oscilador em anel com 5 inversores. Passe o DRC e faça a extração C+CC. Simule o circuito e determine o período de oscilação (obs. talvez tenha de utilizar o comando .ic para impor condições iniciais de simulação. Qual é a função desse comando).

(inclua o layout no relatório)

- *Qual é a relação entre o período de oscilação de um oscilador em anel e os atrasos na propagação dos inversores? Verifique para seu circuito se a relação é obedecida.

- *Obtenha com os colegas da classe os períodos que eles obtiveram e trace o gráfico Período X Wn. Justifique o formato da curva obtida.

- *Determine agora o período de oscilação utilizando tensão de alimentação de 2 V. Compare o resultado com o anterior e justifique as diferenças.

- O que é o L efetivo, Leff, e o W efetivo, Weff, dos transistores. Encontre, utilizando as expressões abaixo, os valores para o Leff e o Weff de seu inversor (modelo típico).

obs.: as duas primeiras equações devem estar erradas. Devem ser Wdrawn = WmaskWMLT e Ldrawn = LmaskLMLT

obs.: LINT e LD são o mesmo parâmetro e deve ser apenas especificado um deles (LINT ou LD). Caso forem especificados os dois, então o Eldo dará uma mensagem de erro.

Fig. 1. Página 18-10 do manual de equações do ELDO.

- O que é o L ativo , Lactive, e o W ativo, Wactivo, dos transistores para o modelo BSIM3V3. Encontre, utilizando as expressões abaixo, os valores para o Lactivo e o Wactivo de seu inversor (modelo típico).

Fig. 2. Página 18-18 do manual de equações do ELDO.

- Considere o conjunto de expressões usadas no BSIM3V3 para determinar a capacitância de sobreposição (overlap) do gate-dreno e do gate-source, dado abaixo. Determine os valores destas capacitâncias em função do W do transistor considerando  muito menor do que vgs e vgd (tensão gate-soure e gate-dreno) para o modelo típico. Não esqueça de colocar as unidades.

Fig. 3. Página 18-33 do manual de equações do ELDO.

Fig. 4. Páginas 18-33 e 18-34 do manual de equações ELDO.

- Considere o conjunto de expressões usadas no BSIM3V3 para determinar as capacitâncias do dreno-bulk  e do source-bulk (capacitância da área, bottomwall, e do perímetro, sidewall) dado abaixo. Determine seus valores máximos em função do W do transistor para o caso que vbx < 0 (tensão bulk-dreno ou bulk-source) para transistor N ou vbx > 0 para transistor P (utilize a largura de dreno/source do inversor usado). Não esqueça de colocar as unidades.

obs. a condição vbx ≤ FC.PB na Figura 17 é valida para o caso de um transistor NMOS. Para o caso de um transistor PMOS esta condição deve ser vbx ≥ FC.PB.

Fig. 5. Página 10-16 do manual de equações do ELDO.

Fig. 6. Página 10-29 do manual de equações do ELDO; considere M = número de transistores em paralelo = 1, CJscal = CJ e CJSWscal = CJSW.

Fig. 7. Páginas 10-30 e 10-31 do manual de equações do ELDO.

- Determine a relação da capacitância de carga vista por cada inversor do oscilador em anel em função de Wn. Para isso considere que:

- WP = Wn (caso geral);

- Quando o sinal de entrada de um inversor esta mudando o sinal de saída esta praticamente fixo;

- Durante a transição do inversor, um dos transistores está cortado e o outro esta, na maior parte do tempo, na região triodo.

- Calcule o valor da capacitância vista pelo inversor e determine qual deve ser o seu atraso na propagação pelas relações teóricas (suponha que a entrada do inversor muda rapidamente). Compare com o valor determinado por simulação.

- Com base na expressão encontrada no item 22, justifique a forma da curva Período X Wn.

Abaixo há mais detalhes sobre as capacitâncias de um transistor MOS (Jan M. Rabaey, Anantha Chandrakasan, and Borivoje Nikolic, Digital Integrated Circuits, 2nd Edition, capítulo 3).