Transformadores Trifásicos

Bônus + 0,20 Prova 1

- Para o transformador trifásico cujos dados de placa são:

Potência Nominal = 10MVA;

Relação de Transformação: 110kV - 7,2 kV, ligação Δ –Y.

Foram feitos ensaios cujos resultados estão mostrados na tabela abaixo.

|  | Ensaio em Circuito Aberto | Ensaio em Curto Circuito |
| --- | --- | --- |
| Tensão linha | 7,2[kV] | 13,2[kV] |
| Corrente linha | 16[A] | 52,5[A] |
| Potência trifásica | 72[kW] | 80,0[kW] |

- Desenhe o circuito equivalente trifásico vista do primário.

- Desenhe o circuito equivalente trifásico vista do secundário.

- Calcule a regulação de tensão (em %) e a eficiência para:

c.1) 100%Plena carga, fator de potência 0,8 indutivo;

c.2) 75% de plena carga , fator de potência 0,8 indutivo;

c.3) 50% de plena carga , fator de potência 0,8 indutivo;

c.4) 25% de plena carga , fator de potência 0,8 indutivo;

- Faça um programa em Matlab (código script), Python, Delphi, C, Fortran, Assembler, etc., para calcular a regulação de tensão e a eficiência para valores de carga partindo de 0% à 100% de plena carga com passos de 5%. Plote as curvas obtidas.

Entrega: Próxima aula apenas no início do horário da aula.

Observação: A entrega deve ser feita em arquivo zipado com o relatório e o arquivo dos resultados e o arquivo do código fonte do programa (item d).

A folha entregue não será devolvida. Portanto, sugere-se tirar uma cópia antes de entregar ao Professor.