|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | Prof. Elmer P. T. Cari |
| --- | --- | --- |

Prova I de Conversão Eletromecânica de Energia

Nome: _________________________________________________________

Questões Teóricas (4,0 pontos): Responda em forma clara e direta as questões a seguir

  - O que é um material ferromagnético e por que tem uma permeabilidade muito alta? (0,5 ponto)

  - Por que os núcleos utilizados para construção em transformadores são laminados? (0,5 ponto)

  - Por que a corrente de magnetização de transformadores impõe um limite superior na tensão aplicada? (0,5 ponto)

  - Por que o ensaio de curto-circuito em transformadores mostra basicamente as perdas I2R do enrolamento primário e secundário e não as perdas da corrente de excitação? (0,5 ponto)

  - Como pode um transformador trifásico ser operado usando apenas dois transformadores? O que tipos de conexões podem ser usados? Quais são as vantagens e desvantagens? (0,5 ponto)

  - Um transformador de potência nominal 18 kVA 20kV/480V, e 60 Hz. Pode este transformador suprir em forma segura 15kVA, 415V a 50 Hz? Por que sim e por que não? (1 ponto)

  - O que é corrente “Inrush” em transformadores e  por que ocorre? (0,5 ponto)

Problema 1 (2,0 pontos)

Um núcleo com três pernas está mostrado na Figura abaixo. Assuma que a permeabilidade relativa do núcleo é 2000 constante. Assuma um aumento de 4% na área efetiva do entreferro devido aos efeitos de espraiamento. Determine a densidade de fluxo que passa pelo núcleo da perna central.

Problemas 2   (2,5 pontos) Um transformador trifásico abaixador de S3ɸ kVA, VLp/ VLs V ligados em Δ-Y possui os seguintes dados de ensaios

|  | Ensaio em curto circuito (realizado no primário) | Ensaio em vazio (realizado no lado de secundário) |
| --- | --- | --- |
| Vlinha | V = VSC[V] | V = VOC[V] |
| ILinha | I = ISC [A] | I = IOC [A] |
| P3Φ | P = PSC [W] | P = POC [W] |

- Indique detalhadamente todos os passos para determinar o circuito equivalente visto do lado de baixa tensão. (2,0 pontos)

- Como ficará o circuito equivalente trifásico visto do secundário? (0,5 pontos)

Problema 3 (1,5 pontos)

No circuito da figura abaixo, deduzir a equação da força em função do entreferro “x” e a partir dos dados do circuito tais como N, i, A (área), μ0.

Fórmulas permitidas

(0 = 4((10-7	[Wb/A.m]

Co-energia:

Força:

Energia:                         (desprezando a relutância do material ferromagnético)

Força:

# Text boxes

(A.esp/Wb)

N