|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | Prof. Elmer P. T. Cari |
| --- | --- | --- |

Prova I de Conversão Eletromecânica de Energia

Nome: _________________________________________________________

- Questões Teóricas (3,0 pontos): Responda em forma clara e direta as questões a seguir

  - Qual é o equivalente elétrico de: (0,5 ponto)

- Permeabilidade magnética; b) Densidade de Fluxo

  - Quais são os principais tipos de perdas no transformador e como é modelado no circuito equivalente? (0,5 ponto)

  - A corrente de excitação e corrente de magnetização são a mesma grandeza?, por quê? (0,5 ponto)

1.4) A potência da ligação V-V ( ou Δ aberto) de transformadores é limitada a 66% da potência trifásica ligada em Δ-Δ, por quê? (0,5 ponto)

  - Um transformador de potência nominal 18 kVA, 20kV/480V, e 60 Hz. Faça uma avaliação completa e verifique se este transformador pode suprir em forma segura uma carga de 15kVA, 415V a 50 Hz? (1 ponto).

- Problema 1 (2,5 pontos)

O circuito magnético de um reator é mostrado na figura abaixo. A curva BxH para o núcleo do material foi aproximada por duas retas como mostrado na figura ao lado. Se a corrente I1 = 2,0 A, determine o valor da corrente requerida I2 para produzir uma densidade de fluxo de 0,6 T na perna vertical da bobina N1.

Resposta: I2 = -2,54[A]

(Observação: a permeabilidade do material μ é a inclinação da curva Bx H, portanto no trecho 0-400 A-esp/m tem um valor e no techo 400-1000A-esp/m tem um outro valor dado pela inclinação das retas da figura ao lado).

- Problemas 2   (3 pontos) Três transformadores 50kVA; 2400/240V; tem uma impedância equivalente vista do secundário de  Zequ2 = 0,0142 + j 0,0182. Os transformadores estão ligados a fim de criar um banco trifásico ligado em Y-Δ com tensão de 4,16kV/240V (valores aproximados). O primário do transformador é ligado a uma fonte ideal trifásica através de uma linha de transmissão de impedância ZLTP=0,15+ j1[Ω]/fase  e o secundário a uma carga trifásica através de uma impedância de ZLTP = 0,0005+ j0,0020[Ω]/fase.

- Se a tensão nos terminais da fonte é 4160[V] e a carga absorve a corrente nominal do transformador a fdp = 0,8 em atraso, qual será a tensão nos terminais da carga? (2 pontos)

Resposta:

VLinha carga=233V (aproximadamente)

- Se a tensão nos terminais da carga for 233[V] e a carga absorve a corrente nominal do transformador a fdp = 0,8 em atraso, qual será a tensão nos terminais da fonte? (1 ponto)

VLinha da fonte=4162V (aproximadamente)

- Problema 3 (1,5 pontos)

No circuito da figura abaixo (apenas um entreferro), deduzir a equação da força em função do entreferro “x” e a partir dos dados do circuito tais como N, i, A (área), μ0.

Resposta:

F = (1/2)(N2I2μoA/x2)  obtido por Co-energia

F = B2ar A/(2μo) obtido por Energia

Fórmulas permitidas

(0 = 4((10-7	[Wb/A.m]

Co-energia:

Força:

Energia:

(desprezando a relutância do material ferromagnético)

Força:

# Text boxes

(A.esp/Wb)

N