Prova I de Conversão Eletromecânica de Energia

Nome: ___________________________________________________ Nro USP:  __________________

- Parte 1: Justifique brevemente apenas quando solicitado (1 ponto cada questão).

| 1.1) (Adaptado de CESP CPA/2018) A figura apresentada ilustra um transformador ideal monofásico com dois secundários, em que N, E e Z se referem, respectivamente, a número de espiras, tensão e impedância, e são correspondentes aos índices dos enrolamentos. Considerando que os valores dessas grandezas são dados por N1 = 90, N2 = 15, N3 = 45, Z2 = 8 ohms,Z3 = 5 ohms e Ei = 60 V(tensão no primário). | Julgue os itens que se seguem: I) E2 / E3 = N2 / N3. II) A corrente no Enrolamento primário (N1) é aproximadamente I1 =3,2 A (justifique) III) E1/N1=(E2 + E3)/(N2 +N3) Parte superior do formulário Está correto somente: Parte superior do formulário Parte inferior do formulário a) I; b) II; c) III; d) I e II; e) todas. |
| --- | --- |

| 1.2) (Adaptado de Concurso FGV, TJ-SC/2018) Um transformador trifásico possui o primário e o secundário nas configurações delta e estrela, respectivamente. A tensão de linha do primário é de 35 kV e, do secundário, de 220 V. Considere as afirmativas abaixo a respeito desse transformador: (justifique) I. A relação de espiras do primário sobre o secundário é de 35/0,22. II. A corrente de linha no secundário é aproximadamente 1000xI se a corrente de linha do primário for igual a 3,63xI. III. A defasagem entre a tensão da fase A em relação da B no primário e a da fase A em relação da B no secundário é de +30o .Parte superior do formulário | Está correto somente:Parte superior do formulário Parte inferior do formulário a)I; b)II; c)III; d)II e III; e) N.A. |
| --- | --- |

| 1.3) (Adaptado do QC Segundo Tenente/2011) Qual é o valor do rendimento de um transformador de distribuição trifásico de 50kVA, 2400Y/240( V, funcionando a 80% de plena carga com fator de potência 0,90 capacitivo, considerando as perdas totais a 80% de plena carga de 803 W?(justifique) Parte superior do formulário | Parte superior do formulário Parte inferior do formulário a) 0,480 b) 0,587 c) 0, 897 d) 0, 978 e) Falta informação. |
| --- | --- |

| 1.4)Os dados de placa de um transformador estão ao lado. A impedância série em p.u. é dado para condições nominais de Sn=75kVA e Vn=600V no primário (tap C na figura ao lado). O valor da impedância em pu. para a posição de V=585V (tap D) no primário será? (justifique) a) 6, 56 % b) 5, 05 % c) 5,74 % d) 5, 49 % e) 4, 54 % Parte superior do formulário |  |
| --- | --- |

| 1.5)Em um transformador trifásico de 50kVA, 7200-208V, 60Hz, ligação em Delta-Estrela foram feitos ensaios com os seguintes resultados: (justifique). Cicruito aberto Curto Circuito P3( 500 600 IL 8 4,01 VL 208 370 | O parâmetro proporcional às perdas por efeito Joule referida ao lado de baixa tensão é aproximadamente a) Requ2 = 10,36m Ω b) Requ2 = 0,1036 Ω c) Requ2 = 37,3 Ω d) Xequ2 = 0,0432 Ω e)N.A. Resposta=__________ |
| --- | --- |

1.6) (QC Segundo Tenente/2011) Assinale a opção correta em relação aos transformadores.

a) O transformador ordinário de dois enrolamentos é um componente com quatro terminais que é caracterizado por dois parâmetros: as auto indutâncias L1 e L2.

b) As marcações de polaridade de um transformador ordinário, que são colocadas nas extremidades de cada enrolamento, não dependem da maneira como as bobinas individuais são enroladas e não são usadas para determinar o sinal correto dos termos de indutância mútua.

c) O transformador ideal pode ser considerado como um caso muito especial do transformador ordinário e é caracterizado por somente um parâmetro: a relação de espiras N.

d) A intensidade magnética H aumenta quando o número da relação de espiras do transformador diminui.

e) A densidade de fluxo magnético B aumenta quando a área da seção transversal do núcleo do transformador aumenta.

1.7) Dadas os itens:

I) Em um circuito magnético com entreferro, ao diminuir o entreferro faz com que a corrente de excitação diminua e torne a curva BxH mais linear.

II) A fim de diminuir as perdas por Histerese o núcleo é laminado e para diminuir as perdas por Foucault o material do núcleo é combinado com ligas especiais, por exemplo, aço-silício ou aço-níquel.

III) Um transformador trifásico montado a partir de dois transformadores monofásicos na ligação Estrela aberta – Delta aberta precisa necessariamente de entrada trifásica para que opere.

IV) Dois transformadores monofásicos idênticos de 100kVA e fdp 0,8 atrasado são usados para formar um transformador trifásico ligação “V-V”. A máxima potência que suportará na carga é aproximadamente 138,6kW.

V)Se um transformador fabricado no Paraguay com Potencia S= 40kVA; V = 13,8kV/220V, os novos valores nominais para que opere corretamente (eficientemente) no Brasil seriam: S=33,3kVA; V= 11kV /183,3V (freqüência no Paraguai é 50hz)

Assinale a alternativa correta:

a) VFFVF

b)FFVVF

c) FFFVF

d) FFVVV

e)N.A.

Parte 2: (3 pontos) A Figura abaixo mostra um SEP que está constituído de um gerador trifásico ideal 480V-60Hz, duas cargas, uma linha de transmissão e um par de transformadores trifásicos T1 e T2. Com o disjuntor S1 aberto, a potência trifásica ativa e reativa fornecida pelo gerador é aproximadamente. (sugestão: trabalhe com seis decimais).

|  | Alternativas: a) P= 290,2KW e Q=260,3Kvar b) P= 118,1KW e Q=102,1Kvar c) P = 250,1kW e Q = 220,2Kvar d) P = 410,2kW e Q = 380,1kVar e) N.A. P=_354 KW e Q =_ Q=306Kvar |
| --- | --- |

Boa Prova!!!

“Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo”      Mt 24:13

# Text boxes

|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | Prof. Elmer P. T. Cari |
| --- | --- | --- |