Prova I de Conversão Eletromecânica de Energia

Nome: ___________________________________________________ Nro USP:  __________________

Resumo de respostas:

|  | Q1(1,5) | Q2(1,5) | Q3(1) | Q4(1,5) | Q5(1) | Q6(1,5) | Q7(1) | Q8(1) | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resposta | E | C | E | B | B | E | D | D |  |
| Valor | I2= - 0,53A | L =125,6mH | S=1666,6VA | Xeq=5% | η=95% | Xeq2= 43,23mΩ | RV= 2,35% | FF (justificar) |  |

Todas as questões só serão validas justificando. Quem optar por N.A. deve colocar sua resposta.

| 1) (1,5 pontos) O circuito magnético de um reator é mostrado na figura abaixo com N1 = 100 e N2 =100. A curva BxH para o núcleo do material foi aproximada por duas retas como mostrado na figura ao lado. Se a corrente I1 = 2,0 A, determine o valor da corrente requerida I2 para produzir uma densidade de fluxo de 0,6 T na perna vertical da bobina N1. | a) I2 = -2,54[A]; b) I2 = 2,54[A]; c) I2 = 0,53[A]; d) I2 = -1,26[A]; e) N.A. Sua resposta: I2 = _-0,53 [A] |
| --- | --- |

| 2) (1,0 pontos) A estrutura de uma máquina síncrona é mostrada abaixo. Com N=100 espiras; r1=22cm;r2=26cm; cada entreferro g=0,1cm e a área do entreferro é Ag=200cm² (10cmx20cm) como mostra a figura abaixo. Se o ferro do núcleo (rotor e estator) tem um (=infinito, qual é (aproximadamente) a indutância produzido pela bobina? |
| --- |
|  | a) L = 62,6mH; b) L = 0,251 H; c) L = 125,6 mH;; d) L = 0,251 Ohms; e) N.A. Sua resposta: L = _____ |

| 3)(1,5 ponto) Um Transformador convencional de 1000VA 120/120V deve ser usado como autotransformador para suprir uma carga. Considere que o autotransformador é ideal e que o isolamento das bobinas pode suportar até 300V. Se a tensão da carga deve ser fixado em 100V com fdp =0,8 atrasado, a máxima potência que pode consumir a carga para que o autotransformador trabalhe normalmente (em forma segura) é: | Parte superior do formulário a) 2400VA; b) 2000VA; c) 1600VA; d) 2400W; e) NA. Sua Resp:S=1666,6VA |
| --- | --- |

| 1.4) (1,5 ponto) Considere que a potência e tensão (vista do lado de alta) nominal do transformador fabricado no Brasil ao lado é 225kVA e 12600V (tap 3). Se o transformador for levado no Paraguai (f=50Hz). O valor da impedância em p.u. será: a) 6,00 % b) 5,00 % c) 4,00 % d) 4,166 % e) N.A(Sua Resposta)______ Parte superior do formulário |  |
| --- | --- |

| 1.5) (Adaptado de Cesagranrio Petrobras/2011) (1 ponto) Seja um transformador trifásico de 50 kVA, 12000/220 V. A partir dos ensaios de curto-circuito e circuito aberto, verificou-se que as perdas no cobre e no ferro têm valores iguais a 1200 W e 910 W, respectivamente, quando os instrumentos foram colocados no secundário. Admitindo que esse transformador alimenta uma carga a condições nominais a fdp 0,8 em atraso. Qual é a eficiência que está operando? Parte superior do formulário | a) 0,97 b) 0,95 c) 0,91 d) 0,88 e)NA(sua resp.):___________. |
| --- | --- |

| 1.6)(1,5 pontos) Em um transformador trifásico de 50kVA, 7200-208V, 60Hz, ligação em Delta-Estrela foram feitos ensaios com os seguintes resultados: O parâmetro do circuito equivalente proporcional às reatâncias de dispersão referido ao lado de baixa tensão é aproximadamente: (justifique). Cicruito aberto Curto Circuito P3( (W) 500 600 IL (A) 8 4,01 VL (V) 208 370 | a) R = 10,36m Ω b) X = 15,32 Ω c) R = 86,53 Ω d) X = 155,40 Ω e)N.A. Resposta: _Xequ2 =43,23mΩ |
| --- | --- |

| 1.7) (1ponto) Os dados nominais do transformador são: S3( = 1000kVA; V=12600 (tap central) Delta/220 estrela como mostra a figura ao lado. Para uma determinada carga (IL2) a tensão de linha na carga (Vs) e no primário do transformador (Vp) estão mostrados na figura. Qual é a regulação de tensão que está operando nestas condições? a)RV = 5,12% b)RV = 4,86% c)RV = -4,86% d)RV = 2,35% e) NA sua resposta:_____________ |  |
| --- | --- |

1.8) Dadas os item abaixo (1 ponto).

I) A máxima potência de um transformador trifásico na configuração Delta-Aberta ou VV está limitado a 86,6% do trifásico original

II) Um transformador trifásico montado a partir de dois transformadores monofásicos só pode operar se tiver entrada trifásica na configuração Estrela aberta-Delta aberta.

Assinale a seqüência certa justificando os itens falsos

- VF

- VV

- FV

- FF

Boa Prova!!!

“Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo”      Mt 24:13

# Text boxes

|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | Prof. Elmer P. T. Cari 2020 |
| --- | --- | --- |