Prova I de Conversão Eletromecânica de Energia

Nome: ___________________________________________________ Nro USP:  __________________

Resumo de respostas:

|  | Q1(2,0) | Q2(1,0) | Q3(1,0) | Q4(1,0) | Q5(1,0) | Q6(1,0) | Q7(3,0) | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resposta | B | C | E | B | C | E | E |  |
| Valor | I = 3,54 | L =125,6mH | S=1666,6VA | b) 0,95 | S=33,3kVA; V= 11,5kV/183,3V; Zserie = 240+j833,3Ω ; | Rc=86,53 Ω | VL=343,8V |  |

Todas as questões serão validas se justificadas corretamente. Quem optar por N.A. deve colocar o valor da sua resposta.

1) (2 pontos) Um indutor é feito por duas bobinas, A e B, tendo 350 e 150 espiras, respectivamente. As bobinas estão enroladas em um núcleo de aço fundido cujas dimensões estão mostradas na figura abaixo (todas as dimensões estão em cm).  As bobinas estão ligadas em série e os terminais “X”-“Y” serão ligadas a uma fonte de corrente contínua. Para os cálculos despreze o efeito de espraiamento.

| Se a densidade de fluxo no entreferro é igual a 0,5 [T], qual é a corrente requerida (aprox) que circula pelas bobinas? Assinale a resposta correta: a) I = 4,50_[A] b) I = 3,54_[A] c) I = 2,54_[A] d) I = 1,54_[A] e) N.A. (sua resposta):______________________ |  |
| --- | --- |

| 2) (1,0 ponto) A estrutura de uma máquina síncrona é mostrada abaixo. Com N=100 espiras; r1=22cm;r2=26cm; cada entreferro g=0,1cm e a área do entreferro é Ag=200cm² (10cmx20cm) como mostra a figura abaixo. Se o ferro do núcleo (rotor e estator) tem um (=infinito, qual é (aproximadamente) a indutância produzido pela bobina? |
| --- |
|  | a) L = 62,6mH; b) L = 0,251 H; c) L = 125,6 mH;; d) L = 0,251 Ohms; e) N.A. Sua resposta: L = _____ |

| 3)(1,0 ponto) Um Transformador convencional de 1000VA 120/120V deve ser usado como autotransformador para suprir uma carga. Considere que o autotransformador é ideal e que o isolamento das bobinas pode suportar até 300V. Se a tensão da carga deve ser fixado em 100V com fdp =0,8 atrasado, a máxima potência que pode consumir a carga para que o autotransformador trabalhe normalmente (em forma segura) é: | Parte superior do formulário a) 2400VA; b) 2000VA; c) 1600VA; d) 2400W; e) NA. Sua Resp:S=1666,6VA |
| --- | --- |

| 4) (Adaptado de Cesagranrio Petrobras/2011) (1 ponto) Seja um transformador trifásico de 50 kVA, 12000/220 V. A partir dos ensaios de curto-circuito e circuito aberto, verificou-se que as perdas no cobre e no ferro têm valores iguais a 1200 W e 910 W, respectivamente, quando os instrumentos foram colocados no secundário. Admitindo que esse transformador alimenta uma carga a condições nominais a fdp 0,8 em atraso. Qual é a eficiência que está operando? Parte superior do formulário | a) 0,97 b) 0,95 c) 0,91 d) 0,88 e)NA(sua resp.):___________. |
| --- | --- |

5) (1 ponto) Um transformador que opera normalmente no Brasil tem os seguintes dados: S= 40kVA; V = 13,8kV/220V; Impedância equivalente série, vista do primário, Zsérie=240+j1000Ω. Se o mesmo transformador for transportado para o Paraguay, indique quais devem ser os novos valores de S, V e Zsérie do transformador para que opere normalmente? (1,5 pontos)

a) S=40kVA; V= 11kV /183,3V;    Zserie = 240+j833,3Ω ;

b) S=33,3kVA; V= 11kV /183,3V; Zserie = 240+j1000Ω ;

c) S=33,3kVA; V= 11kV /183,3V; Zserie = 240+j833,3Ω ;

d) S=33,3kVA; V= 13,8kV /264V; Zserie = 240+j833,3Ω ;

e) NA: Sua resposta:___________________

| 6)(1 ponto) Em um transformador trifásico de 50kVA, 7200-208V, 60Hz, ligação em Delta-Estrela foram feitos ensaios com os seguintes resultados: O parâmetro proporcional às perdas por Histerese e correntes parasitas referidas ao lado de baixa tensão é aproximadamente: (justifique). Cicruito aberto Curto Circuito P3( (W) 500 600 IL (A) 8 4,01 VL (V) 208 370 | a) R = 10,36m Ω b) R = 0,1036 Ω c) R = 37,3 Ω d) X = 0,0432 Ω e)N.A. Resposta: _ Rc=86,53 Ω |
| --- | --- |

7) (só é valida justificando com contas) (3 pontos)Três transformadores monofásicos de 50kVA, 2300/375V, 60Hz são ligados para formar um banco trifásico em estrela-Delta (estrela no primário e delta no secundário). A impedância equivalente série de cada transformador monofásico referido a seu lado de baixa tensão é 0,03+0,09j Ω (despreze o ramo paralelo). Um gerador trifásico ideal é ligado no primário e uma carga no secundário. Se a tensão no gerador for 3612,36V quando a carga absorve a corrente nominal do banco trifásico a fdp = 0,8 adiantado. Qual é a tensão de linha aprox na carga (em módulo)? (Recomendação, trabalhe com 6 decimais para evitar erros de arredondamento). a) VL = 200 V b) VL = 346,4V c) VL = 340,05V d) VL = 196,36V e)N.A. Resposta VL=343,8V

Boa Prova!!!

“Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo”      Mt 24:13

# Text boxes

|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | Prof. Elmer P. T. Cari 2021 |
| --- | --- | --- |