|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | Prof. Elmer P. T. Cari |
| --- | --- | --- |

Prova II de Conversão Eletromecânica de Energia

Nome: _________________________________________________________

Questões Teóricas (1 ponto cada questão): Nas questões abaixo, justifique apenas quando for solicitado.

1) É um requisito necessário para ocorrer tensão nos terminais de geradores de corrente contínua excitação independente:

(I) A tensão residual deve ser diferente de zero;

(II) A reação de armadura não pode ser elevada;

(III) O fluxo produzido pelo enrolamento de campo deve contribuir com o crescimento da tensão residual;

(IV) A resistência de campo total não pode ser superior à resistência de campo crítica que é o ponto da tangente da reta traçada da origem à curva de magnetização.

(A) Apenas I e II são verdadeiras;

(B) Apenas II é falsa;

(C) Todas são verdadeiras;

(D) N.A.Sua Resposta:  Apenas em geradores autoexcitados (excitação paralela) precisa de três requisitos. Em geradores “excitação independente” sempre haverá tensão gerada porque a excitação é INDEPENDENTE.

2) Sobre motores CC excitação composta:

(I) Pode ser obtido ligando o circuito de excitação independente e em derivação simultaneamente;

(II) A configuração composto diferencial enfraquece o campo principal e o motor não deve ser operado dessa forma;

(III) O torque de partida do motor CC excitação composta cumulativo é melhor que do motor de excitação em derivação.

(A) Apenas I é falsa;

(B) Apenas II é verdadeira;

(C) Apenas III é verdadeira;

(D) Todas são verdadeiras.

3) Para máquinas CC:

(I) Podem operar como motor ou gerador indiferentemente;

(II) Quando operam como motor, a potência de saída é igual ao torque aplicado vezes a velocidade de rotação;

(III) Quando operam como gerador, a potência de saída é igual à tensão terminal vezes a corrente de linha.

(A) Apenas I é verdadeira;

(B) Apenas I e II são verdadeiras;

(C) Apenas II e III são verdadeiras;

(D) Todas são verdadeiras.

4) Sobre motores CC excitação série:

(I) Possuem o melhor torque de partida de todos os motores CC

estudados; (motores estudados: motor excitação paralela, independente, série e composta)

(II) Quando partem em vazio, estes motores podem atingir velocidades

altíssimas devido à reação de armadura;

(III) O controle de velocidade pode ser feito variando-se a tensão de

armadura.

(A) Apenas I é falsa;

(B) Apenas III é verdadeira;

(C) I e III são verdadeiras.

(D) Apenas II é verdadeira;

5) Sobre Máquinas Síncronas:

(I) Geradores de Hidrelétricas precisam ter rotor lisos com alto número de polos para ter baixa velocidade devido a grande inercia do rotor;

(II) Para uma máquina ligada à rede de 4 pólos, 50 Hz, a velocidade do eixo do motor será de 188,5 rad/s aprox;

(III) O estator do Gerador Síncrono é igual ao estator do Motor de Indução Trifásico apenas quando o gerador for de polos lisos.

(A) Apenas I é verdadeira;

(B) Apenas II é verdadeira ;

(C) Apenas III é verdadeira;

(D) N.A. Sua Resposta:__Todas são Falsas_______________

6) Um motor de Indução Trifásico, 50Hz, funciona a vazio em 980 RPM e a plena carga em 960 RPM. Qual é a freqüência (aprox) em Hz nas correntes induzidas no rotor quando opere a plena carga? (justifique)

A) 2 Hz Obs: O número de pólos só pode ser p=6 que produz um escorregamento a plena carga de 4%. Se p fosse 2 ou 4 produziria um escorregamento a plena carga de 36% e 68%, respect. (valores absurdos!!!)

B) 3 Hz

C) 4 Hz

D) N.A. f=______Hz_

7) Explique em no máximo 8 linhas o princípio de funcionamento do Motor de Indução Trifásico (sugestão: use figuras).

II Questões Práticas

| 8) (1,5 pontos) Um motor CC em derivação (excitação paralela) de 300 HP, VA,nom=440 V, IL,nom=560 A e 863 rpm foi submetido a ensaios e foram obtidos os seguintes dados: Ensaio de rotor bloqueado: VA = 14,9V (excluindo a queda nas escovas); IA = 500A; VF = 440V; IF = 7,52 A; Operação a vazio: VA = 440V; IA = 23,1A; IF = 7,50 A; ( = 863 rpm Assuma que a queda de tensão nas escovas é 2 V (assuma as perdas suplementares=0). Qual é a eficiência aprox. desse motor nas condições nominais? | Resposta: a) 79,2% b) 84,6% c) 89,0% c) N.A. ɳ = _90,6_0% |
| --- | --- |

| 9) (1,5 pontos) Para o sistema da figura. (Justifique) N espiras; R= Ohms; Tensão da fonte V Volts DC; Area=A; entreferro individual= g (vide figura) que produz uma Força F que faz a parte móvel do eletroímã atuar (medido pelo dinamômetro). Desprezando a relutância do núcleo e o efeito de espraiamento. | A tensão da fonte foi aumentada em 30%. Se for possível mexer em “g” ou “N”. Para que o dinamômetro marque a mesma força F no circuito magnético deve-se: a) Aumentar g em 30% b) Diminuir N em 30% c) Diminuir N em 23% d) Aumentar g em 9% |
| --- | --- |

Boa Prova!!!

“Bem-aventurado o homem que suporta a provação; porque, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam.” Tg 1:12

Fórmulas

(0 = 4((10-7	[Wb/A.m]

Relutância:

= N2/Relutância

Co-energia:

Força:

Energia:

(desprezando a relutância do material ferromagnético)

Força: ;            ou Força:

motores de corrente contínua excitação independente e paralela

motores de corrente contínua excitação série

;

- Tensão de armadura da máquina CC: EA = K((

- Torque em uma máquina CC (fórmula geral):

- Tind = K(IA

- Potência convertida: Pconv=EA(IA

- Tind=Pconv/ω

# Text boxes

(A.esp/Wb)