|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | Prof. Elmer P. T. Cari |
| --- | --- | --- |

Prova II de Conversão Eletromecânica de Energia

Nome: _________________________________________________________

Resumo de respostas:

|  | Q1(2) | Q2(1) | Q3(2) | Q4(2) | Q5(2) | Q6(1) | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resposta |  |  |  |  |  |  |  |

Todas as questões apenas serão validas justificando. Quem optar por N.A. deve colocar sua resposta.

1)(2 pontos) O diagrama abaixo esboça um motor bifásico, 60Hz, com dois enrolamentos defasados 90° mecânicos e dois correntes defasadas 90° elétricos obtido pela adição do capacitor (projetado para esse fim).

Esboço de um motor bifásico

A distribuição da Fmm (Fmm=NI) ao longo do entreferro produzido pela bobina principal e pela bobina auxiliar (Fmma e Fmmb, respectivamente) pode ser representada por um cosseno como:

Sendo θ o ângulo da distribuição da força magnetomotriz ao longo do entreferro. Considere que as corrente (com frequência angular, ω=2πf) obtidas nas fases principal e auxiliar são balanceadas e são respectivamente:

Nessas condições (Justifique):

- O motor gira em sentido horário

- O motor gira em sentido anti-horário.

| 2) (1 ponto)Dados do motor acima, RA = 0.06; RFtot = 50Ω, VT=250V. O motor está em vazio. Em t=0 a chave S1 é fechada. Qual é a corrente máxima que registrará o amperímetro? a) 5 A b)1145,1 A c) 4171,6 A d)N.A. Sua resposta:________________ |  |
| --- | --- |

| 3) (2 pontos)Dados do motor acima, RA = 0.06; RFtot = 41,7Ω; VT=250V. O motor está em vazio. Em t=0 a chave S1 é fechada. Qual é o valor da velocidade em regime do motor ? a) 1200 [RPM] b) 1296,4 [RPM] c) 1111,1 [RPM] d) N.A. Sua resposta:________________ |  |
| --- | --- |

| 4) (2 pontos) Os dados do motor abaixo são: Pnominal = 30Hp; IL,nominal = 110A; VT,nominal= 240V; NF=2700 esp/pólo; ꙍnom=1800RPM; Raj pode variar de 225 a 400 Ω; VA pode variar de 120 a 240 V Qual é a velocidade a vazio mínina que pode atingir variando a tensão Va e Raj ? a)3300 RPM; b) 981,8 RPM; c)900RPM d)NA(sua resp):____ |  |
| --- | --- |

| 5) (2 pontos) O circuito eletromagnético mostrado na figura ao lado pode ser usado para levantar folhas de aço. A bobina tem 400 espiras e uma resistência de 5Ω. A relutância de material magnético é desprezível. O núcleo magnético tem uma seção quadrada de 5cmx5cm. Quando a folha de aço é levantada, cada entreferro é 1mm. A força média necessária para levantar o aço é 550N. Para uma alimentação em 60Hz, determine a tensão(RMS) da fonte CA é a)250,3V ; b) 198,3V; c)103,3V; d)NA_sua resp:_______ |  |
| --- | --- |

| 6) (2 pontos) A curva de magnetização de um gerador CC é mostrado ao lado. Os dados do gerador são: P=6kW; 120V;50A; 1800RPM; Raj varia de 0Ω a 40Ω; NF=1000esp/pólo; RF = 20Ω; VF = 120V. A figura ao lado é a curva em vazio para 1800RPM. Se a corrente de armadura do gerador for 50A, a velocidade 1700RPM e a tensão terminal de 106V, qual é a corrente de campo do gerador (aprox)? a) 2.7 [A] b) 3.4[A] c) 4.3[A] d) NA. Sua resposta : ________ |  |
| --- | --- |

Boa Prova!!!

Fórmulas

(0 = 4((10-7	[Wb/A.m]

Co-energia:

Força:

Energia:

(desprezando a relutância do material ferromagnético)

Força: ;            ou Força:

motores de corrente contínua excitação série

;

“Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim; pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança.” Daniel 12:13