|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | Prof. Elmer P. T. Cari |
| --- | --- | --- |

Prova II de Conversão Eletromecânica de Energia

Nome: _________________________________________________________

Questões Teóricas (3 pontos): Responda em forma clara e direta as questões a seguir

  - Explique o problema da tensão Ldi/dt nos condutores que são submetidos à comutação em máquinas de cc.?

  - O que é enrolamento de compensação? Qual é sua maior vantagem?

  - Para dar a partida direta do motor de corrente contínua excitação independente. Você ligaria primeiro a tensão de armadura ou a tensão de campo?(justifique).

1.4) Explique o principio de funcionamento do motor de indução.

1.5) Na placa de um motor de indução indica: P3φ= 50kW; f = 50Hz,VL=440V; ωnominal=940 RPM ;

Qual é o escorregamento nominal em (%)? (1 ponto)

Problema 1 (3,5 pontos)

| Pnominal = 15Hp; IL,nominal = 55A; VT,nominal= 240V; NF=2700 esp/pólo; ꙍ=1200RPM; Radj pode variar de 100 a 400 Ω; VA pode variar de 120 a 240 V |  |
| --- | --- |

- Determine a corrente de partida deste motor a condições nominais?(1ponto)

- Qual é velocidade em vazio do motor quando Radj = 175 Ω e VA = 180V;(1ponto)

- Qual é a velocidade a vazio máxima que se pode atingir variando a tensão VA e a resistência Radj? (1,5ponto)

Resposta: a) Ipartida = 600A b) ꙍ = 797 (aprox); c) ꙍmax = 1447 RPM (aprox);

Problemas 2   (3,5 pontos) Um gerador síncrono está acoplada mecanicamente a um motor de corrente contínua em excitação paralela formando um conjunto motor CC – Máquina CA (gerador síncrono) como mostrada na figura abaixo. A máquina CC tem quatro pólos e valores nominais de 50KW e 230V e uma resistência de armadura de 0.04232Ω. A máquina CA tem quatro pólos e está ligada em Delta e seus valores nominais são 50KVA, 480V, fdp 0,8 atrasado, reatância síncrona de 6 Ω por fase e sua resistência de armadura é zero.

A máquina CC está conectada a um sistema de potência CC que fornece VT=230V. A máquina CA está ligado a um sistema de potência CA (rede elétrica) de 480V e 60 Hz (vide figura abaixo).

Assuma que todas as perdas são desprezíveis, exceto as perdas da resistência de armadura na máquina CC. Inicialmente, a máquina CA está fornecendo 50kVA com fdp 0,8 em atraso ao sistema de potência.

- Qual é a tensão interna EA do motor de corrente contínua? (1 ponto) Resposta: EA motor = 222,4 V

- Qual é a potência fornecida pelo sistema de potência CC ao motor de CC (potência de entrada do motor CC) (1 ponto)

Resposta: Pentrada motor = 41368,4 W

- Qual é o módulo da tensão interna gerada EA (por fase) da máquina CA se ela fornece ao sistema sua potência nominal a fdp=0,8 em atraso? (1 ponto) Resposta: EA gerador (Fase-neutro) = 362∟15.4° V(considerando fase-neutro da carga como referência)

- Qual é o valor da tensão terminal de linha da máquina CA se estes terminais fossem abertos em forma repentina do sistema? (0,5 ponto) Resposta: VLL gerador  = 626,26 V

Fórmulas

motores de corrente contínua excitação independente e paralela

motores de corrente contínua excitação série

;

- Tensão de armadura da máquina CC: EA = K((

- Torque em uma máquina CC (fórmula geral): Tind = K(IA

- Potência convertida: Pconv=EA(IA

- Tind=Pconv/ω

Motores de Indução

(Velocidade Síncrona);

Escorregamento de velocidade: ꙍesc= ;

(escorregamento em porcentagem)

: Velocidade do motor em RPM; :Velocidade Síncrona

Tensão Gerada em Máquinas Síncronas: