Eletricidade e Magnetismo I (Lab.)

Prof. Elmer Cari

Grupo:________________

Aluno:										No. USP:

Aluno:										No. USP:

Aluno:										No. USP:

Aluno:										No. USP:

Objetivo: O objetivo desta aula é verificar a tolerância nas medidas de resistências e o uso do protoboard.

PRÁTICA LABORATORIAL 01

- Faça a leitura de cada resistor, presente na bancada, e anote na tabela 1 o valor nominal em forma crescente, tolerância e a potência dissipada.

|  | Resistor | Valor Nominal | Tolerância | Potência(w) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 |  |  |  |
| 2 | R2 |  |  |  |
| 3 | R3 |  |  |  |
| 4 | R4 |  |  |  |
| 5 | R5 |  |  |  |

Tabela 1

- Meça, com a ajuda do ohmímetro digital, o valor de cada resistor presente na bancada. Compare os valores medidos (Vm) com os valores nominais (Vn). Calcule o erro percentual do valor do resistor e registre-o na tabela 2.

|  | Resistor | Valor Nominal | Erro porcentual ∆R (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | R1 |  |  |
| 2 | R2 |  |  |
| 3 | R3 |  |  |
| 4 | R4 |  |  |
| 5 | R5 |  |  |

Tabela 2

Questão:

As tolerâncias das resistências da questão 2 ficaram dentro do esperado? Por quê?

3) Determinar a seqüência de cores para os resistores disponíveis no quadro abaixo:.

10kΩ± 5%: 390 kΩ ± 10%: 5,6 Ω ±2%: 710 Ω ± 1%: 0,82 Ω ± 2%: 8,2 Ω ± 1%:

4) Medindo a resistência de uma lâmpada

- Meça a resistência da lâmpada com o ohmímetro

Rinicio = ______Ω

- Monte o circuito da figura 2 e usando uma fonte em corrente contínua. Meça a corrente que passa pela lâmpada para valores de tensão aproximadas entre 2 e 12V (de 2V em 2V) e calcule a resistência efetiva (R=V/I) e a potência consumida pela lâmpada (P=VxI) em cada situação.

figura 2.: Fazendo medidas com a lâmpada.

| V | I | R | Potência |
| --- | --- | --- | --- |
| 2V |  |  |  |
| 4V |  |  |  |
| 6V |  |  |  |
| 8V |  |  |  |
| 10V |  |  |  |
| 12V |  |  |  |
| 30V (opcional) |  |  |  |

C) Retire os terminais da fonte e meça rapidamente o primeiro valor registrado de resistência com o ohmímetro.

Rfinal =

Questão: Os valores das resistências da tabela acima ficaram próximos ou não? Justifique.

Resistência do corpo humano (opcional)

Meça a resistência entre duas mão com o ohmímetro (aperte firmemente). R=_____