Elétricidade e Magnetismo I (Lab.) 	Prof. Elmer Cari, Edson Gesualdo, Jerson Vargas, Ricardo Fernandes

Grupo:____

Aluno:										No. USP:

Aluno:										No. USP:

Aluno:										No. USP:

Aluno:										No. USP:

PRÁTICA LABORATORIAL 03 (parte a)

- Atividade feito em casa:

Simule o circuito da Figura 1 no LTSPICE. Colocar VDC = 9V e determine IL e VL.

VL=_______[V]; IL = ______[A]

- Monte o circuito da Figura 1. Colocar VDC = 9V (ou o que tiver disponível).

Figura 1: Circuito Preliminar. Corrija com o valor real medido das resistências e da fonte de tensão.

Cálculo Teórico (feito em casa)

- Determine o circuito da figura 1 a Tensão e a Corrente numérica na Resistência de RL

- IL =_________  ;VL =_________

- Determine o circuito equivalente de Thévenin teórico entre o ponto A e B (não considere a resistência de carga RL). Rth = ______; VTH=_________

A teoria para o cálculo de Thevenin pode ser visto em:

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teorema_de_Th%C3%A9venin

Figura 2: Circuito equivalente de Thévenin

- A partir da Figura 2, determine novamente a Tensão e a Corrente na Carga RL (numérica)

IL =_________  ;VL =_________

Pergunta: Os valores de IL e VL nos item b e d são iguais? (sim/não)

Parte Experimental:

- Medir com os instrumentos a corrente e a tensão na carga RL a partir do circuito original da figura 1 com valores reais de R e VDC.

IL =_________  ;VL =_________

Resumo:

|  | IL | VL |
| --- | --- | --- |
| Valores Numérico (item b) |  |  |
| Valores do Thevenin Numérico (item d) |  |  |
| Experimental, Valores reais (item e) |  |  |

Tabela 1: Comparação entre IL e VL

- Equivalente de Thévenin Experimental

Retirar o ramo AB do circuito da Figura 1 e determinar o valor da tensão de Thévenin (VTH) conforme mostrado na Figura abaixo (VAB do voltímetro é igual a VTH).

Figura 2: Circuito para a medida da tensão VTH (entre os terminais A e B).

VTH =__________

- Medir a resistência de Thévenin (RTH) usando o ohmímetro digital entre o ponto A e B. Para tanto retire as terminais da fonte  e faça o circuito da figura abaixo.

Figura 4: Circuito para o cálculo de Rth, onde Rth=V1/I1.

Conclusões:

- A partir da tabela 1, os valores da tensão e corrente na carga ficaram como esperado? (sim, não, justifique).

- Os valores de a Resistência de Thevenin experimental ficaram próximos dos valores teóricos?

- Implemente a Figura 1 no LTSPICE  (usando os valores reais da resistência e tensão da fonte) e mostre os valores da tensão e corrente na carga RL.

Link para baixar o software:

https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/ltspice-simulator.html#

Tutoriais de LTSPICE: https://www.youtube.com/watch?v=rkZ9D3MObj0