# UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

ESCOLA DE ENGENHARIA DE SÃO CARLOS

CURSO DE ENGENHARIA AERONÁUTICA

# SAA 0205 - Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves II

Responsável: Prof. Assoc. Volnei Tita

##### Exercício MEF_Kt

Determine o Kt, considerando os dados a seguir. Faça um estudo de sensibilidade de malha, apresentando os resultados em forma de um Relatório de Engenharia estruturado e organizado.

Φ = 0,3 mm

Dados do Problema

Força: 1 N/mm

Espessura da chapa: 0,1 mm

Material: Al 7475

E = 71.016 MPa

G = 26.698 MPa

Importante 1:  Calcular

- “A” são os dois últimos algarismos do N° USP

- Multiplicar todas as dimensões e cargas por (.

Importante 2: Utilize como Referência o Tutorial 15 (Determinação de Kt) da Apostila MEF_GEA.

Importante 3: Verifique o máximo refinamento que poderá ser utilizado empregando a versão Acadêmica do software. Compare o resultado da malha mais refinada com malhas mais grosseiras.