SEL0318 - Laboratório de Circuitos Eletrônicos III

O oscilador colpitts é baseado na ressonância de um circuito LC. O circuito é implementado com dois capacitores e um indutor sintonizados para oscilar em uma frequência específica.

  - Implemente em um protoboard o filtro passa banda da Figura 1.

  - Meça a capacitância dos capacitores e a indutância e resistência parasita do indutor para uso na simulação.

Fig. 1 - Filtro ressonante passa banda

2.2)	Determine a frequência de ressonância do circuito e o defasamento na ressonância.

OBS:

-	A resistência de 100kΩ simula a impedância de entrada do amplificador.

-	Utilize na entrada a máxima tensão do gerador de sinal porque o circuito tem uma atenuação elevada.

2.3)	Implemente o oscilador da Figura 2 que apresenta uma arquitetura base comum implementada com transistor bipolar.

Fig. 2 - Oscilador Colpitts

2.4)	Capture a forma de onda no coletor do transistor (saída da oscilação). Meça a frequência de oscilação. Compare o valor medido da frequência com o teórico utilizando na equação os valores medidos dos componentes passivos.

2.5)	Avalie a distorção harmônica da oscilação.

2.6)	Altere o valor dos capacitores para 33nF (quanto menor o capacitor melhor é a oscilação para um oscilador Collpits). Meça a capacitância dos capacitores. Meça a frequência de oscilação e compare o valor medido da frequência com o teórico utilizando na equação os valores medidos dos componentes passivos.

2.7)	Altere o valor dos capacitores para 22nF. Meça a frequência de oscilação. Meça a capacitância dos capacitores e compare o valor medido da frequência com o teórico utilizando na equação os valores medidos dos componentes passivos.

3.1)	Implemente em simulação o filtro-passa faixa da Figura 1 incluindo a resistência parasita série do indutor medida em laboratório.

3.2)	Faça a simulação .AC do filtro e trace a sua resposta em frequência destacando a frequência de ressonância e a fase na ressonância.

3.4)	Simule o circuito da Figura 2 em análise .tran utilizando o comando “startup” para garantir a oscilação. Não esqueça da resistência parasita do indutor. Capture a forma de onda no coletor do transistor (saída da oscilação) e meça a frequência de oscilação.

3.5)	Altere o valor dos capacitores para 33nF. Meça a frequência de oscilação e compare com o valor medido experimentalmente e teórico.

3.6)	Altere o valor dos capacitores para 22nF. Meça a frequência de oscilação e compare com o valor obtido experimentalmente e teórico.

# Text boxes

Laboratório 4 – Oscilador Colpitts

1.   Introdução

2.   Implementação em Protoboard

Filtro Ressonante Passa-Banda

Oscilador Colpitts

3.   Simulação no LTSpice