SEL393 – Laboratório de Instrumentação Eletrônica I

### Escola de Engenharia de São Carlos - USP

### Departamento de Engenharia Elétrica

Laboratório 3e - Filtros Ativos Passa-Tudo

Implemente em simulação no LTSPice um filtro passa-tudo para gerar um atraso de 2ms em um sinal com espectro de frequência 0 < f < 1 kHz. Para minimizar a distorção de fase a frequência de corte deve ser maior que 1 kHz.

-	Plote em representação Bode o atraso de grupo não normalizado (Tgr x f) de cada estágio do filtro. Meça a frequência de corte (fc ) da Tgr cada estágio.

-	Plote em representação Bode o atraso de grupo não normalizado (Tgr x f) do filtro projetado.

-	Meça o Tgro  do filtro projetado e  compare com o valor descrito na Tabela de parâmetros de filtro passa-tudo.