Projeto 2

Projeto de Circuitos Integrados Digitais (ago./20117)

Neste laboratório serão projetados fonte de referência corrente e, com ela, uma fonte de referencia de tensão tipo bandgap. Para isto serão vistos o modo de operação de fraca inversão em transistores e os conceitos de casamento de componentes. Na fonte de tensão final serão adicionados Pads de alimentação.

Preparar os itens 1 a 6 para a próxima aula.

Um transistor MOS pode estar operando, de acordo com a concentração de portadores no canal, em três regiões distintas que são:

- Inversão Forte (Strong Inversion): a tensão VGS (porta-fonte) é suficiente para formar um canal com concentração de portadores igual ou superior à concentração de portadores intrínseca do substrato. Observemos que o tipo de portador no canal é diferente do portador intrínseco do substrato. É esta a região de operação estudada normalmente.

- Inversão Fraca (Weak Inversion): a tensão VGS (porta-fonte) está próxima à tensão de threshold do transistor, formando um canal com concentração de portadores inferior a concentração intrínseca de portadores do substrato. Utilizada para circuitos de baixíssimo consumo de potência.

- Inversão Moderada (Moderate Inversion): é uma região de transição, não muito bem definida, entre as regiões de inversão forte e inversão fraca. Equações que descrevem o transistor nesta faixa não são muito precisas.

Normalmente se verifica a região de operação do transistor analisando a corrente que passa no dreno. Um critério para determinar em qual região o transistor opera é apresentado na Tabela 1.

Tabela 1. Critério para determinar a região de operação do transistor.

| Região de Operação | Condição |
| --- | --- |
| Inversão Forte | LIM > 10 |
| Inversão Fraca | LIM < 0,1 |
| Inversão Moderada | 0,1 < LIM < 10 |

Nesta tabela temos que e

onde ID é a corrente de dreno; µ é a mobilidade dos portadores do canal; Cox é a capacitância por área da porta; W e L são as dimensões do transistor; n = fator de inclinação de inversão fraca (seu valor depende da tecnologia mas varia entre 1,2 e 1,6); e .

Para a inversão fraca, a equação que descreve a operação do transistor MOS é

onde VG, VS e VD são, respectivamente, as tensão de gate, source e dreno relativas ao bulk; ID0 é uma constante da tecnologia com dimensão de corrente. Em operação normal, VD >> VT e, neste caso, ficamos reduzidos a seguinte relação

.

ID será, portanto, uma função exponencial de aproximadamente VGS (semelhante ao que ocorre em um transistor bipolar).

1*. 	O valor de gm do transistor MOS varia de acordo com sua região de operação. Na região de forte inversão temos que e na região de inversão moderada . Determine o valor de gm para o transistor operando na região de fraca inversão com VD >> UT e n = 1.

Obs:

2*. 	Mostre que para uma corrente igual a IDlim os valores de gm calculados considerando o transistor em fraca ou forte inversão coincidem.

- Considere os dois espelhos de corrente apresentados na Figura 1. Um deles é um espelho convencional e o outro é um espelho de corrente de Wilson.

  - Em que circunstância, no espelho convencional, a corrente de saída I0 é exatamente igual à corrente IREF.

  - Determine a impedância de saída do espelho convencional.

  - Caso este valor for pequeno qual é a consequência? Como ele pode ser aumentado?

  - Determine a impedância de saída do espelho de Wilson e mostre que é aproximadamente igual a para o caso onde M1 é igual a M2 (ignore o efeito de corpo).

  - Compare a impedância de saída das duas configurações. Qual é maior?

  - Qual a desvantagem do espelho de Wilson?

Figura 1. a) Espelho de corrente convencional; b) espelho de corrente de Wilson.

4*. 	Considere o circuito da figura abaixo (Fig. 2). Este circuito é formado pelo espelho de corrente M3, M4 e M5 e os transistores trabalhando em fraca inversão M1 e M2. Ele serve para gerar uma corrente de referência IS. Considere que

- (W/L)M4 é M vezes maior do que (W/L)M3;

- (W/L)M2 é N vezes maior do que (W/L)M1 (ambos os transistores operam em fraca inversão).

- (W/L)M5 é X vezes maior do que (W/L)M3.

Mostre que a corrente de saída tem, quando os transistores M3, M4 e M5 estão em saturação, a expressão

Figura 2. Circuito gerador de corrente de referência.

5*. 	Considere os valores M = 2, N = 1 e X = 1. Determine através de equações os valores (W/L) dos transistores e de R para que

IS =

O circuito deve funcionar para tensões na saída (dreno de M5) tão altas quanto (VDD - 0,4 V). Considere que M3, M4 e M5 estão em forte inversão.

6*. 	Utilize as dimensões L1 = 1,0 m e L3 = 2,0 m para o comprimento de canal dos transistores M1 e M3. Quais são as dimensões de L que devem ser utilizadas nos transistores M2, M4 e M5. Por quê? Determine as dimensões da largura de canal W de todos os transistores (mostre numa tabela as dimensões determinadas).

7*. 	Escreva o arquivo de entrada para simulação da fonte de corrente tomando cuidado em manter os transistores casados. Faça uma simulação do tipo DC variando VDD entre 0 V e 5 V (considere o dreno de M5 em 0 V). Medir as correntes que passam pelos transistores M4 e M3 para VDD = 3,0 V. (verifique se a relação entre estas correntes esta dentro do esperado e se não estiver corrija). O que acontece com a corrente na saída quando aumentamos VDD? Por quê?

8*.	Ajuste o valor de R para que a corrente de saída em VDD = 3,0 V seja a desejada no projeto (valor nominal). Apresente então o gráfico IS x VDD.

9*. 	Determine a faixa de valores de VDD para a qual a condição I0(0,98) < IS < I0(1,02) seja observada, onde I0 é a corrente para VDD = 3,0 V. Qual é o valor mínimo de VDD achado?

Chamaremos a faixa de tensão encontrada acima de faixa de operação do circuito para variações de .

10*. Caso desejemos ter pequenas variações de corrente mesmo para uma ampla variação da tensão de alimentação, quais modificações podem ser realizadas no projeto?

11*. Reprojetar o circuito com modificações para reduzir a sua sensibilidade a variações de VDD. Tomar cuidado para que as dimensões não aumentem muito e que a faixa de operação não seja muito reduzida. Apresente o esquemático do circuito, com as dimensões escolhidas, e o novo gráfico IS x VDD.

12*. Alguns circuitos analógicos necessitam de um circuito de start-up para começarem a funcionar (por exemplo, fontes de corrente, osciladores, etc.). Verifique por simulação se a fonte de corrente necessita de um start-up (considere algumas tensões iniciais nos nós do circuito e verifique, através de simulação de transitório, se o circuito vai ou não para o ponto de operação correto). Caso haja alguma condição inicial em que o circuito não funcione, apresente figura da simulação. Qual comando deve ser utilizado para impor condições iniciais, .IC ou .NODESET?

13.	Ajustar o valor de R para que a corrente em M5 tenha o valor nominal desejado quando VDD = 3,0 V.

14*. Como deve ser desenhado o resistor (verificar no manual ENG-183_rev3.pdf como é feita a definição de um resistor)? Qual material é adequado para construí-lo?

15*. Fazer a fonte de corrente (esquemático, símbolo com a localização do layout, layout, verificações, LVS, etc.). Observe que:

a. 	para gerar automaticamente o layout use o viewpoint. Caso seja usado o esquemático os resistores não serão criados;

b. tomar cuidado para garantir o melhor casamento entre os transistores M3, M4 e M5; também cuidar do casamento entre os transistores M1 e M2.

Quais são as dimensões do circuito completo (utilizar o comando Report – Windows do ICSTATION)? Apresente o layout do circuito.

16*. Extrair o circuito do layout e determinar:

a. corrente de saída para VDD = 3,0 V (usar modelo típico);

b. com simulação Monte Carlos, ao menos 200 simulações, traçar o gráfico número de resultados X corrente de saída em VDD = 3,0 V. Ache o valor médio;

c. Para VDD = 3,0 V, qual é a máxima tensão que podemos aplicar na saída e a fonte continuar funcionando (considere que quando a corrente variou 2%, deixou de funcionar).

Obs.: O extrator gera a linha do resistor erradamente. O resistor deve ser um subcircuito. Acrescente X no inicio da linha gerada para o resistor. Adicionalmente deve ser acrescentado ao arquivo de simulação o modelo do resistor que se encontra em /local/tools/dkit/ams_3.70/c35/eldo/restm.mod.

17*. Realize a simulação DC do circuito com a temperatura variando de -200 C até 1000 C, em passos de 5,00 C (VDD = 3,0 V). Abaixo há um exemplo de como devem ficar os comandos:

.option precise

.DC temp -30 120 10

.probe DC Id(Mp1)

18*. Apresente a curva IS x Temperatura e determine os valores extremos da corrente. Compare a dependência teórica de IS com a temperatura e os resultados?

20*.  Aplique um sinal AC na tensão de alimentação e faça uma simulação AC de 1,0 KHz a 100 MHz analisando 10 pontos por década (ver comando .AC). Abaixo há um exemplo de como devem ficar os comandos:

Vd   vd   0   3V AC 1

.AC DEC 10 1K 10MEG

.probe AC Id(Mn4) Vd(5) v(6)

21*. Apresente o gráfico IS (em dB) x freqüência (em escala logarítmica)(mostre os comando do ELDO utilizados). Caso se deseje que o ruído na saída se mantenha inferior 1% da corrente nominal, para um ruído de 0,1 V na fonte de alimentação, qual a máxima freqüência que o ruído pode ter?

22*. Caso a fonte de alimentação apresente ruídos acima de 0,1 V em frequências acima da permitida, qual providência simples pode ser tomada para reduzi-los?

23*. Tecnologias CMOS são desenvolvidas para fornecer transistores MOS, NMOS e PMOS. Apesar disso, não raramente são também disponibilizados transistores bipolares. Verfique os transistores bipolares LAT2 e Vert10 fornecidos pela AMS, manual ENG-183. Que tipo de transistores são (NPN ou PNP) e por que são chamados de lateral, LAT2, e vertical, VERT10?

24*.	Verifique o comportamento do transistor VERT10 com a temperatura. Para isso conecte o emissor dele a uma fonte de corrente (valor de corrente igual ao que você usou no projeto), a base e coletor ao terra e faça. Apresente o gráfico VBE x Temperatura. A declaração do transistor é:

Qname coletor base emissor VERT10

O modelo VERT10 encontra-se no fim do material.

Grandezas PTAT (Proportional To Absolute Temperature), como a corrente da fonte de corrente, e CTAT (Complementary To Absolute Temperature), como o VBE de um bipolar, podem ser utilizadas para gerar um sinal independente da temperatura. Para isto basta somá-las, cada uma multiplicada por um coeficiente de ajuste, de forma que as variações com a temperatura se cancelem, como mostra a Figura 3.

Figura 3. Gráfico Tensão x Temperatura mostrando a soma de grandezas PTAT e CTAT.

Um circuito que realiza semelhante soma é apresentado na Figura 4.

Figura 4. Fonte de tensão de referência.

Nela podemos ver que:

- 	a tensão de saída é igual a soma entre a tensão em R2, (IRR2) que é PTAT, e a tensão VBE do transistor;

- 	o valor de R2 serve para ajustar a relação entre essas duas tensões.

25*. Projete uma fonte de tensão de referencia similar a da figura 4 mas utilize a fonte de corrente que você projetou (questão 15). Na fonte de tensão faça com que a corrente do bipolar seja igual à corrente que passa pelo resistor R1 (Figura 4). O valor de R2 deve ser ajustado para que Coeficiente de Temperatura* seja inferior a 50 ppm/OC, para a temperaturas variando entre      -10oC e 100oC. Apresente o esquemático do circuito completo, as dimensões dos transistores e os valores dos resistores. Apresente também o gráfico VREF x Temperatura.

* Coeficiente de Temperatura (partes por milhão por graus Celsius);

VMAX = Máximo valor de VREF para t [-10oC, 100oC]

VMIN = Mínimo valor de VREF para  t  [-10oC, 100oC]

Coeficiente de Temperatura =

Obs.: Caso a tensão de saída esteja variando muito com a temperatura, reajuste o valor de R2.

26*. Desenhe o layout da fonte de tensão completa. Utilize o transistor vertical PRIMLAB/VERT10 da biblioteca. Ajuste o comprimento de R2 no layout para que o coeficiente de temperatura do circuito esxtraído se mantenha abaixo de 50 ppm/OC.

Obs.: o transistor bipolar extraído vem com o parâmetro Area. Apague este parâmetro senão ficará errado.

27*.	Adicione ao layout Pads de VDD e GND. Passar o DRC para verificar se tudo está correto. Quais são as dimensões do circuito com os Pads? Apresente o layout do circuito e o gráfico VREF x Temperatura para valores de VDD de 2,0 V, 2,5 V e 3,0V.

Obs.: um bloco de Pad pode ser encontrado na biblioteca IOLIB_4M, célula g-padonly.

Alguns dados adicionais: os transistores MOS, apesar de terem em primeira ordem um funcionamento simples, precisam de modelos que são cada vez mais sofisticados. Um dos modelos mais conhecidos, e não por isso o melhor, é o BSIM (Berkeley Short Channel IGFET Model, http://www-device.eecs.berkeley.edu/~bsim3/). Este modelo teve diversas edições e versões. Abaixo há exemplo dos parâmetros do modelo BSIM3V3 para a tecnologia CMOS 0,35 m da AMS.

Obs.: 	U0 é a mobilidade inicial e tem unidade de cm2/(Vs);

TOX é a espessura do óxido em metros;

ox = 3,5 x 10-13 F/cm.

.MODEL MODN NMOS LEVEL=53 MODTYPE=ELDO

*

* ----------------------------------------------------------------------

************************* SIMULATION PARAMETERS ************************

* ----------------------------------------------------------------------

* format    : ELDO, AccusimII, Continuum

* model     : MOS BSIM3v3

* process   : C35

* revision : 2;

* extracted : B10866 ; 2002-12; ese(487)

* doc#      : ENG-182 REV_2

* ----------------------------------------------------------------------

*                        TYPICAL MEAN CONDITION

* ----------------------------------------------------------------------

+THMLEV =0

*        *** Flags ***

+MOBMOD =1.000e+00 CAPMOD =2.000e+00 NQSMOD =0.000e+00 NOIMOD =3.000e+00 DERIV  =1

*        *** Threshold voltage related model parameters ***

+K1     =5.0296e-01 K2     =3.3985e-02 K3     =-1.136e+00 K3B    =-4.399e-01 NPEAK  =2.611e+17 VTH0   =4.979e-01

+VOFF   =-8.925e-02 DVT0   =5.000e+01 DVT1   =1.039e+00 DVT2   =-8.375e-03 KETA   =2.032e-02

+PSCBE1 =3.518e+08 PSCBE2 =7.491e-05 DVT0W  =1.089e-01 DVT1W  =6.671e+04 DVT2W  =-1.352e-02

*        *** Mobility related model parameters ***

+UA     =4.705e-12 UB     =2.137e-18 UC     =1.000e-20 U0 = 4.758e+02

*        *** Subthreshold related parameters ***

+DSUB   =5.000e-01 ETA0   =1.415e-02 ETAB   =-1.221e-01 NFACTOR=4.136e-01

*        *** Saturation related parameters ***

+EM     =4.100e+07 PCLM   =6.948e-01 PDIBLC1=3.571e-01 PDIBLC2=2.065e-03 DROUT  =5.000e-01

+A0     =2.541e+00 A1     =0.000e+00 A2     =1.000e+00 PVAG =0.000e+00 VSAT =1.338e+05 AGS  =2.408e-01

+B0     =4.301e-09 B1     =0.000e+00 DELTA  =1.442e-02 PDIBLCB=3.222e-01

*        *** Geometry modulation related parameters ***

+W0     =2.673e-07 DLC    =3.0000e-08 DWC    =9.403e-08 DWB    =0.000e+00 DWG    =0.000e+00

+LL     =0.000e+00 LW     =0.000e+00 LWL    =0.000e+00 LLN  =1.000e+00 LWN  =1.000e+00 WL     =0.000e+00

+WW     =-1.297e-14 WWL    =-9.411e-21 WLN    =1.000e+00 WWN    =1.000e+00

*        *** Temperature effect parameters ***

+AT     =3.300e+04 UTE    =-1.800e+00 KT1    =-3.302e-01 KT2    =2.200e-02 KT1L   =0.000e+00

+UA1    =0.000e+00 UB1    =0.000e+00 UC1    =0.000e+00 PRT    =0.000e+00

*        *** Overlap capacitance related and dynamic model parameters   ***

+CGDO =1.300e-10 CGSO =1.200e-10 CGBO =1.100e-10 CGDL =1.310e-10 CGSL =1.310e-10 CKAPPA =6.000e-01

+CF     =0.000e+00 ELM    =5.000e+00 XPART  =1.000e+00 CLC    =1.000e-15 CLE    =6.000e-01

*        *** Parasitic resistance and capacitance related model parameters ***

+RDSW   =3.449e+02 CDSC   =0.000e+00 CDSCB  =1.500e-03 CDSCD  =1.000e-03

+PRWB   =-2.416e-01 PRWG   =0.000e+00 CIT    =4.441e-04

*        *** Process and parameters extraction related model parameters ***

+TOX  = 7.575e-09 NGATE  =0.000e+00 NLX    =1.888e-07 XL     =0.000e+00 XW     =0.000e+00

*        *** Substrate current related model parameters ***

+ALPHA0 =0.000e+00 BETA0  =3.000e+01

*        *** Noise effect related model parameters ***

+AF     =1.3600e+00 KF     =5.1e-27 EF     =1.000e+00 NOIA   =1.73e+19 NOIB   =7.000e+04 NOIC   =-5.64e-13

*        *** Common extrinsic model parameters ***

+ALEV   =2         RLEV   =2         RD     =0.000e+00 RS     =0.000e+00 RSH    =7.000e+01 RDC    =0.000e+00

+RSC    =0.000e+00 LD     =-5.005e-08 WD =9.403e-08 LDIF   =0.000e+00 HDIF   =8.000e-07 WMLT =1.000e+00

+LMLT   =1.000e+00 DEL    =0.000e+00 XJ     =3.000e-07 DIOLEV =4         JS     =1.000e-05 JSW    =0.000e+00

+IS     =0.000e+00 N      =1.000e+00 DCAPLEV=2         CBD    =0.000e+00 CBS    =0.000e+00

+CJ     =9.400e-04 CJSW   =2.500e-10 FC     =0.000e+00 MJ     =3.400e-01 MJSW   =2.300e-01 TT=0.000e+00

+PB     =6.900e-01 PBSW   =6.900e-01

.MODEL MODP PMOS LEVEL=53 MODTYPE=ELDO

*

* ----------------------------------------------------------------------

************************* SIMULATION PARAMETERS ************************

* ----------------------------------------------------------------------

* format    : ELDO, AccusimII, Continuum

* model     : MOS BSIM3v3

* process   : C35

* revision : 2;

* extracted : C64685 ; 2002-12; ese(487)

* doc#      : ENG-182 REV_2

* ----------------------------------------------------------------------

*                        TYPICAL MEAN CONDITION

* ----------------------------------------------------------------------

+THMLEV =0

*        *** Flags ***

+MOBMOD =1.000e+00 CAPMOD =2.000e+00 NQSMOD =0.000e+00 NOIMOD =3.000e+00 DERIV  =1

*        *** Threshold voltage related model parameters ***

+K1     =5.9959e-01 K2     =-6.038e-02 K3     =1.103e+01 K3B    =-7.580e-01 NPEAK  =9.240e+16 VTH0   =-6.915e-01

+VOFF   =-1.170e-01 DVT0   =1.650e+00 DVT1   =3.868e-01 DVT2   =1.659e-02 KETA   =-1.440e-02

+PSCBE1 =5.000e+09 PSCBE2 =1.000e-04 DVT0W  =1.879e-01 DVT1W  =7.335e+04 DVT2W  =-6.312e-03

*        *** Mobility related model parameters ***

+UA     =5.394e-10 UB     =1.053e-18 UC     =1.000e-20 U0 = 1.482e+02

*        *** Subthreshold related parameters ***

+DSUB   =5.000e-01 ETA0   =2.480e-01 ETAB   =-3.917e-03 NFACTOR=1.214e+00

*        *** Saturation related parameters ***

+EM     =4.100e+07 PCLM   =3.184e+00 PDIBLC1=1.000e-04 PDIBLC2=1.000e-20 DROUT  =5.000e-01

+A0     =5.850e-01 A1     =0.000e+00 A2     =1.000e+00 PVAG   =0.000e+00 VSAT=1.158e+05 AGS  =2.468e-01

+B0     =8.832e-08 B1     =0.000e+00 DELTA  =1.000e-02 PDIBLCB=1.000e+00

*        *** Geometry modulation related parameters ***

+W0     =1.000e-10 DLC    =2.4500e-08 DWC    =3.449e-08 DWB    =0.000e+00 DWG    =0.000e+00

+LL     =0.000e+00 LW     =0.000e+00 LWL    =0.000e+00 LLN =1.000e+00 LWN    =1.000e+00 WL =0.000e+00

+WW     =1.894e-16 WWL    =-1.981e-21 WLN    =1.000e+00 WWN    =1.040e+00

*        *** Temperature effect parameters ***

+AT     =3.300e+04 UTE    =-1.300e+00 KT1    =-5.403e-01 KT2    =2.200e-02 KT1L   =0.000e+00

+UA1    =0.000e+00 UB1    =0.000e+00 UC1    =0.000e+00 PRT    =0.000e+00

*        *** Overlap capacitance related and dynamic model parameters   ***

+CGDO =8.600e-11 CGSO =8.600e-11 CGBO =1.100e-10 CGDL =1.080e-10 CGSL=1.080e-10 CKAPPA =6.000e-01

+CF     =0.000e+00 ELM    =5.000e+00 XPART  =1.000e+00 CLC    =1.000e-15 CLE    =6.000e-01

*        *** Parasitic resistance and capacitance related model parameters ***

+RDSW   =1.033e+03 CDSC   =2.589e-03 CDSCB  =2.943e-04 CDSCD  =4.370e-04

+PRWB   =-9.731e-02 PRWG   =1.477e-01 CIT    =0.000e+00

*        *** Process and parameters extraction related model parameters ***

+TOX  = 7.754e-09 NGATE  =0.000e+00 NLX    =1.770e-07 XL     =0.000e+00 XW     =0.000e+00

*        *** Substrate current related model parameters ***

+ALPHA0 =0.000e+00 BETA0  =3.000e+01

*        *** Noise effect related model parameters ***

+AF     =1.48e+00 KF     =8.5e-27 EF     =1.000e+00 NOIA   =1.52e+18 NOIB   =7.75e+03 NOIC   =5.0e-13

*        *** Common extrinsic model parameters ***

+ALEV   =2         RLEV   =2         RD     =0.000e+00 RS     =0.000e+00 RSH    =1.290e+02

+RDC    =0.000e+00 RSC    =0.000e+00 LD =-7.130e-08 WD =3.449e-08 LDIF = 0.000e+00 HDIF =8.000e-07

+WMLT   =1.000e+00 LMLT   =1.000e+00 DEL    =0.000e+00 XJ     =3.000e-07

+DIOLEV =4         JS     =9.000e-05 JSW    =0.000e+00 IS     =0.000e+00 N      =1.000e+00

+DCAPLEV=2         CBD    =0.000e+00 CBS    =0.000e+00 CJ     =1.360e-03 CJSW   =3.200e-10 FC =0.000e+00

+MJ     =5.600e-01 MJSW   =4.300e-01 TT     =0.000e+00 PB     =1.020e+00 PBSW   =1.020e+00

Modelo do transistor vertical parasita para simulação no Eldo.

.MODEL VERT10 PNP

* ----------------------------------------------------------------------

************************* SIMULATION PARAMETERS ************************

* ----------------------------------------------------------------------

* format    : ELDO, AccusimII, Continuum

* model     : BJT

* process   : C35[A-B][3-4][A-C][1-3]

* revision  : 2.0;

* extracted : C35[A-B][3-4][A-C][1-3] B11264.L2; 2002-11; hhl (5481)

* doc#      : Eng-182

* ----------------------------------------------------------------------

*                        TYPICAL MEAN CONDITION

* ----------------------------------------------------------------------

*

+IS     =2.3330e-17 IRB    =4.3770e-06

+IKF    =1.3760e-03 BF     =5.9810e+00 NF     =9.9250e-01

+ISE    =6.5290e-16 NE     =1.7760e+00 VAF    =1.9420e+02

+IKR    =1.9410e-04 BR     =9.8740e-02 NR     =9.9470e-01

+ISC    =2.8430e-14 NC     =1.1490e+00 VAR    =1.0320e+01

+RBM    =1.0000e+00

+RB     =2.1380e+02

+RE     =9.7360e+00

+RC     =4.5400e+01

+TF     =6.4800e-10

+

+EG     =1.1150e+00 XTI    =5.5300e+00 XTB    =2.2500e+00

+CJE    =1.4880e-13 VJE    =1.0200e+00 MJE    =5.4882e-01

+CJC    =4.3387e-14 VJC    =5.3000e-01 MJC    =3.1214e-01

+

* ----------------------------------------------------------------------

# Text boxes

gCTAT

gPTAT

VREF   a.gPTAT + b. gCTAT

VT