|  | Universidade de São Paulo Escola de Engenharia de São Carlos Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação | Prof. Elmer P. T. Cari |
| --- | --- | --- |

Prova II de Conversão Eletromecânica de Energia

Nome: _________________________________________________________

|  | Q1 (0,8) | Q2 (0,8) | Q3 (0,8) | Q4 (0,8) | Q5 (0,8) | Q6 (1.5) | Q7 (1.5) | Q8 (1.5) | Q9 (1.5) | total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Resposta | B | C | D | A | A | B | C | B |  |  |

Atenção: Caso você escolha a alternativa N.A., está só será válida completando o espaço em branco

Questões Teóricas (0,8 pontos cada questão): Nas questões abaixo, justifique apenas quando for solicitado.

1) Em relação a motores cc de imã permanente:

(I) O material para os pólos do motor deverá ter a menor densidade de fluxo residual (Bres);

(II) O material para os pólos do motor deverá ter a maior intensidade de campo magnético coercitivo (Hc);

(IV) O sentido de rotação pode ser controlado pelo circuito de campo e circuito de armadura.

(A) VVFF

(B) FVF

(C) VVV

(D) N.A. Sua Resposta:__________________.

2) Em motores CC excitação independente e em derivação:

(I) O controle de velocidade é feito para baixas velocidades com a corrente de campo (via resistência de campo) até atingir a velocidade nominal ou velocidade base. A partir daí via tensão de armadura;

(II) Para velocidades acima da velocidade nominal ou base, mantem-se a potência máxima constante;

(III)Para velocidades abaixo da velocidade nominal ou base, mantem-se o torque máximo constante;

(A)VFF

(B)VVF

(C) FVV

(D)N.A. Sua Resposta:___________

3) Para máquinas CC:

(I) A reação de armadura é mais prejudicial quando é gerador do que quando é motor;

(II) Quando operam como motor, a potência de entrada é igual ao torque aplicado vezes a velocidade de rotação;

(III) Quando operam como gerador, a reação de armadura faz com que a tensão diminua e a velocidade aumente.

(A) VFF

(B) VVF

(C) FFV

(D) Sua Resposta:_FFF__________

4) Sobre motores CC excitação série:

(I) Possuem o melhor torque de partida de todos os motores CC estudados; (motor excitação paralela, independente e composta).

(II) Não seria recomendado para acionar um ventilado. Isto porque a velocidade seria muito elevada por ser carga muito pequena;

(III) Duplicando a corrente de armadura, duplica-se aproximadamente o torque induzido.

(A) VVF;

(B) FFV;

(C) VFF.

(D) Sua Resposta:__________;

5) Sobre motores CC excitação composta:

(I) A configuração composto cumulativo enfraquece o campo principal e o motor não deve ser operado dessa forma;

(II) O torque de partida do motor CC excitação composta cumulativo é maior que do motor de excitação em derivação.

(A) FV;

(B) VF;

(C) FF;

(D) Sua Resposta:__________

| 6) (1,5 pontos) Os dados do motor abaixo são: Pnominal = 30Hp; IL,nominal = 110A; VT,nominal= 240V; NF=2700 esp/pólo; ꙍnom=1800RPM; Raj pode variar de 225 a 400 Ω; VA pode variar de 120 a 240 V Qual é a velocidade a vazio mínina que pode atingir variando a tensão Va e Raj ? a)3300 RPM; b) 981,8 RPM; c)800RPM d)NA(sua resp):____ |  |
| --- | --- |

7) (1,5 pontos) (Justifique com cálculo)

| Considere que o gerador não tem enrolamento compensador. Inicialmente: Raj = 63Ω e ω = 1600RPM a) (1ponto) Se IL=360A, qual é a tensão VT (aprox)? (assuma que a reação de armadura é 450A-e para essa carga. a)300V; b) 322,5V; c)346V; d)NA(sua resp):____ |  |
| --- | --- |

| 8) (1,5 pontos) Na figura ao lado é mostrado um sistema eletromagnético para levantar um canal de aço. A bobina tem 600 espiras. A relutância do material pode ser desprezada até uma densidade de fluxo de 1,4 [T]. O canal de aço tem uma massa de 1000kg. Para uma corrente de 15A, determine o maior entreferro no qual o canal pode ser levantado magneticamente contra a força da gravidade . (sugestão: determine a força produzido pela gravidade (9,81m/s^2) na massa do canal de aço e encontre uma relação entre a força e entreferro) a) gmax = 15[mm]; b) gmax = 18,2[mm]; c) gmax = 26,4[mm]; d)NA(sua resp):____ |  |
| --- | --- |

9)(1,5 ponto) O diagrama abaixo esboça um motor bifásico, 60Hz, com dois enrolamentos defasados 90° mecânicos e dois correntes defasadas 90° elétricos obtido pela adição do capacitor (projetado para esse fim).

Esboço de um motor bifásico

A distribuição da Fmm (Fmm=NI) ao longo do entreferro produzido pela bobina principal e pela bobina auxiliar defasadas 90˚ (Fmma e Fmmb, respectivamente) pode ser representada por:

Sendo θ o ângulo da distribuição da força magnetomotriz ao longo do entreferro. Considere que as correntes (com frequência angular, ω=2πf) obtidas nas fases principal e auxiliar são balanceadas e são respectivamente:

Demostre que ao aplicar as correntes I1 e I2 nas bobinas principal e auxiliar, um campo magnético magnético girante de amplitude constante é criado no entreferro.

Boa Prova!!!

“Tu, porém, segue o teu caminho até ao fim; pois descansarás e, ao fim dos dias, te levantarás para receber a tua herança.” Daniel 12:13

Fórmulas

(0 = 4((10-7	[Wb/A.m]

Co-energia:

Força:

Energia:

(desprezando a relutância do material ferromagnético)

Força: ;            ou Força:

motores de corrente contínua excitação série

;