Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 405 – Lab. de Introdução aos Sistemas Digitais I

# Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

# PRÁTICA Nº 4

# “APLICAÇÃO DE CIRCUITOS OU-EXCLUSIVO”

- Objetivos:

- Aplicação de circuitos OU-exclusivo

2. Lista de material:

- CIs: 7486 (podendo ser LS).

- Painel lógico de montagem (Datapool)

- Voltímetro.

Observação: informações sobre os CIs se encontram na pasta Componentes

Observação: Preencher o relatório com cor de letra azul, ou negrito ou com outro tipo de letra

3. Procedimento Experimental:

Gerador de Bit de Paridade:

Projete e implemente um circuito de gerador de paridade par para 4 variáveis de entrada, em seguida modifique esse circuito, acrescentando um controle C que selecione paridade par ( C = 0) ou paridade ímpar ( C = 1).( utilize portas  Ou- exclusivo).

  - Desenhe seu diagrama em blocos indicando os nomes dos CIs e a pinagem utilizados.

  - Implemente o circuito e verifique seu funcionamento, através dos LEDs do painel de montagem.

  - Procure nas informações dos fabricantes de CIs se existe algum circuito gerador de paridade disponível comercialmente verifique seu preço.

  - O circuito gerador de paridade é um circuito utilizado na transmissão de sinais digitais como um dos métodos de verificação de erro na Tx.  Desenhe o diagrama em blocos do circuito que é utilizado na recepção desse sinal para a verificação da paridade.

3.6  Verifique nos sites de fabricantes e de vendedores o preço dos circuitos usados  nessa prática.

3.7 Mostre circuitos com aplicações práticas dos tipos de CIs estudados (Portas OU-exclusivo) e Gerador de Bit de paridade.

Exercícios para entregar na próxima aula: “CIRCUITOS MULTIPLEX E DEMULTIPLEX”

EXERCÍCIO Nº 5

- Projete um circuito multiplex o qual tendo dois sinais de entrada  E0e E1 , um sinal de chaveamento A  e uma saída Y ( Figura 7.1), funcione da seguinte maneira: quando A=”0”, tem-se na saída Y o valor da entrada E0, e quando A=”1”, tem-se a saída igual à entrada E1. Apresente sua tabela verdade,  sua expressão lógica e desenhe seu circuito utilizando portas lógicas básicas.

2  Projete um circuito demultiplex o qual tendo um sinal de entrada E, um sinal de  controle C e duas saídas Y0  e Y1    ( Figura .2), funcione da seguinte maneira: quando A=0, o sinal C estará presente na saída Y0      enquanto que a outra saída possui nível lógico “0”, e quando C=1, o sinal C estará presente na saída Y1 , enquanto que a outra saída(Y0) possui nível     lógico “0”. Apresente sua tabela verdade, sua expressão lógica e desenhe seu circuito utilizando portas lógicas básicas.

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 405 – Lab. de Introdução aos Sistemas Digitais I

# Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

NOTA:

# FOLHA DE RESPOSTAS: PRÁTICA Nº 4

# “APLICAÇÃO DE CIRCUITOS OU-EXCLUSIVO”

TURMA:                                                                                     DATA:

NOMES:                                                                                                Nº USP

## 3.1 Diagrama em blocos indicando os nomes dos CIs e a pinagem utilizados:

3.4 Gerador de paridade comercial e preço:

  - Diagrama em blocos do circuito utilizado na recepção do sinal enviado pelo gerador de paridade para a verificação da paridade.

  - Preço dos CIs usados  nessa prática:

3.7 Circuitos com aplicações práticas dos tipos de CIs estudados  (Portas OU-exclusivo) e Gerador de Bit de paridade: