Departamento de Engenharia Elétrica

# SEL 405 – Lab. de Introdução aos Sistemas Digitais I

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

PRÁTICA Nº  5

## “CIRCUITOS MULTIPLEX E DEMULTIPLEX”

- Objetivos:

- Utilizar portas básicas para implementar circuitos combinacionais.

- Verificar o funcionamento de circuitos de chaveamento ou seletor de dados Multiplex e Demultiplex

- Lista de material:

- Cis: 7400, 7402,7404,7408,  7410, 7432.

- Painel lógico

- Voltímetro.

Observação: informações sobre os CIs se encontram na pasta Componentes

- Procedimento Experimental:

3.1 Um multiplex é um circuito lógico com várias linhas de entradas de dados e uma única linha de saída. Um multiplex é um circuito lógico que aceita diversas entradas de dados e permite que somente uma delas por vez, atinja a saída. A rota de dados desejada para a saída é controlada pelas entradas de seleção ou entradas de endereço. Exemplo disto são as centrais telefônicas com ramais, fibras óticas (vários dados trafegam por um mesmo fio), etc.

3.1.1  Projete um circuito multiplex 2 X 1 o qual,  tendo dois sinais de entrada  E0 e E1, um sinal de chaveamento A  e uma saída Y ( figura 2.a), funcione da seguinte maneira: quando A = 0, tem-se na saída Y o valor da entrada E0, e quando A=1, tem-se a saída  igual à entrada E1.

    - Simplifique a expressão obtida de tal maneira que o circuito a ser montado utilize o menor número de CIs e o menor número de portas possíveis. Desenhe o diagrama  do circuito a ser montado, indicando os nomes dos CIs que forem utilizados.

  - Um demultiplex é um circuito que executa a operação inversa do multiplexador, isto é, toma uma única entrada e distribui para uma das diversas saídas.  A Figura 2 mostra a representação conceitual de um demultiplexador em ternos de chaves.

    - Projete um circuito demultiplex 1 X 2, o qual tendo um sinal de entrada C, um Sinal de  controle A e duas saídas Y0  e Y1  ( figura 2.), funcione da seguinte maneira: quando A=0, o sinal C estará presente na saída Y0     enquanto que a outra saída (Y1) deverá permanecer em nível  lógico “0”, e quando A=1, o sinal C estará presente na saída Y1 enquanto que a outra  saída(Y0) deverá permanecer em  nível  lógico “0”.

.

3.2.2 Simplifique a expressão obtida de tal maneira que o circuito a ser montado utilize o menor número de CIs e o menor número de portas possíveis. Desenhe o diagrama do circuito a ser montado, indicando os nomes dos CIs que forem utilizados.

4. Questões:

4.1 Procure nas informações dos fabricantes de CIs, ou nos sites indicados no arquivo “Normas de Lab de Dig I” alguns CIs  multiplex e demulrtiplex  disponíveis comercialmente. Verifique seu preço.

4.2 Apresente  circuitos de aplicações  práticas de MUX e de DEMUX

- Bibliografia:

- Fregni, E. & Saraiva, A.M., “ Engenharia do Projeto Lógico Digital”, Ed. Edgard Blücher Ltda.

- Tocci, J. R. , “Sistemas Digitais- Princípios e Aplicações”. Ed. Prentice Hall do Brasil

- Roteiro de Teoria e Prática do Módulo Digital Avançado 8810  DATAPOOL

# Exercícios para entregar na próxima aula: “Unidade Lógica Aritmética (ULA) e Decodificador para Display”

EXERCÍCIO Nº 6

O diodo emissor de luz (LED) emite luz visível quando polarizado diretamente. Nos esquemas de polarização de LEDs abaixo pede-se:

- Determinar o valor de R  para  o esquema da  Figura 1 , considerando que a queda de tensão do LED, quando esse conduz, é 1,6V, para uma corrente de 10mA.

- Determinar o nível lógico que, aplicado na entrada A da Figura 2, leva o LED à condução.

Características do 7404:

I OH max = 400 μA

I O L máx = 16mA

3 Na Figura 2 poderia ser usado um LED cuja corrente de condução fosse de     20mA?  Justifique.

Departamento de Engenharia Elétrica

# SEL 405 – Lab. de Introdução aos Sistemas Digitais I

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

Folha de Resposta: PRÁTICA Nº  5

NOTA:

## “CIRCUITOS MULTIPLEX E DEMULTIPLEX”

TURMA:                              DATA:

NOMES:                                                                                                       Nº USP

3.1.1 Circuito multiplex 2 X 1

3.1.2 Implementação do Circuito multiplex 2 X 1

3.2.1 Circuito demultiplex 1 X 2:

    - Implementação do circuito demultiplex 1 X 2

- Respostas das Questões