Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 405 – Lab. de Introdução aos Sistemas Digitais I

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

PRÁTICA Nº 6

# “UNIDADE LÓGICA ARITMÉTICA (ULA) E DECODIFICADOR PARA DISPLAY”

- Objetivos:

- Verificar o funcionamento de circuitos que executam diversas operações aritméticas tais como: soma, subtração, deslocamento de palavras, comparação de magnitude, etc.

- Aprender a ligar decodificador a display de 7 segmentos

- Aplicação de circuito coletor aberto.

- Lista de Material:

- CI  7446 ou 7447, 74AS181Aou 74LS181

- Display Anodo Comum, A-551X ou A-561X

- software Workbench

3. Procedimento Experimental:

3.1 Decodificação para “display” de 7 segmentos:

3.1.1 Calcule o valor do resistor do circuito de acionamento do segmento do display, circuito da Figura 1a, sabendo-se que é um display anodo comum, e que cada segmento do “display”  é  composto de 1 diodo de GaAsP ou GaP e que a queda de tensão em cada segmento é de 2,1V e a corrente de 20mA (ver pasta componentes).

3.1.2 Utilizando o resistor calculado, Mapeie o display para descobrir qual pino equivale a qual segmento do display, e anote nas Figuras 5a e 5b da Folha de Respostas o nome destes segmentos e os pinos correspondentes.

Figura 1 a. Circuito elétrico equivalente do segmento do display.

b. Pinos do display de 7 segmentos.

3.1.3 No protoboard, de acordo com a Figura 2, utilizando CI 7446 ou 7447(VIDE O 7448.PDF na pasta Componentes/TTL), o qual é um decodificador BCD para 7 segmentos, ligue-o corretamente ao display (anodo comum), mostrado na Figura 1

    - Anote na Folha de Respostas quais os níveis lógicos das entradas de controle (,, ) do decodificador BCD/7 segmentos devem ter para que as entradas BCD sejam apresentadas no display.

    - Responda na Folha de Respostas:

(a) Qual a função do controle  ? Qual aplicação que este controle pode oferecer em um circuito com display quando liga-se o mesmo no nível ‘0’?Verifique no protoboard.

(b) Qual a função do controle ? Qual aplicação que este controle pode oferecer em um circuito com display quando liga-se o mesmo no nível ‘0’?Verifique no protoboard.

(c) Qual a função do controle  ? Qual aplicação que este controle pode oferecer em um circuito com display quando liga-se o mesmo no nível ‘0’? Verifique no protoboard;

    - Verifique quais os símbolos que aparecem no display quando as entradas do decodificador variam de (0000b) a (1111b).

3.1.7  Procure nos sites (citados no arquivo das “Normas de Lab, de Dig I”),   preço de CIs que tenham a função de decodificador BCD para 7 segmentos. Pesquise uma aplicação e apresente o circuito.

Figura 2 Esquema em blocos do circuito Decodificador BCD para 7 segmentos  ligado ao display.

Observação: 1.  essa figura não está com a pinagem correta do display

2. NÃO DESMONTE ESSE CIRCUITO PARA USÁ-LO NO ÍTEM 3.2.

3.2  Unidade Lógica Aritmética(ULA):

Figura 3  Lay-out  Simplificado da ULA 74181

A Figura 3 mostra o layout funcional simplificado da ULA básica da família 74, a qual possui os seguintes pinos (Verificar as especificações na pasta componentes em 74LS181A ou 74AS181):

As entradas da ULA são:

- duas palavras   de 4 bits A e B, onde: A (A3 , A2 , A1 , A0 )  e B (B3 , B2 , B1 , B0 ),  como entradas de dados

- uma entrada carry-in (Cn) a qual age como carry invertido na adição, ou seja, quando Cn = “0” tem carry na entrada, quando Cn = “1” não tem carry. O carry-in não afeta as funções lógicas.

- 5 entradas de controle (M, S3,  S2,  S1,  S0); as quais determinam as operações  a serem executadas sobre as entradas: 4 entradas de seleção(S3 , S2 , S1 , S0) que selecionam 1 de 16 possíveis operações aritméticas e lógicas, e uma entrada Mode(M) que determina se a saída é uma função apenas lógica (M=1) ou aritmética e lógica (M=0).

- 4 bits que representam os resultados das operações (F3 , F2 , F1 , F0 ),

- uma saída carry-out (Cn+4 )

- saída Igualdade (A=B) em coletor aberto.

- saídas Geração e Propagação, destinadas a conexões Look AHEAD Carry entre ULAs.

As saídas são determinadas de acordo com a tabela funcional, TabelaI. Observe na tabela funcional que o sinal +  significa função lógica OU e a palavra mais significa a soma das entradas.

Na subtração (função menos) um Carry-out Cn+4 =0 indica um resultado positivo ou zero e Cn+4 =1, indica um resultado negativo ou um empréstimo. Se o resultado da operação MENOS for negativo é apresentado como um número de 4bits na forma de complemento de 2. Por exemplo, se o resultado for –5, as saídas F acusam  1011 e o carry-out é 1.

Na adição (função mais), quando a soma for maior do que 15 (1111b) ocorre um carry (estouro) então Cn+4 =0, e quando a soma for menor ou igual a  15(1111b), não ocorre carry e Cn+4 =1.

Tabela I Tabela funcional do CI 74181

| Seleção S3 S2 S1 S0 | DADO ATIVO em ALTO |
| --- | --- |
|  | M=”1” Funções Lógicas | M=”0” Operações Aritméticas |
|  |  | Cn = “1”(sem Carry) | Cn =”0”(com Carry) |
| 0 0 0 0 | F = | F = A | F = A mais 1 |
| 0 0 0 1 | F = | F= A + B | F = (A+B) mais 1 |
| 0 0 1 0 | F = B | F = A + | F = (A+) mais 1 |
| 0 0 1 1 | F = 0 | F = menos 1 (comp2) | F = zero |
| 0 1 0 0 | F = | F = A mais | F = A mais mais 1 |
| 0 1 0 1 | F = | F= (A + B) mais | F = (A+B) mais Amais 1 |
| 0 1 1 0 | F = AB | F=A menos B menos1 | F = A menos B |
| 0 1 1 1 | F = A | F = AB menos 1 | F = A |
| 1 0 0 0 | F = + B | F = A mais AB | F = A mais AB mais 1 |
| 1 0 0 1 | F = | F = A mais B | F = A mais B mais 1 |
| 1 0 1 0 | F = B | F = (A+) mais AB | F= (A+) mais AB mais 1 |
| 1 0 1 1 | F = AB | F = AB menos 1 | F = AB |
| 1 1 0 0 | F = 1 | F = A mais A* | F = A mais A mais 1 |
| 1 1 0 1 | F = A + | F = (A+B) mais A | F = (A+B) mais A mais 1 |
| 1 1 1 0 | F = A + B | F = (A+) mais A | F = (A+) mais A mais 1 |
| 1 1 1 1 | F = A | F = A menos 1 | F = A |

(*) Cada bit é deslocado para a próxima posição mais significativa.

3.2.1  Monte o circuito da Figura 4. Observe que a  palavra de dados A(A3, A2, A1, A0) foi fixada no valor 1010 e que a palavra de dados B(B3, B2, B1, B0) foi fixada no valor 0111.

Use o display montado no item  3.1 e os leds do protoboard para verificar as saídas. E utilize as chaves do protoboard para variar os valores da seleção (S3, S2, S1, S0), de M e Cn.

    - Utilizando a Tabela I, complete a Tabela II na Folha de Resposta  executando as funções indicadas. Selecione as operações e verifique o resultado obtido.

    - Na 5ª. Linha da Tabela 2 deve ser executada uma operação aritmética. Qual a seleção para que isso ocorra?

Figura 4 Circuito 74181 a ser montado no Workbench

4. Bibliografia:

- Roteiro de Teoria e Prática do Módulo Digital Avançado 8810  DATAPOOL.

- Fregni, E. & Saraiva, A.M., “ Engenharia do Projeto Lógico Digital”, Ed. Edgard Blücher Ltda.

- Bignell,J. W.& Donovan, R. L.” Eletrônica Digital-Lógica Combinacional”. Ed Makron Books

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

SEL 405 – Laboratório de Sistemas Digitais I

Profa. Luiza Maria R. Codá

FOLHA DE RESPOSTAS : PRÁTICA nº 6

NOTA:

# “UNIDADE LÓGICA ARITMÉTICA (ULA) E DECODIFICADOR PARA DISPLAY”

TURMA:                                                                        DATA:

NOMES:                                                                                                       Nº USP

    - Cálculo de R:

Valor de R= (

3.1.2

(a)                                                                                   (b)

Figura 5 display de 7 segmentos

3.1.4

| Controles | Nível Lógico |
| --- | --- |

3.1.5   (a) Qual a função do controle  ”?

(b)  Qual a função do controle ?

(c) Qual a função do controle  ?

3.1.6 Anote os símbolos que aparecem no display e os valores das entradas BCD:

3.2.2  Completar a Tabela II utilizando:

A3  A2  A1  A0 = 1010

B3  B2  B1  B0 = 0111

Tabela II: Tabela do circuito da Figura 3.

| OPERAÇÃO | Função (lógica ou aritmética) | entradas | SAÍDAS |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S3 S2 S1 S0 | M | Cn | Cn+4 | F3 F2 F1 F0 worbench |
|  |  |  | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 |  |  |
|  |  |  | 1 | 0 |  |  |
| mais 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| mais |  |  | 0 | 1 |  |  |
| mais mais 1 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| menos 1 |  |  | 0 | 1 |  |  |
| menos menos 1 |  |  | 0 | 1 |  |  |
| menos |  |  | 0 | 0 |  |  |

3.2.3 Qual a seleção da 4ª. Linha da Tabela II para ocorrer uma operação aritmética? E qual seria essa operação?