Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 405 – Introdução ao Laboratório de Sistemas Digitais I

# PRÁTICA N º9

“Dispositivos de Lógica Programável Complexa CPLDs (“Complex Programmable Logic Devices”)-

SEMÁFORO DE CRUZAMENTO”

- Objetivos:

- Utilização do programa QUARTUSII da empresa ALTERA no projeto, síntese e teste de circuitos seqüenciais em dispositivos “CPLDs”

- Utilização de um oscilador para gerar sinais de controle de um semáforo de cruzamento

2. Material utilizado:

- CPLD: EPM7128SLC84-7

- Kit de programação UP1  da ALTERA.

- Multímetro.

- Gerador de frequência

3. Procedimento Experimental:

Utilizando o dispositivo CPLD EPM7128SLC84, projete, simule e teste os seguintes circuitos:

  - Programar o CPLD do kit UP1 da ALTERA para controlar um protótipo de semáforo de cruzamento de duas vias de automóveis, mostrado na Figura 1. O semáforo de cruzamento deve apresentar as seguintes características básicas para seu funcionamento:

O semáforo funciona como os semáforos tradicionais de um cruzamento, alternando entre verde, amarelo e vermelho de modo temporizado e repetitivo, cujos sinais são representados no diagrama em blocos da figura 2.  O tempo do vermelho para o semáforo 1 é a soma do tempo em verde e amarelo do semáforo 2  e vice-versa.  Os tempos em verde são maiores do que os tempos em amarelo, ou seja T1>T2.

Utilize um oscilador externo(clock) com a frequência de 1Hz para gerar os sinais do semáforo.

Figura 1 Prtótipo semáforo de cruzamento

Descrição do protótipo: O protótipo do semáforo de cruzamento, mostrado na Figura 1, apresenta 2 postes, cada um com 3 LEDs, verde, amarelo e vermelho. Os LEDs acendem com nível lógico “1”. Cada poste sinaliza para uma das vias que se cruzam e são de mão única.

| R_ = Vermelho | Y_ = Amarelo | G_ = Verde |
| --- | --- | --- |
| _1 = Semáforo 1 | _2 = Semáforo 2 |
| T_ = Tempo definido pelo aluno |

Figura 2 Diagrama de tempo de funcionamento do protótipo de semáforo de cruzamento.

A relação dos pinos a serem utilizados, com suas funções, encontra-se na tabela I.

Tabela I

| SINAL | Nº do PINO |
| --- | --- |
| CLOCK | 58 |
| Verde 1 | 33 |
| Amarelo 1 | 34 |
| Vermelho 1 | 35 |
| Verde 2 | 39 |
| Amarelo 2 | 37 |
| Vermelho 2 | 36 |

3.3. Mostrar cada item programado para a professora, e para o relatório entregar cópia do Esquemático com Nome e Número USP dos integrantes do grupo e comentários essenciais ao entendimento do projeto.

Para o relatório entregar cópia do Esquemático com Nome e Número Usp dos integrantes do grupo e comentários essenciais ao entendimento do projeto.

4. Bibliografia:

- Site da ALTERA

- Fregni, E. & Saraiva, A.M., “ Engenharia do Projeto Lógico Digital”, Ed. Edgard Blücher Ltda.

- Tocci, J. R. , “Sistemas Digitais- Princípios e Aplicações

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 405 – Introdução ao Laboratório de Sistemas Digitais I

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

# FOLHA DE RESPOSTAS: PRÁTICA Nº 10:

NOTA:

Dispositivos de Lógica Programável –FPGA (Field- Programmable Gate Array)

“Circuitos Combinacionais: Semnáforo”

TURMA:                              DATA:

NOMES:                                                                                                    Nº USP

ESQUEMÁTICO DO  CIRCUITO DO SEMÁFORO: