## PEA 2406- LABORATÓRIO DE SISTEMAS DE POTÊNCIA

# EXPERIÊNCIA 2 - MINI SISTEMA DE POTÊNCIA

BANCADA Nº_____

GRUPO:

PROFESSOR:                                                           		DATA:

OBJETIVO:

1. Acompanhamento do funcionamento do mini sistema em vazio:

O funcionamento do mini sistema de potência será explicado da seguinte forma:

- Como é simulado o elemento gerador de energia (“máquina PEA”);

- Como se efetua o controle de velocidade (freqüência) e tensão da “máquina PEA”,

- Qual a topologia do sistema: ”máquina PEA”, linhas de transmissão e suas respectivas compensações reativas; carga resistiva; barramento infinito (“AES ELETROPAULO”);

- Quais os equipamentos de medição e suas respectivas funções no processo de supervisão e controle.

# 1.1 - Diagrama Unifilar

A partir da descrição do mini sistema de potência, desenhe o diagrama unifilar do mesmo, indicando todos os seus elementos e funções.

# 1.2 – Levantamento dos parâmetros e fatores de escala

Faça um levantamento dos parâmetros do mini sistema, indicando os valores numéricos dos componentes, capacitores, indutores, etc. A partir dos valores reais, calcule os valores dos fatores de escala (,,,). Sabendo que xl=12Ω

Dados:

- Comprimento da linha = 260 km

- Tensão de linha = 440 kV no sistema e no modelo 220 V

- X’=0,296 Ω/km

- C’=12 nF/km

Obtenha os valores no sistema real com a planilha fornecida.

# Verifique a montagem do mini sistema,anotando os valores utilizados na montagem

# 2 - Operação do mini sistema em vazio

Seguir  os seguintes passos:

1)Energizar o inversor(puxando o botão vermelho da bancada)

2)Abrir o programa mini-sistema

3)Apertar a tecla Run

4)Ligar a placa de condicionamento

5)Apertar a tecla Turn inversor on

As medições deste tópico devem ser feitas com a chave C2 aberta, manobrando apenas C1, C3 ou C4. O reator neste caso terá um efeito de compensação reativa (como o reator do modelo tem baixo fator de qualidade, haverá um consumo de potência ativa que não ocorre na prática, comportando-se o mesmo como uma carga indutiva).

a) Obtenha a impedância do reator experimentalmente e analise seu efeito na rede elétrica. Obtenha a potência consumida;

b) Qual seria a impedância real e a do modelo de um reator que compense a linha em 50%;

c) Obtenha a constante A da linha de transmissão e analise a tensão em vazio no final da linha, com e sem reator.

2.1- Energização da linha com e sem reator (manobra das chaves C1 e C4):

Faça a aquisição completa dos valores nas três fases. Para analisar os resultados, complete a tabela abaixo com os valores obtidos (utilize valores médios). Para efeito de análise, simplifique o problema admitindo um gerador que mantenha a tensão no início da linha aproximadamente constante antes e após a manobra de C4. Na realidade o gerador do mini sistema não se comporta como um barramento infinito e devido a sua baixa potência nominal a flutuação de tensão é relativamente grande, pois estamos trabalhando com o modelo  de uma tensão atrás de uma reatância, que neste caso é elevada.

|  | C4 aberta | C4 fechada |
| --- | --- | --- |
| VsA (V) |  |  |
| VsB (V) |  |  |
| VsC (V) |  |  |
| IA (A) |  |  |
| IB (A) |  |  |
| IC (A) |  |  |
| VrA (V) |  |  |
| VrB (V) |  |  |
| VrC (V) |  |  |
| Freq. (Hz) |  |  |
| P (W) |  |  |
| Q (KVAr) |  |  |
| S (KVA) |  |  |
| f.p. |  |  |

Figura 1

Faça o diagrama fasorial, conforme o exemplo fornecido, representando as tensões de início e fim de linha, analisando a queda de tensão na linha para as duas situações expostas acima, com e sem reator.

Comente as variações de tensões e freqüências.

# 3 - Operação do mini sistema sob carga

(As medições deste tópico devem ser feitas com a chave C1 fechada e C3 aberta, manobrando apenas C2 e C4. O reator neste caso representa parte da carga.)

Obtenha experimentalmente a resistência R da carga. Meça a potência absorvida pela carga.

Imponha tensão operativa na carga de 0,95 pu.

3.1- Inserção da carga (acionamento das chaves C2 e C4):

Faça a aquisição completa dos valores nas três fases.

Para analisar os resultados, complete a tabela abaixo com os valores obtidos (utilize valores médios). Obtenha os valores no sistema real.

Ajuste a freqüência para 60 Hz na condição em vazio (C2 aberta)

|  | C2 aberta | C2 fechada |
| --- | --- | --- |
| VsA (V) |  |  |
| VsB (V) |  |  |
| VsC (V) |  |  |
| IA (A) |  |  |
| IB (A) |  |  |
| IC (A) |  |  |
| VrA (V) |  |  |
| VrB (V) |  |  |
| VrC (V) |  |  |
| Freq. (Hz) |  |  |
| P (W) |  |  |
| Q (KVAr) |  |  |
| S (KVA) |  |  |
| f.p. |  |  |

Figura 2

Faça o diagrama fasorial, conforme o exemplo fornecido, representando as tensões de início e fim de linha. Analise a queda de tensão na linha para as duas situações expostas acima.

Comente as variações de tensões e freqüências.

3.2- Rejeição de carga (abertura da chave C2):

Complete a tabela abaixo com os valores indicados no programa Mini-Sistema. Ajuste as tensões para a carga operar com tensão 0,95 pu.

Ajuste a freqüência para 60 Hz na condição de carga (C2 fechada).

Observação sobre a rejeição de carga:Quando a chave C2 for aberta deve se observar que embora o diagrama abaixo não leve em conta o gerador possui uma impedância interna que não permite que a tensão em seus terminais permaneça constante após a abertura da chave C2, de tal maneira que quando esta for aberta a tensão nos terminais do gerador irá subir uma vez que a queda de tensão interna devido a sua reatância será menor, logo deve-se diminuir a tensão da excitatriz do gerador para que o valor seja igual ao valor anterior.

|  | C2 aberta | C2 fechada |
| --- | --- | --- |
| VsA (V) |  |  |
| VsB (V) |  |  |
| VsC (V) |  |  |
| IA (A) |  |  |
| IB (A) |  |  |
| IC (A) |  |  |
| VrA (V) |  |  |
| VrB (V) |  |  |
| VrC (V) |  |  |
| Freq. (Hz) |  |  |
| P (W) |  |  |
| Q (KVAr) |  |  |
| S (KVA) |  |  |
| f.p. |  |  |

Figura 3

Faça o diagrama fasorial representando as tensões de início, fim de linha e queda de tensão na linha para as duas situações expostas acima.

3.3- Rejeição de carga (abertura das chaves C2/C4):

Complete a tabela abaixo com os valores indicados no programa Mini-Sistema. Ajuste as tensões para a carga operar com tensão 0,95 pu e freqüência de 60 Hz.

Faça a conexão dos terminais da carga com o reator para manobrá-los simultaneamente (a carga agora é composta de uma parcela indutiva e capacitiva). Tome bastante cuidado com esta ligação e comece com tensão mais reduzida para evitar a operação de proteção dos relés em 5A no modelo. Faça a caracterização da nova carga representada. Calcule a sua potência nominal na rede real.

|  | C4 aberta | C4 fechada |
| --- | --- | --- |
| VsA (V) |  |  |
| VsB (V) |  |  |
| VsC (V) |  |  |
| IA (A) |  |  |
| IB (A) |  |  |
| IC (A) |  |  |
| VrA (V) |  |  |
| VrB (V) |  |  |
| VrC (V) |  |  |
| Freq. (Hz) |  |  |
| P (W) |  |  |
| Q (KVAr) |  |  |
| S (KVA) |  |  |
| f.p. |  |  |

Verificação:Fazer com tensão de 60V, para não ter de alterar a excitação.

Figura 4

Faça o diagrama fasorial representando as tensões de início, fim de linha e queda de tensão na linha para as duas situações expostas acima.

Comente as tensões e frequências

# 4 – SINCRONIZAÇÃO:

4.1 - Funcionamento do Sincronoscópio:

Descreva o sincronoscópio e seu funcionamento no processo de sincronização entre os dois sistemas.

4.2 - Sincronizando os dois sistemas (com carga desconectada):

Descreva o processo de sincronização, levando em conta os aspectos relacionados à tensão e à freqüência. O que aconteceria se tentássemos conectar os dois sistemas quando as lâmpadas do sincronoscópio estivessem acesas?

5 - Ligando o sistema da “AES ELETROPAULO” em paralelo com o mini sistema

As medições deste tópico devem ser feitas com a chave S direcionada para a Eletropaulo.

Adote tensão de linha para o modelo de 220 V de forma a viabilizar o paralelismo.

5.1 - Efeito de variações de carga no mini sistema (fechamento e abertura da chave C4):

Mantenha a resistência em paralelo com o reator, formando uma carga indutiva. Com medições faça a caracterização da carga(descubra a Rel equivalentes com medições).Complete a tabela abaixo com os valores indicados no programa Mini-Sistema.

|  | C4 aberta | C4 fechada |
| --- | --- | --- |
| VsA (V) |  |  |
| VsB (V) |  |  |
| VsC (V) |  |  |
| IA (A) |  |  |
| IB (A) |  |  |
| IC (A) |  |  |
| VrA (V) |  |  |
| VrB (V) |  |  |
| VrC (V) |  |  |
| Freq. (Hz) |  |  |
| P (W) |  |  |
| Q (KVAr) |  |  |
| S (KVA) |  |  |
| f.p. |  |  |

Fazer o paralelo sem carga, ligar e desligar depois!

Figura 5

Descreva o que ocorre com a tensão e a freqüência do mini sistema, ao se variar a carga, na condição de funcionamento em paralelo com o “sistema AES ELETROPAULO”. Utilize o modelo adequado da carga, obtido anteriormente

5.2 - Análise da deficiência de compensação reativa em linha sob tensão

Complete a tabela abaixo com os valores indicados no programa Mini Sistema.

Repita as operações desconectando a carga e manobrando apenas o reator

|  | C4 aberta | C4 fechada |
| --- | --- | --- |
| VsA (V) |  |  |
| VsB (V) |  |  |
| VsC (V) |  |  |
| IA (A) |  |  |
| IB (A) |  |  |
| IC (A) |  |  |
| VrA (V) |  |  |
| VrB (V) |  |  |
| VrC (V) |  |  |
| Freq. (Hz) |  |  |
| P (W) |  |  |
| Q (KVAr) |  |  |
| S (KVA) |  |  |
| f.p. |  |  |

Descreva o que ocorre com o mini sistema sob carga, ao se desconectar a alimentação vinda do barramento infinito. Quais as consequências disto num grande sistema de potência?

Nota: SE FOR NECESSÁRIO ABRIR A CHAVE 2 ( abrindo a interligação FAÇA COM O REATOR LIGADO ( CHAVE 4 FECHADA)

6 – Operação interligada

Nesta etapa os 3 mini sistemas deverão efetuar sua interligação.

Acompanhe com o professor as instruções para operação interligada de duas ou três bancadas e também com a Eletropaulo.

- Nesta etapa tenha espírito de equipe a atue coordenadamente com as demais bancadas.

- Faça a interpretação criteriosa das chaves operadas e dos resultados obtidos. Observe a nova configuração e conexões com o barramento por meio de transformadores.

- colete as medições de todas as bancadas

- tente reproduzir os resultados do sistema real em um programa de fluxo de potência.

Elaborado com a colaboração dos alunos Gabriel Lopes, Danilo Bortholin e Gabriel Carlier Somers Lopes.

Dados adicionais

Dados do Gerador

- Resistência do enrolamento do estator:   Rf = 1,25 Ω/fase  (0,047p.u.) - para ligação de 230V

- Resistência do enrolamento de campo: Rcampo = 224,3 Ω

- Número de espiras do enrolamento do estator: Nf = 216 esp./fase - para ligação de 230V

- Número de espiras do campo: Ncampo = 2.000 esp/pólo  -  4 pólos em série

- Enrolamento amortecedor: 5 barras/ pólo

- Potência nominal:

Parâmetros transitórios:

- Xdsat. = 0,75 p.u.

- Xdn.sat.= 0,92 p.u.

- Xq n.sat. = 0,47 p.u.

- X'd = 0,49 p.u.

- X''d = 0,09 p.u.

- T'd = 68,3 ms

- T''d = 25 ms

- Reatância de dispersão do estator: Xa = 0,08 p.u.

- Momento de inércia do rotor: J = 0,034 kg.m²

Dados do reator: 32 Ohms

Capacitância da linha

Reatância da linha: 32 mH  ( 12 Ohms )

200 km   0,3 ohm/km        60 Ohm     k=5    com Cm=2*6  6/5=1,2 uF     4000/200  20 nF/km

analisar outro caso

# Text boxes

NOTA

----------