PSI2662_MICROCONTROLADOR MC9S08LH64

Folha de exercícios 01 : ARQUITETURA BÁSICA/ CoONJUNTO DE INSTRUÇÕES

(2º  semestre 2009)

- Desenhe e descreva a arquitetura da Unidade Processadora Central (capítulo 8).

- Fale sobre o sistema de distribuição de clock.

- Quais os modos de operação?

- Como está constituida  a memória deste microcontrolador  ? Qual a função das diferentes partes?

- Quais os modos de endereçamento?

- Descreva o que as instruções abaixo executam?

ADC opr16a

ADD X

AND oprx16,SP

BIT #opr8iCPXopr8a

- Descreva o funcionamento do Conversor analógico.

- Descreva  o funcionamento dos timers