Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 384 – Laboratório de Sistemas Digitais I

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

# PRÁTICA Nº 3:

# “GATES COLETOR ABERTO, TRI-STATE E SCHIMITT TRIGGER”

- Objetivos:

- Verificar algumas configurações da saída de circuitos TTL e suas características para aplicação.

2.       Lista de material:

- CIs: 74LS03, 74126, 7414 ou 74LS14

- Resistores: 1K(, 100(,

- Capacitores: 10 nF

- Painel lógico

- Voltímetro.

Observação: informações sobre os CIs se encontram na pasta Componentes

3.  Procedimento Experimental:

OBSERVAÇÃO:Para todas as medidas realizadas em Volts, verfique nas especificações do fabricante a quais níveis lógicos correspondem e comente em cada tabela.

3 .1. PORTA COLETOR ABERTO:

Figura 1 – Circuito para teste da porta de Coletor Aberto sem o resistor pull- up.

3.1.1. Montar o circuito da Figura 1. Observe a tensão de saída utilizando o voltímetro e a ponta de prova do módulo Datapool, e complete a Tabela I na Folha de Respostas.

.

    - Observe a tensão de saída e conclua a respeito do funcionamento da Porta de Coletor Aberto sem resistor pull-up:

3.1.3      Montar o circuito da Figura 2:

Figura 2 – Porta de coletor aberto com o resistor pull-up.

3.1.4  Completar a Tabela II, na Folha de Respostas, a qual se refere a Tabela Verdade do Porta em Coletor Aberto com o resistor pull-up ligado à saída.

3.1.5 O que acontece com o funcionamento  da porta  quando é feita a ligação do resistor de 1K(?

3.1.6 Comparar os valores dos tempos de propagação de nível baixo 	para nível alto(tpLH) e  dos tempos de propagação de nível alto para nível 	baixo (tpHL) do 74LS03 com os do 74LS00, e complete a Tabela III.  	Explique.

3.1.7 Observe que no circuito coletor aberto o número de Gates ligados à 	saída pode ser aumentado, em relação a um circuito com saída em 	totem-pole, sem que haja danos no CI. Explique!!!!

  - PORTAS TRI-STATE:

3.2.1 Montar o circuito da Figura 3.

Figura 3 – Porta tri-state.

3.2.2. Completar a Tabela IV, na Folha de Respostas, que se refere à Tabela Verdade da Porta com saída em Tri-State. Explique se essa tabela em Volts corresponde à Tabela verdade. Por que?

3.2.3. No circuito da Figura 3, observe o que acontece com a saída S,    utilizando a ponta de prova do módulo de montagem Datapool, quando:

- a entrada Habilitadora está em nível “0” (G =”0”);

- a entrada Habilitadora está em nível “1” (G =”1”).

Com o multímetro na saída S, verifique a operação do circuito tri-state

(S = aberto, quando G =” 0”). Explique!!!

3.2.4. Montar o circuito da Figura 4, utilizando as  saídas dos osciladores do

módulo de montagem Datapool (1KHz, 10KHz e 100KHz), tomando o seguinte cuidado: o circuito 74126 pode ser facilmente queimado. Somente uma das entradas habilitadoras (G1 G2 G3) pode estar no nível “1” de cada vez. Visualizar a saída no multímetro modo medida de frequência.

Figura 4 Circuito de Barramento com Gates Tri-States.

3.2.5.Completar a Tabela V, que é a Tabela Verdade do Circuito de barramento com portas tri-state.

3.2.6. Por que no circuito da Figura 4, se mais de uma porta for habilitada ao mesmo tempo pode acarretar na queima do circuito? O que acontece no circuito para que ocorra essa queima?

3.3 PORTAS TIPO SCHIMITT TRIGGER:

Monte o circuito da Figura 5 utilizando o oscilador do painel de montagem(Datapool). Verifique no osciloscópio da bancada o sinal entre A e B, entrada do 7414, e na  sua saída, sinal entre C e D, (sobreponha os sinais e verifique para que níveis de tensão da entrada ocorre a transição de nível baixo para alto, e vice versa, da saída), complete a Tabela VI e conclua a respeito, comparando com a faixa de valores que o fabricante indica nas especificações para esse CI de VT+ e VT-

Figura 5 Circuito para verificação do funcionamento de portas Schimitt 	 	Trigger no osciloscópio da bancada

- Bibliografia:

- Fregni, E. & Saraiva, ª M., “ Engenharia do Projeto Lógico Digital”, Ed. Edgard Blücher Ltda.

- Tocci, J. R. , “Sistemas Digitais- Princípios e Aplicações”. Ed. Prentice Hall do Brasil

- Roteiro de Teoria e Prática do Módulo Digital Avançado 8810  DATAPOOL.

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

SEL 384 – Laboratório de Sistemas Digitais I

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

# FOLHA DE RESPOSTAS: PRÁTICA Nº 3:

NOTA:

# “GATES COLETOR ABERTO, TRI-STATE E SCHIMITT TRIGGER”

TURMA:                              DATA:

NOMES:                                                                                                    Nº USP

3.1 PORTA COLETOR ABERTO:

3.1.1 Tabela Verdade do Porta de Coletor Aberto, CI 74LS03,  sem resistor pull-up (Figura 1):

##### Tabela I.

| Entradas | Saídas (Volts) | Ponta de Prova |
| --- | --- | --- |
| A B |  |  |
| 0 0 |  |  |
| 0 1 |  |  |
| 1 0 |  |  |
| 1 1 |  |  |

3.1.2 Discussão do resultado obtido:

3.1.4 Tabela Verdade da Porta de Coletor Aberto, CI 74LS03,  com resistor pull-up(Figura 2):

Tabela II

| Entradas | Saídas (Volts) | Ponta de Prova |
| --- | --- | --- |
| A B |  |  |
| 0 0 |  |  |
| 0 1 |  |  |
| 1 0 |  |  |
| 1 1 |  |  |

    - RESP:

3.1.6 Tabela III

| Tempo de propagação | 74LS00 | 74LS03 |
| --- | --- | --- |
| tpLH (ns) |  |  |
| tpHL (ns) |  |  |

Comente o porque da diferença entre eles:

3.1.7 RESP:

3.2 PORTAS TRI-STATE:

3.2.2

Tabela IV.

| ENTRADAS | SAÍDAS (volts) | Ponta de Prova |
| --- | --- | --- |
| Dados(A) | Habilit.(G) |  |  |

Explique o funcionamento do circuito da Figura 3

3.2.4                          Tabela V

| ENTRADAS HABILITADORAS | SAÌDA (Hertz) | Entrada correspondente |
| --- | --- | --- |
| G1 G2 G3 | S | A/B/C |
| 1 0 0 |  |  |
| 0 1 0 |  |  |
| 0 0 1 |  |  |

3.2.6 RESP:

  - PORTAS TIPO SCHIMITT TRIGGER:

Tabela VI

|  | Teórico | Medido no Protoboard |
| --- | --- | --- |
| VT+ |  |  |
| VT- |  |  |

Conclusão sobre os valores medidos: