Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 405 – Lab. de Introdução aos Sistemas Digitais I

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

PRÁTICA Nº2

## “CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS CIs”

1. Objetivos:

- Aprender quais os cuidados a serem tomados ao ligar um circuito a outro de mesma família (ex: TTL) e de famílias diferentes (ex: TTL e CMOS)

- Obter experimentalmente o fan-out do CI

2. Lista de Material:

CI’s: 7400, 74LS04, 4069

Painel, cabos de ligações.

Dois multímetros (voltímetro e amperímetro)

Observação: informações sobre os CIs se encontram na pasta Componentes

3. Procedimento Experimental:

3.1 Medida do fan-out:

3.1.1 Calcule o fan-out teórico para a porta NAND ( CI 7400) através da expressão (1) abaixo, obtendo os valores de IoH max , IoL max ,IiH max  ,  IiL max, nas especificações do fabricante.

Fan-out = mín (nH, nL)

Onde:                    (1a)     e                (1b)                        (1)

3.1.2 Ligue a saída de uma porta NAND à entrada de duas outras portas NAND, como mostra a Figura 1(a), e preencha a tabela Tabela I na Folha de Respostas. Os parâmetros da Tabela I são medidos em relação à porta1. Acrescente mais duas portas NAND, Figura 1(b) e refaça as medidas completando a Tabela I.

3.1.3 Com os valores obtidos da Tabela I obtenha a expressão da reta de I x N e estime o valor máximo de N para IoH max (NH)e IoL max  (NL), obtidos nas especificações do fabricante de dispositivos TTL, na pasta COMPONENTES. O fan-out, experimental será o mínimo [NH e NL ]. que representa o número máximo de portas que poderiam ser ligadas á saída de uma porta .Compare o valores experimental com o teórico obtido pela expressão (1) e discuta os resultados obtidos. Discuta sobre os resultados

# FIGURA 1. Circuito para medida do fan-out de uma porta NAND.

3.1.4  Verifique os valores de tensões VoL   e  VoH  medidos para 2 e 4 portas, compare com os valores de VoLmax   e  VoHmin  obtidos das especificações do fabricante. Verifique que a corrente é que é o fator limitante para ligar portas em paralelo na saída da mesma porta. Explique por que?

3.2 Compatibilidade entre CIs de famílias diferentes:

3.2.1 Verifique, através das informações do fabricante, que não existe nenhuma incompatibilidade nos níveis lógicos do circuito da Figura 2, inversor CMOS (CD4069) acionando um inversor TTL (74LS04).  Explique o porque. Não precisa montar.

FIGURA 2 Porta CMOS acionando uma porta TTL.

3.2.2 Analise os valores das características elétricas dos CIs 74LS04 e 4069 e verifique se é possível utilizar um inversor TTL (74LS04) para acionar um inversor CMOS. (4069) diretamente. Caso não seja possível, verifique onde ocorre incompatibilidade nos níveis lógicos. Explique por quê?

Para corrigir a incompatibilidade, monte o circuito da Figura 3, para tal calcule Ri, através das expressões (12.1) e (12.2) do arquivo ”Introdução”, sabendo-se que:

CMOS: 4069: ViHmin = 4Volts

Ci = 15 p F

t =  90 ns

TTL: 74LS04:  VoLmax = 0,4V

IoLmax  = 8mA

Varie a tensão na entrada do TTL (Vi TTL ) e verifique a tensão na saída do CMOS (Vo cmos). Verifique se a faixa em que a tensão no TTL (Vi TTL) que é nível alto corresponde a nível alto na saída do CMOS (Vo cmos). Da mesma forma verifique se a faixa em que a tensão no TTL (Vi TTL) que é nível baixo, corresponde à nível baixo na saída do CMOS.(Vo cmos).  Para isso verifique essa faixa nas especificações do fabricante. Discuta o resultado obtido.

FIGURA 3 Circuito a ser montado, porta TTL acionando porta CMOS, com interface para compatibilidade entre famílias diferentes.

3.2.3  Calcule a imunidade de ruído dos dois CIs utilizados no item 3 (verificar nas especificações do fabricante).

    - Verifique  o atraso de propagação para os dois CIs utilizados no item 1 (verificar nas especificações do fabricante).

    - Com base nos valores encontrados nos itens 3.2.3 e 3.2.4 compare os dois CIs e conclua a respeito.

4. Questões:

4.1 Procure nos sites citados no arquivo “INTRODUÇÃO”, o preço dos CIs                        utilizados nesta prática.

- Bibliografia:

- Fregni, E. & Saraiva, A.M., “Engenharia do Projeto Lógico Digital”, Ed. Edgard Blücher Ltda.

- Tocci, J.R., “Sistemas Digitais- Princípios e Aplicações”, Ed. Prentice Hall do Brasil

- Roteiro de Teoria e Prática do Módulo Digital Avançado 8810  DATAPOOL.

# Exercícios para serem entregues na  próxima aula: Prática Nº3 “Portas  Coletor Aberto, Tri-State, Schimitt Trigger”

EXERCÍCIO Nº3

1.  Projete dois circuitos inversores utilizando apenas uma porta NAND em cada circuito.

2.  Projete dois circuitos inversores utilizando apenas uma porta NOR em cada circuito.

3. O que significa  porta com saída em  Coletor  Aberto?

4.  O que significa  porta com  saída em Tri-State?

5.  O que significa porta tipo Scimitt Trigger?

Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação

# SEL 405 – Lab. de Introdução aos Sistemas Digitais I

Profa. Luiza Maria Romeiro Codá

FOLHA DE RESPOSTAS: PRÁTICA Nº2

## “CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS DOS CIs”

NOTA:

TURMA:                              DATA:

NOMES:                                                                                                       Nº USP

3.1  FAN-OUT:

3.1.1 Fan-out teórico:

3.1.2

Tabela I

| Número de portas (N) | IoL | IoH | VoL(V) | VoH (V) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

3.1.3 Cálculo do Fan-out  experimental

Comparação entre Fan-out experimental e Fan-out teórico:

3.1.4 RESP:

3.2 COMPATIBILIDADE ENTRE CIs DE FAMÍLIA DIFERENTES:

3.2.1 CMOS (CD4069) acionando um inversor TTL (74LS04):

3.2.2 Verificação da compatibilidade de TTL (74LS04) acionando um inversor CMOS (CD4069):

Cálculo de Ri:

| Vi TTL (volts) | Vo cmos(volts) |
| --- | --- |

Conclusão:

3.2.3 Imunidade ao ruído

3.2.4 Tempo de Propagação:

| tpTTL | tpcmos |
| --- | --- |

3.2.5 RESP:

4. QUESTÕES:

4.1 Preço dos CIs estudados e fonte de pesquisa: