SEL 0403 – Eletricidade I - Lista de Exercícios no 1

1) Calcule as potências a serem fornecidas pelas fontes mostradas a seguir:

Resposta: 36, 20, -24 e –45 respectivamente.

2) Determine “ix” e “Vx” no circuito ilustrado na figura abaixo. Em seguida, determine qual o elemento de circuito está dentro da caixa preta:

Resposta:ix = 1A | Vx = -20V | Uma fonte de tensão de 20 V ligada no mesmo sentido da fonte de 37V.

3) Calcule i1, i2 e v:

Resposta:i1 = 1A | i2 = - 4A | v = 17v

4) Uma fonte de 10v em série com vários resistores fornece uma corrente de 50mA. Qual a resistência deve ser conectada em série com a fonte e os resistores para que a corrente seja limitada em 20mA?

Resposta: 300

5) Uma fonte de 12v em série com uma carga resistiva R fornece uma corrente de 60mA. Se um resistor R1 for adicionado em série com a fonte e a carga, calcule R1 tal que a tensão sobre ela seja de 8v.

Resposta: 400

6) Calcule v:

Resposta: v = 10v

7) Um divisor de corrente é constituído de uma conexão paralela de resistores de . Calcule a resistência equivalente do divisor, e, sabendo que a corrente total que entra no divisor é 120mA, calcule o valor da corrente no resistor de

Resposta: req = 5k | i = 10mA

8) Calcule i1 e i2:

Resposta: 3 e 1A

9) Calcule a potência absorvida pelo resistor de 12.

Resposta: 3w

10) Calcule i1, i2 e v.

Resposta: 10A, 2.5A, 10v

11) Calcule a resistência equivalente Rab nos terminais a-b para cada um dos circuitos a seguir:

Resposta: a) 12(; b) 16(

12) Três lâmpadas estão conectadas em série a uma bateria de 100 V, como mostrado a seguir:

Calcular a corrente I que passa nas lâmpadas.

Resposta: 1,2 A

13) Suponha que seu laboratório de circuito possua os seguintes resistores comerciais em grande quantidade:

1,8 (          20 (          300 (          24 k(          56 k(

Usando combinações em série e/ou paralelo, como você obteria as seguintes resistências para o projeto de um circuito eletrônico?

a) 5 (	b) 311,8 (

c) 40 k(	d) 52,32 k(

# Text boxes

Caixa Preta – pode conter qualquer elemento de circuito dentro dela

15A

-

+

+

v

-

24 V

100 V

27 V

5A