SEL 0403 – Eletricidade I - Lista de Exercícios no 2

- Através do método de análise nodal, determine as correntes i1, i2 e i3 na figura 1.

Figura 1

Resposta: i1 = 3A | i2 = -2A | i3 = 3A

2) Usando análise nodal, calcule v1, v2 e i na figura 2.

Figura 2

Resposta:4v, 36v e 4 A respectivamente.

3) Usando análise nodal, encontre “v” no circuito da figura 3.

Figura 3

Resposta: v = 8v

4) Usando análise nodal, calcule v no circuito da figura 4.

Figura 4

Resposta: 26v

5) Usando análise de malhas, encontre i1 e i2 para o circuito mostrado na figura 5.

Resposta: 2A e 1A respectivamente.

6) Calcule v1, v2 e v3 para o circuito da figura 6 (Análise de malhas).

Figura 6

Resposta: 12v, 8v e 18v respectivamente.

- Utilize a análise nodal para obter io no circuito da figura a seguir:

Resposta: io = -1,733 A

- Utilize a análise de malha para obter io no circuito do exercício anterior.

- Aplique a análise de malha para encontrar vo no circuito da figura a seguir:

Resposta: vo = 20 V

- Utilize a análise nodal para obter vo no circuito da figura do exercício anterior.

- Encontre as correntes das malhas para o circuito a seguir e determine a potência de cada fonte e diga se as fontes são ativas ou passivas.

Resposta: I1 = 1,5835 A; I2 = 1,0938 A; I3 = 1,2425 A; I4 = -0,8787 A

P1 = 9,5W (Ativo); P2 = 4,37W(ativo); P3 = 2,48W (ativo); P4=2,6361W (ativo).

- Calcule v usando análise de malhas para o seguinte circuito:

Resposta: v = 24 V

- Usando a análise nodal, calcule v para o seguinte circuito:

Resposta: v = 4 V

- No circuito da figura abaixo, determine a potência da fonte de 30 [V], na de -2[V] e na resistência de 2Ω utilizando o método das malhas. Diga se a potência da fonte é ativo ou passiva.

Resposta: P30V =  180[W] (ativo);  P-2V =  8[W] (ativo);   P2Ω =  32[W]

- Repetir o problema anterior usando o método de nós. Utilize a parte inferior do circuito como referência.

Resposta: P30V =  180[W] (ativo);  P-2V =  8[W] (ativo);   P2Ω =  32[W]