SEL 0403 – Eletricidade I – Lista de Exercícios no 3

- Calcular v1, v2 e v3 com (a) os valores das fontes como mostrado na figura 1, (b) os valores das fontes divididos por 2 e (c) os valores das fontes multiplicados por 2. Note como o princípio da proporcionalidade se aplica em (b) e (c).

Figura 1

Respostas: (a) 4, 8, 28(v); (b) 2, 4, 14(v); (c) 8, 16, 56(v) – Respectivamente.

- Calcule “v” e “i (corrente que passa pelo resistor de 4 ()” usando o princípio da Proporcionalidade.

Figura 2

Resposta: 8v, 3A.

- Através do teorema da Superposição, calcule a potência dissipada no resistor “R3” do circuito da Figura 3. (lembrando que a potência não é dada por uma expressão linear).

Figura 3

Resposta: 6mW.

- Calcule o circuito Equivalente de Thévenin do circuito da Figura 4 à esquerda dos terminais “a-b”, e use o resultado para calcular a corrente “i”.

Figura 4

Resposta: Voc=14V; Rth=5;i=1A.

- Calcule o Equivalente de Thévenin e Norton do circuito externo ao resistor de 4 da Figura 5. Use o resultado para encontrar a corrente “i” na resistência de 4 ohms (vide o sentido de i na figura).

Figura 5

Resposta: Rth=16; Voc=-70V; isc=- 4,375A; i=-3,5A.

- Substitua todo o circuito da Figura 6, exceto o resistor de “4”, pelo seu equivalente de Norton e use o resultado para calcular “v1”.

Figura 6

Resposta: IN= -1A; Rth= 4;v1= -2V.

- Calcule a potência entregue a R quando (a) R=6, (b) R=2 e (c) quando R recebe a potência máxima.

Figura 7

Resposta: (a) 15,36w; (b) 14,22w; (c) 16w (ocorre quando R=4)

- Mostre que as duas redes são equivalentes, vistas pelos terminais “a-b”, e calcule a potência dissipada no resistor de 4, em cada caso.

Figura 8Figura 9

Resposta: (a) 9w; (b) 1w.

- Mostre que para a máxima transferência de potência do circuito a seguir, o valor da potência dissipada sobre o resistor “r” é de .

- Utilize o método de análise nodal para encontrar Vc.a. (tensão de circuito aberto) e Ic.c.(corrente de circuito fechado) entre os terminais a e b da figura a seguir:

Resposta: Vc.a. = -11,20 V e Ic.c.=-7,37 A

- Utilize o método de análise de malha para encontrar Vc.a. e Ic.c. entre os terminais ab da figura do exercício anterior.

- Aproveitando os resultados dos exercícios 10 e 11, encontre o equivalente de Thévenin e o equivalente de Norton à esquerda dos terminais a e b da figura do exercício 10. Em seguida calcule o valor da resistência “r” que deve ser conectada entre os terminais a e b para se obter a máxima transferência de potência e calcule a potência dissipada por esta resistência “r”.