Problemas adicionais +0,20 Na prova 1

- Calcule o Equivalente de Thévenin e Norton do circuito externo ao resistor de 4 da Figura 5. Use o resultado para encontrar a corrente “i” na resistência de 4 ohms (vide o sentido de i na figura).

Figura 5

Resposta: Rth=16; Voc=-70V; isc=- 4,375A; i=-3,5A.

- Substitua todo o circuito da Figura 6, exceto o resistor de “4”, pelo seu equivalente de Norton e use o resultado para calcular “v1”.

Figura 6

Resposta: IN= -1A; Rth= 4;v1= -2V.

- Calcule a potência entregue a R quando (a) R=6, (b) R=2 e (c) quando R recebe a potência máxima.

Figura 7

Resposta: (a) 15,36w; (b) 14,22w; (c) 16w (ocorre quando R=4)

Entrega: Voluntária e pessoal

A folha entregue não será devolvida. Portanto, sugere-se tirar uma cópia antes de entregar ao Professor.